# 浅议水利施工中防渗新技术的应用李亮

安徽省临淮岗洪水控制工程管理局大坝管理处安徽六安237484

摘要：水利工程是对于社会的发展具有至关重要的影响，是国民经济发展的基础性建设之一，直接关系到人民群众的生命财产安全。由于影响因素较多，水利工程施工中存在很多不足，尤其是渗水问题，需要建设施工单位强化施工技术管理，提高工程质量。社会的发展对水利工程的防渗技术提出了更高的要求，只有充分认识到防渗技术的重要性，不断提升施工水平，才能最大化地减少经济损失。

关键词：水利施工；防渗新技术；应用

1水利工程防渗施工概述

防渗施工对于水利工程而言具有重要作用，但由于水利程施工环节较为繁琐且施工工期较长，因此其防渗施工的难度相较于其他工程施工而言也更大。当前我国水利工程在防渗施工中所应用的技术种类较多，这些施工技术和施工材料的选择需要根据具体的水利工程项目和具体的环境情况来决定。由于水利工程施工环节较多，因此在使用防渗施工技术时要严格控制技术操作，并在每个环节都进行严格的技术检测，这样才能最大程度降低水利工程出现渗水事故的可能性，保障水利工程的顺利进行。

2水利施工中防渗新技术的应用

2.1堵漏防水施工技术

在检查水利工程一些结构的过程当中，如果发现存在点状渗水的状况，通常情况之下，可以在混凝土的表面涂刮材料，从而形成防水层达到防渗的效果。另外，如果发现渗水量比较大，就应该做好细致的划分工作，从而进行全面的处理。根据实际渗水的状况，选择一些渗水量较大的地方埋管注浆，从而有效防止跑浆。如果渗水量比较小，可以采取堵的方式，不断地多次的重复施工，根据具体结构涂抹刚性防水材料，也可以涂抹柔性防水材料，能够在很大程度上增强抗渗性能。除此之外，变形缝渗水，根据不同规则的缝隙，采取不同的相应的处理方法以及补救措施，在处理这些渗水状况的过程当中所需要的专业性技术比较强，所以必须提高施工技术。在完全处理之后，进行必要的密封处理，从而形成一个整体，不规则的缝隙当中应该放有隔离层，并且在缝隙当中，放入木条，防止渗水严重。最后，施工缝渗水的状况，把水堵住之后，沿着中心线两侧，可以涂抹刚性的材料，提高抗水性能。

2.2碾压混凝土防渗技术

部分水利工程在进行防渗施工时运用的碾压混凝土防渗技术，这一技术借助其对环境破坏较小且适用范围较广的特点而得到了较大范围的推广使用。水利工程在应用碾压混凝土防渗技术时首先要选择合适的膜材料，这一材料的质量直接影响整个技术应用的效果。水利工程在施工前要对所选取的保障膜进行质量检测，确保所使用的保障膜材料在力学性能和透明度等方面都达到相关技术指标，同时要进行渗漏水测试，保证这一保障膜材料在使用中可以发挥出防渗效果。具体的施工中要对保障膜接缝处进行合理的加工处理，仔细检查接缝处的止水效果，进而更好地提高整体防渗质量。

2.3防渗墙的处理技术

常见的加固防渗墙的方式包括：第一，操作较为简单的高压喷射注浆法，浆液可形成牢固性完好的固结体，使用便利，加固性能良好，此防渗处理技术主要应用于堤坝坝基的覆盖层、触带面等位置。可采用修建防渗墙的方式对情况较为复杂的堤坝面进行加固，如存在较多堆石体堤坝面，可修建防渗墙进行防渗加固。在应用高压喷射注浆法时，需要结合不同环境及施工要求，合理的进行具体应用。通常以双管喷射、三管喷射、单管喷射等为主要的高压喷射方式。第二，成本较低的垂直铺设防渗技术，其主要应用于加固处理低水头堤坝加强防渗。但应用此方式时许注意材料易老化、结构易脆裂，需要合理控制材料质量，才能提升加固处理实效。第三，效果较为显著的混凝土防渗墙技术，在一般的水利工程施工中较为常见。在松散透水地基中连续造孔，以泥浆固壁，往孔内灌注混凝土而建成的墙形防渗建筑物。它是对闸坝等水工建筑物在松散透水地基中进行垂直防渗处理的主要措施之一。防渗墙按分段建造，一个圆孔或槽孔浇筑混凝土后构成一个墙段，许多墙段连成一整道墙。墙的顶部与闸坝的防渗体连接，两端与岸边的防渗设施连接，底部嵌入基岩或相对不透水地层中一定深度，即可截断或减少地基中的渗透水流，对保证地基的渗透稳定和闸坝安全，充分发挥水库效益有重要作用。

2.4在防渗灌浆施工的过程中要正确的选择灌浆施工方法

在防渗灌浆施工的过程中，灌浆施工的方法非常重要，尤其是在吸浆量较大的情况下。我们在灌浆施工的过程中要注意3个问题，首先在灌浆施工的过程中，要有效地保证灌浆的浆液流量，要控制在施工标准规范允许的范围内，要保证灌浆过程中不出现浆液停止流动的情况；其次在灌浆的时候要合理地降低灌浆压力，在调整压力的时候，还要保证压力的调整值不能够导致灌浆出现停滞现象。最后我们在灌浆的时候，要科学合理地选择灌浆方式。在选择灌浆施工方式的时候，我们要结合现场的情况，科学地进行灌浆施工次数以及灌浆方式的设定，通常情况下，灌浆施工为间歇性的灌浆施工，既能够保证浆液留到施工设定的位置，还能够保证灌浆施工不出现浪费。

2.5高压喷射防渗技术

在水利工程建设中，解决防渗问题的前提是要清楚防渗墙的原理，主要是由原土层与浆体共同作用而形成的。那么在施工作业中如何有效地促进原土层与浆体紧密结合而预防渗漏现象的发生呢?这就需要相关施工作业人员，确保两者在结合时能够形成一定的混合效果，这样才能有效避免渗漏现象的发生。不仅如此，还要在施工作业中采取有效的施工作业方法。如高压喷射作业，主要是在确保两者在结合的过程中，对其灌浆位置进行高压喷射，这样浆液从高压体中喷射的过程中就会自动与浆液保持高度紧密结合的状态，原土层在高压作用下其结构已经发生变化，这时能够迅速与浆液融合在一起，这个过程中也高压搅拌，待浆液凝固后则会形成硬度较强的防渗层，对其整体施工作业而言是极为重要的，效果也会高于其他技术方法。但此种施工作业技术要具体问题具体分析，并不是所有的高压喷射技术都适用于不同的防渗墙建设，其喷射方式有很多种如摆动、旋转、定向等。只不过此方法对其施工作业条件并不是要求很高且考虑到经济性，故在施工作业中使用频率较高。

结语

我国在发展水利工程行业时要不断提高防渗施工技术的应用，这样才能更好的保障水利工程施工的顺利开展并提高整个工程的效率和质量。通过明确水利工程防渗施工技术的要点，能够更好地在不同工程项目中运用恰当的施工技术，借助不断优化防渗施工技术的应用来提高我国水利工程施工整体的效率和质量。

参考文献

[1]尚金鑫.水利工程中防渗施工技术的应用探究[J].科学技术创新,2016(11):195.

[2]王科.水利工程施工中的防渗新技术及应用研究[J].中国高新技术企业,2016(23):117-118.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9bee6cd47f8918c6a2220c95.html