# 保温节能施工技术在土建建筑外墙施工中的应用陈鹏

西北电力建设第四工程有限公司陕西西安710038

摘要：随着我国建筑施工技术的不断完善，为外墙施工技术的发展提供了较为广泛的空间。建筑外墙的保温节能施工技术以其较大的优越性在施工中被广泛的推广。建筑外墙施工技术不仅可以起到节能环保的效果，还在施工中具有调节建筑施工舒适度和安全性的作用，能够有效的保护房屋的主体结构，减少房屋产生的温差应力，从而延长建筑的整体使用寿命，避免墙面结露现象。我国现在的房屋建筑大多数采用的是砖混结构的形式，这种结构的热容量相对较大，使用外墙保温的节能施工技术能降低其施工中的热容量，使建筑物的稳定性增强，一定程度上能够提高人们的生活水平。

关键词：保温节能施工技术；土建建筑外墙；运用；

1保温节能施工技术在土建建筑外墙施工中应用的重要意义

随着人们生活水平的不断提高，人们开始逐渐的追求高品质的生活，在以往的建筑施工过程中，建筑工程的外墙保温工作总是存在一些问题，这些问题不仅会对建筑物的质量造成影响，同时还限制了整个建筑行业的发展。因此，在土建建筑外墙施工中需要应用先进的保温节能技术。保温节能技术的运用，不仅能够有效提高建筑物的施工质量，还有效节约了建筑资源，减少建筑资源的浪费，降低建筑成本，为建筑企业带来巨大的经济利益。在保温节能的施工技术中，要选择合理的保温材料，保温材料作为保温节能施工的主体，它的质量会直接影响到整个保温节能施工工程的质量，因此，技术人员要选择适合的保温材料，并对施工过程中的技术要点进行掌握，这样就能够保证保温节能施工的质量，也提高了整个土建建筑外墙的施工质量。

随着建筑工程的种类和数量的不断增多，保温节能施工技术的使用范围也变的更加广泛。保温节能施工技术既有保温的作用，同时又具有隔热的作用，这就使得这项技术无论是在南方的建筑物还是北方的建筑物中，都得到了十分广泛的应用。同时，土建建筑外墙中所使用的保温材料，能够大大降低冷热桥对建筑物带来的不利影响。

2建筑外墙保温的方式

2.1外墙外保温

所谓建筑外墙外保温，指的是保温隔热系统布置位置在外墙外侧，以达到保温效果方法。因该施工技术是把整个隔热保温系统布置在外墙外侧，使主体结构受温差影响大幅度降低，有保护建筑物墙体的功能，且可阻断冷热桥的产生，可延长建筑物的寿命。站在结构稳定性的角度上看，外保温隔热具有显著优势，因此在建筑工程项目建设上要注重保温隔热。

2.2外墙内保温

外墙内保温是在土建建筑外墙的内侧使用保温砂浆和苯板等保温材料，从而使建筑物达到保温节能的作用。由于该施工技术对建筑物外墙的垂直度不作很高要求，施工简易且加快了工程进度，在建筑行业得到广泛应用。但该技术依旧有质量问题存在，其主要是结露问题，发生这种现象是因为存在冷热桥，引起结构局部较大的温差。这是因为内保温材料仅针对建筑物内墙的内侧进行保护，没有对建筑物外墙保护而形成冷（热）桥，特别是寒冷冬季室内墙体的温度与不保温板交角处温度差可达10℃左右，若室内的温度达到一定条件，必然会出现结露，而形成浸渍或者冻融的现象，造成保温层开裂或发霉等。通常室内温度波动不大，所以内墙以及楼板无论在体积还是线性上的变形均较小。但外墙受阳光照射引起较大的温度变化，室内温度较室外高时，内墙在保温隔热系统的保温作用下，其温度变化幅度较缓慢。

2.3复合墙体的保温材料

建筑工程中的墙体施工一般采复合墙体作为承重结构，复合墙体一般有钢筋混凝土和块体材料两种。与传统工艺相比较，复合墙体是采用特殊的工艺以及特殊的设备将保温隔热材料进行复合。

3外保温节能施工技术

3.1外墙外保温

外墙外保温工艺是使用保温隔热材料固定于外墙外侧来保护外墙的一手段工艺。虽然此工艺的保温效果良好，但是却容易受到外界环境的影响，如果保温隔热材料受到损伤，就会影响到材料的性能与带来的保温效果。通过在外墙加固保温材料的外保温工艺，能够有效缩小墙体温差，对建筑物起到很好的保护效果，同时还能提高建筑物的使用寿命。

3.2外墙内保温

外墙内保温工艺就是在内侧固定保温砂浆与苯板的一些保温材料，达到建筑物保温节能的一手段工艺。该工艺技术对建筑外墙垂直度的要求并不高，施工难度亦不高，且施工过程比较方便。但是该工艺技术对外墙的保温作用有限，使外墙局部温差扩大，造成外墙结露现象的出现。这种情况在冬季就更为明显了，甚至会造成浸渍与冻融情况的出现，进而使保温层发霉或开裂。

3.3内外混合保温

内外混合保温工艺是指将内保温与外保温结合起来的一手段工艺。该工艺在实际的运用过程中，通过对建筑外墙的内外侧施以不同的工艺手段，即便于施工也能提高保温效果。内外混合保温工艺，能够有效的提升施工速度，对建筑保温能力能力也带了极大的帮助，同时也对建筑物起到了很好的保护效果，提高了建筑物的质量与使用年限。

4外墙保温节能施工技术的应用

4.1施工材料前期的准备

将废弃的聚苯乙烯材料，磨练成颗粒状，将其制成大小适宜的施工材料，同时可将其将配制为聚苯乙砂浆，因为这类砂浆对于施工非常关键。其次，通过原材料将水泥砂浆调配好，界面和抗裂砂浆等，同时应在前期工作时，将耐碱网格布提前准备好。

4.2施工的基本流程

首先对外墙的基层进行处理，将建筑物基层的墙体表面清扫干净，去除墙体表面的油渍和浮灰等，剔除基层表面对施工可能会造成影响的物质。在材料的交界处和管线的开凿出分别挂上钢丝网对其进行区分。其次是施工细节的处理，主要是进行施工的吊垂直和弹墨线的处理等。在施工中间隔不超过两米的范围内进行吊垂直，还要在施工材料上面弹出厚度墨线和厚度冲筋，在做顶部冲筋时，要在两条冲筋之间拉一定的通线，要对冲筋进行补充，确保冲筋之间有合适的距离，最好保证冲筋之间的距离保持在两米之间。紧接着是喷抹界面砂浆，在对界面砂浆进行喷抹之前，首先应该做好墙体的浇水保湿工作，接着在上面抹14mm厚度的水泥砂浆，在抹浆中要按照外墙的抹灰要求进行作业，等墙面水泥砂浆凝结干燥之后再进行界面砂浆的喷抹。

界面砂浆喷抹完成之后再喷涂保温砂浆，先配置一定量的保温浆料，将拌和完成的保温浆料在四小时之内保证用完，避免浆料干燥给施工造成的不便。为了保证加水量和拌和时间的准确性，在拌和的过程中应该使用专业人员进行拌和。板和质量的确定要在施工中对各种施工要素进行观察，包括施工环节的操作性和膏粉的状态等。在对工程的施工进行打底时，应该将抹灰的厚度控制在3cm左右，这样就可以确保打底的均匀性。面层保温的涂抹在施工中也具有较重要的作用。在涂抹面层保温材料时应该注意面层平整度的控制，对于面层抹灰的厚度也要适当的进行控制，一般情况下抹灰的厚度应该大于灰饼的厚度，当厚度的控制达到一定的标准时候，应该对控制面的局部进行平整和修补，等所有的工作完成之后再进行整体的检查，直到其达到一定的检验标准为止。

5结语

建筑施工领域的节能有着较大的发展空间，能源危机现象在全世界范围内出现越来越严重的趋势。为实现对能源短缺问题的有效解决，必须实现可持续发展理念与建筑工程的有机结合。对外墙保温技术的运用是建筑节能的重要组成部分，该项技术现阶段已经逐渐实现在建筑施工中的广泛运用。

参考文献

[1]周能.外保温节能施工技术在建筑外墙施工中的应用[J].科技创新与应用，2014（17）.

[2]王功一.外保温节能施工技术在建筑外墙施工中的应用[J].江西建材，2014（16）.

[3]田巍.外保温节能施工技术在建筑外墙施工中的应用[J].科技与企业，2015（02）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9c54f666dfd7a84e2f97ae1d.html