# 电力通信及其在智能电网中的应用王强

国网四川省电力公司甘孜供电公司四川甘孜626000

摘要：随着我国社会经济的发展以及科技、信息化水平的不断提高，电力通信事业的发展面临着新的挑战。电力事业在大力发展智能电网的基础上，结合现代化的信息通信技术，以满足电力发展的可持续要求，越来越成为现代电力事业发展的现实选择。因此，落实我国电力通信技术的创新，大力加强智能网络建设，是强化我国电力事业建设的需要。本文对电力通信及其在智能电网中的应用进行探讨。

关键词：电力通信；智能电网；应用

我国电力通信的现状

我国的电力企业在这些年的发展过程中得到了非常大的进步，我国的电网规模位于世界前列，其中智能电网的建设也已经初具规模，当然智能电网的发展进步离不开电力通信的发展，电力通信的发展不仅使得智能电网的建设脚步加快，而且还扩张了电力通信业务。基于电力通信在智能电网中如此重要的地位，目前我国电力部门在电力通信行业也加大了研究的步伐，使得电力通信的科研与实施得到了同步发展，另外电力通信的管理相比于以往有了更大的改变，管理工作变得更加细致。[1]电力通信的学术研究也得到了可持续性的发展，这样先进的通信技术将会源源不断的运用在电力通信中。我国的电力通信所取得的成就主要包括实现了全国范围内的网络建设，这样为智能电网的建设提供了较好的基础，另外电力通信技术也得到了较大的提高。这将使得通信的质量更加稳定。最后就是通信机构的数量明显增多，而且质量也得到了较大的提高。

智能电网对电力通信的几点要求

近年来，伴随经济的快速发展，整个智能电网的建设投入也在不断增加，庞大的电网系统导致电网的调度比较困难和复杂，这也就对电力系统提出了更高的要求。电力系统要能够监控到整个电网的运行情况，针对电网当中的一些参数要做出及时有效的分析。为了将智能电网建设得更加完善和成熟，电力通信系统需要具有以下几点功能。

1、即时通信系统

即时通信系统，即SIS，它的主要目的就是能够在第一时间内对电网运行的一些信息和数据进行分析处理，它是以快速发展的互联网技术为基础的，再以国家的电力数据网络作为参考。即时通信系统能够及时上传电力信息，并具有很高的技术防护能力，能够有效的保证信息的安全性。

2、EMS系统

ESM系统的主要作用是对电网的信息数据进行整理和归类。在该系统的工作过程中，它先从电网中获取最新的信息数据，再将数据按照紧急程度的不同进行分类，然后传递到即时通信系统中。为了保证信息传递的准确有效，不同的信息从不同的传输接口和通道中进行传送，传送的速度也会有所不同。

3、电能计量系统

智能电网要求电能计量系统不仅仅能够进行一般的测量工作，而且要求该系统在测量时能够进行数据的分段储存以及双向的测量。这些要求对于用电费用结算和电能有效控制都有重要意义。另外，智能电网的计量系统还要完成信息自动化采集、数据预处理、远程通信、统计分析等一系列工作，这也是未来智能电网能够和新能源电网进行有效结合的基础。[2]

4、需求端管理

目前，在与电能客户进行交流沟通方面，智能电网主要是通过无线公网进行的，这就导致了电网终端用户的数量也非常大，但是业务密度不高。如果采用联通CDMA或移动GPRS技术，就能够让电力单位及时有效的检测用户的电量使用情况。

三、电力通信在智能电网中的运用及挑战

在当前社会，电力通信已经成为智能电网中的一个重要的通信工具，智能电网要发挥出相应的作用，就必须要做好与电力通信的配合，对智能电网进行统一、合理的布局，从而使得智能电网的运行更加安全可靠，同时也保证了智能电网的安全性与经济性。目前电力通信在智能电网中的运用变得越来越广泛，但同时也存在很多挑战。

1、电力通信在智能电网中的运用

相对于传统电网而言，智能电网的自动化范围有所扩展，在当前我国智能电网的发展过程中，其智能化主要体现在对电力系统的运行效率和可靠性提升上，比如通过对电力通信技术的应用来实现自动抄表、自动测量和电能量的计费等，也可以实时地获得客户计量、设备状态等多种数据，并且对数据进行分类，通过传输接口，将其传输给相应的服务端，对冗余数据的干扰实现了有效地控制，有助于对电能以及电费进行详细地计算以及对用户的用电信息进行掌握。

2、电力通信在配电领域中的应用

智能电网运行过程中一个最重要的内容就是要为智能变电站提供更多真实、有效的数据，这个任务是贯穿于智能电网的整个运行过程中的。在进行智能电网建设的时候，应该要对这个任务进行考虑，对各种通信技术、智能技术等进行利用，并且能够借助网络与智能平台，对变电站运行过程中的各种情况进行监测，一旦发现任何问题，要及时进行处理，提高变电站运行过程中的可靠性。配电网作为智能电网的一个重要组成部分，主要是对各种电能进行分配的过程，配电网的发展过程中对计算机通信技术、高级传感技术等进行了有效利用，实现安全和快捷的通信，从而可以有效满足各种储能元件和分布式电源的接入需要，对用户的用电需求进行满足，实现公平合理的配电。

3、电力通信在安全领域中的应用

智能电网建成并且投入使用之后，可以对信息流、电力流以及业务流进行有效的融合，在这三者的关系中，电网系统的运行以及信息流之间有紧密的联系，为了保证电网的安全性，必须要主动采取相应的措施，对智能电网中的信息安全进行维护。智能电网是电力系统与互联网进行融合之后的一种产物，在当前的发展过程中，各种网络安全问题频繁出现，为了要确保电力系统运行过程中的安全性，则应该要采取各种保护措施，对网络安全问题进行有效规避，比如可以采用纵向加密、网络防护、横向隔离、灾害预警等技术，以确保各种信息在传输过程中的安全性，使得智能电网能够实现有序的发展。

4、电力通信在智能电网中运用的挑战

电力通信在智能电网中的应用越来越广泛，但同时出现的问题也越来越多，在应用的过程中发现越来越多的缺陷。当前电力通信在智能电网中应用时存在的主要问题就是缺乏双向的、大容量且实用的通信接入网的支持，因此在智能电网的建设过程中还有一些问题需要解决。第一，电力通信行业的高素质人才比较缺乏，我国的电力通信行业的快速发展，对电力通信人才的需求越来越大，但是电力通信专业的教育却跟不上节奏，出现了脱节现象，因此电力通信人才的培养受到了约束和限制。在未来的发展过程中，还应要加强对电力通信人才的培养，高校要加强对电力通信高素质人才的培育，提高其实践能力，努力解决智能电网建设过程中遇到的各种问题；第二，电力通信技术的创新程度不够。智能电网建设不仅是为了满足人们的日常生活用电，而且是我国能源战略中的一个重要组成部分，其根本的目的就在于节能减排，实现可持续发展，但是当前我国电力通信技术的创新技术的开发工作还有一些滞后，在未来的发展过程中，应该要加强对具有绿色低碳、循环持续的电力系统的开发，从而使得电力通信技术得到创新，确保智能电网的稳定性和安全性。[3]

结束语

综上所述，智能电网的发展和应用使得电力行业实现了完美的转型，电力通信作为智能电网中的一个重要组成部分，其发挥的作用越来越明显。电力通信在智能电网系统中的很多方面都有应用，比如在电网安全运行、配电过程中都有应用，使得智能电网的信息化和智能化发展成为可能。同时也应该要看到，电力通信在智能电网中的应用也存在一定的不足，对此必须要积极加强对电力通信技术的研究，对电力通信人才进行培养，从而使得智能电网实现可持续发展。

参考文献[1]潘晓波.电力通信及其在智能电网中的应用[J].中国新通信，2013，（5）.[2]薛明刚.探索电力通信及其在智能电网中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2013，（12）.[3]王一焰.探析电力通信及其在智能电网中的应用[J].移动信息，2015，（8）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9c58855a3fde8c00f07bc2e6.html