# 浅议市政道路桥梁路基施工管理洪涛

青海西宁810000

摘要：路基是路面的基础，道路荷载主要由路面承担，以承担路基工程的质量，它决定了高速公路的质量，并决定旅行者是否可以正常安全地行驶。由于不同地区的地质地貌不同，天气和局部环境也不同，路基质量将受到影响，这些不是决定路基质量的主要因素，但大多数问题是由路基的施工质量造成的。路基工程的建设不仅工作量大，而且覆盖面广，在人力，财力方面成本最高，如果路基要坚实稳固，就必须提高路基的施工质量。

关键词：市政道路；桥梁路基；施工管理

引言：随着经济建设的不断发展，交通运输业也取得了很大进展，对市政道路桥梁建设管理提出了更高的要求。在市政道路和桥梁建设中，路基质量是市政道路和桥梁质量的关键，因此，做好市政道路桥梁建设和管理工作，是建设市政道路桥梁的重要环节。要做好路基路基施工管理工作，根据路基施工技术复杂，规模大，涉及因素多的特点，加强路桥路基施工现场管理，不仅要提高施工速度的项目，同时也要确保在降低建设项目质量的同时，降低建设成本。

1路基施工的质量要求

1.1保证路基结构的稳定性

路基结构在荷载作用下的结构稳定性将受到影响，并且会出现其他不可抗拒的自然因素。结构可能会变形或破坏，并且会影响整个道路的建设，必须以道路为基础，桥梁施工的实际情况，结合各种施工方法，必须确保路基整体结构的稳定性符合国家有关规定。

1.2保证路基强度

现阶段道路过载现象十分普遍，用于推车，重型车辆和各种建筑行业的车辆将在路基上施加强大的外力以确保路基的强度，在强大的外力作用下路基不会变形。

1.3保证路基的水温稳定性

路基的建设是建设道路的第一道工序，它位于路面的底部。由于地下水与地下水及其上方的地表水接近，因此地下水和地表水的双重作用极大地影响了路基的强度，特别是在北方，四季温差变化很大，路基也会随季节性变化而定期冻融，路基强度会急剧下降，这就要求路基不会在任何恶劣的自然条件下退化，并且需要一定的水温稳定性。

2路基施工的质量控制

2.1选择合理的施工方法

目前，大部分路基施工采用机械施工法，综合机械化作业的优点是节省时间，人力，物力，加快施工，提高工程质量，保证施工安全。但在施工过程中，应根据路基填筑的特点选择合适的机械作业，例如，常用的压实工具包括静态光学压路机，振动压路机等，静态压路机适用于较大的接触面积和较浅的压实深度。压实，振动压路机适用于砂土碾压。因此，在施工阶段，有必要根据实际情况选择合适的施工机械。

2.2格施工程序

路基施工过程主要包括测量和放样，修路和挖排水沟，推土机去除表土，翻新基地，碾压，测试路基的压实程度，铺设道路基础，推平刮，压实，压实自检程度，修路拱和斜坡，确定偏差值，施工记录的分类，监理工程师检查验收。这些步骤是相互联系的，如果前一步缺乏质量，则会影响下一个环节，施工人员应严格按照设计和监理工程师的设计指导，认真开展工作。无论是在施工组织还是材料的准备工作中，都必须有充分的准备工作来实施技术和现场管理。

3控制路基施工重要程序的质量

3.1施工测量

道路路基施工测量主要由三部分组成：导体，中线和标准的重新测试。施工测量操作应注意以下四点：（1）认真读取图纸。施工前，技术人员应仔细阅读图纸，严格按照图纸的设计和施工进行，如果现场有特殊情况，原图的设计不够合理，应及时咨询项目负责人，重新确定方案施工。施工完成后，应重新进行测试，重新进行检测，认真检查现场施工条件是否符合设计要求，发现问题应及时纠正。（2）在中线复测时，应提高临时基准点的高程和堆积的地面高程，这也是为了满足施工期间的参考要求。（3）在施工过程中测量每道工序的施工线时，只要误差值符合相关规范的要求，就会发生错误，并且错误是不可避免的。这就要求在现场工作的技术人员负责工作并了解相应的国家监管要求，对于精度要求的垂直和水平段的定位要求比较高，这样才能确保路基和路基结构的几何构造，定位满足设计质量要求。（4）道路和桥梁施工环境通常涉及多种管道，如天然气，供热，供水，污水，水，电，通信，广播和电视等情况复杂，施工前，应使用适当的仪器进行检测，为了避免施工过程中不必要的损失。

3.2路基土方施工要点

（1）有关填方路基的施工质量的注意事项。路基填充是分层进行的，分层充填的关键是确保在上层压实满足相应要求后测量含水量，然后填充下一层，只有上层被压实，并且可以保证较低的压实水平。在不同的地区和不同的环境中进行道路和桥梁施工时，必须测量施工现场的土壤干密度，土壤的干密度和压实程度密切相关，只有掌握现场土壤的干密度，才能掌握土壤的紧密程度。执行部门建设时请注意。纵向重叠处的两个重叠接合处不得同时填充，第一批土地按1：1的斜坡比例分层；如果两个部分同时填充，则它们应该分层并相交。堆叠重叠，且重叠长度不得小于2m，否则路基可能会有不均匀的下沉，所以路面的平整度会产生影响。另一个需要解决的问题是路基水温的稳定性。为了很好地解决这个问题，应该使用具有良好的水稳定性和耐候性的沙砾材料。也可以用无机化合物填充路基的底部，使得水稳定的基层至少20至30厘米厚。（2）在实施压力作业时应先在来回中，先轻轻重，先慢再快，以适应土力逐渐增大，同时也将免受机械松土，应特别注意压实的均匀性，以免将来发生沉降。为确保压实程度，土质，压实设备性能和碾压次数决定了路基松动的厚度，路基顶层的最小铺设厚度不应小于8cm。严格控制堤岸的几何形状和坡度，路堤填方宽度的两边应比设计宽度宽30cm，压实宽度必须大于设计宽度，通过压实后，为了确保堤岸的稳定性，可能不会切割斜坡。

4加强市政道路桥梁路基施工管理的措施

4.1健全道路桥梁施工管理制度

良好的系统限制将导致良好的项目质量，因此，建设完善的施工管理制度是保证公路工程施工质量的前提，与工程质量直接相关。在公路工程建设中，首先要制定各种施工工艺的详细管理制度，我们可以实施保护工程质量的个人责任制，将责任划分为具体的部门或个人，从而实施相关的安全管理人员负担安全施工责任，使施工人员在施工过程中严格遵守规章制度，通过不断完善施工管理制度，确保公路工程施工质量。

4.2提高施工人员素质，保障施工质量

目前，市政道路和桥梁建设中使用的科学技术很多，涉及的专业逐步完善。这就要求施工人员有更高的施工技术，因此提高工人的专业素质非常重要，要针对不同岗位提出不同要求，提高管理人员的决策能力，管理能力和运作能力；提高施工人员的控制和操作能力。在市政道路桥梁建设管理中，要加强对施工人员质量意识的指导，增加施工人员对错误施工问题的警惕性，使施工人员能够根据工程质量更好地施工要求。在项目建设之前，可以实施技术公开的方法，使施工人员能够了解项目建设的重点和难点，使施工人员除了标准之外还可以考虑其他技术的协调施工过程中的操作，以及施工技术的最终完成需要实现标准要求。

结束语

路基施工是路桥施工中最重要的组成部分，只有保证路基的施工质量才能保证整个工程的顺利完成。但在实际施工过程中，由于路基技术难度大，施工人员整体素质不高，施工现场不断受到交通流量的影响，难以保证质量。这就要求有关技术人员要有高度的责任心，监理人员也要努力加强施工管理。

参考文献：

[1]李宝成.于常永.刘彦伟.浅谈公路路基施工技术及其质量控制[J].科技传播，2011，（12）.

[2]庞飚.市政道路工程施工的质量问题及防治措施[J].中国建设信息，2009，（12）.

[3]康万生.市政道路工程路基施工质量控制若干技术问题浅谈[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2010，（02）.

个人信息：洪涛，身份证号：6301051979****1318

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9c89b390e4fdd209d531d0b8.html