# 变电运维安全管理策略分析

（国网河南省电力公司周口供电公司河南周口466000）

摘要：变电运维是在电网公司大检修的思路上，对变电运行和变电检修工作的双向渗透，能显著提高供电企业的生产效率和效益。变电运维工作中存在的安全问题会直接影响变电站的正常运营和工作人员的人身安全，而且目前变电运维工作中出现的问题大都是由于操作失误和管理失误造成。基于此，本文阐述了变电运维的主要特征，对变电运维存在主要的安全问题以及变电运维安全管理策略进行了探讨分析，旨在保障电力系统安全运行。

关键词：变电运维；特征；安全问题；安全管理；策略

社会经济以及工业化的快速发展，促进电力事业的进步，同时使得变电运维日显重要，但是变电运维涉及的设备种类非常增多，导致变电运维工作中存在诸多安全问题，因此为了保障电网系统的安全运行，以下就变电运维安全管理策略进行探讨。

一、变电运维的主要特征

变电运维主要分为变电运维操作站和变电运维队两大部分。变电运维操作站指的是在无人值班或值班人数较少的电站中的电力运行管理工作；运维队是指由操作队和巡检队组成的基站巡视检修队伍。目前电压等级分布情况较多，所涉及的设备也多种多样，对于不同性质的变电站来说，其变电运维的特征主要表现为：首先是需要检查维修的设备种类和数量较多，其次是变电运维工作的整体难度较大，工作流程比较复杂，变电运维工作人员的工作量也较为繁多。最后，对于变电设备来说，在长期的运行中容易出现各种各样的故障，并且这样的故障发生情况并不集中，难以实现集中管理，在这样的要求下，就需要保证变电运维人员具有专业的素质和丰富的变电运维经验，实现对变电设备的精细化管。

二、变电运维存在主要的安全问题分析

变电运维存在的安全问题主要有：（1）整体性安全问题。变电运行维护工作主要就是在变电站中进行，而变电站是电力系统的重要组成部分，其有着对电能分配和转换的功能，可以对电力系统进行调整、对设备和线路进行保护、对电流进行控制以实现对电能质量和使用安全的目的。变电站的重要组成部分有主接线和主变压器。其中，主接线对变电站的运行状况、功能发挥以及其维护的可靠性都有重要影响；主变压器也直接关系到其运行的稳定性。这些设备出现问题直接就会造成变电站运行的整体问题，是整体性隐患，所以必须重视对变电站各个重要组成部分故障的排查以控制整体性隐患。（2）变电线路和设备存在的安全问题。变电运维主要就是对输电线路进行维护、对电力设备进行保护和维护。变电运行中的安全隐患存在问题最多的也就是电力线路和电力设备的隐患，同时也是安全问题控制的重要关注点。在进行变压器的操作时，如果操作不当，电压就会直接导致变压器空载电压升高和变压器绝缘，从而致使绝缘损坏，直接导致各种安全隐患的出现。另外，变电运行的设备主要在母线出处汇合，所以母线一般具有操作工作量大、线路复杂、连接元件多的特点，这也导致各种隐患的出现，是变电运行的重要危险点。所以，也必须对变电线路和设备存在的隐患进行分析。（3）其他因素引起的安全问题。除了设备因素和人为因素外，自然因素也会对变电运行造成影响，也会造成一定的隐患。变电站内难免会进入一些老鼠、壁虎等小动物，这些小动物灵活的活动对变电设备的安全运行会造成严重威胁。自然气候也会使变电运行出现各种事故，如雨季雨水雷电较多，在变电企业没有指定有效可行的防范措施的情况下就会出现端子箱进水、设备在大雾天气出现闪络现象等。这些都会造成产生一定的安全隐患，所以还必须对自然因素进行分析。

三、变电运维安全管理策略的分析

变电运维安全管理策略主要表现为：

1、健全完善变电运维相关安全制度。加强变电运维的安全管理，首先要建立健全变电运安全维制度，清晰了解相关组织结构，明确目标，增强员工的责任感，保证变电运维的任务都落到实处，避免出现责任相互推脱的现象。在对变电运维制度管理进行规范时就应该实施岗位责任制，每个员工都应该清晰的了解到自己的岗位职责，每个岗位责任都应该切身地落实到员工身上；对变电运维设备的日常维护工作进行细化，从而防止出现变电运维设备无端端坏掉；对员工每日的工作量进行量化，一定要做到变电运维设备房间闲人勿进，只有工作人员才能够与变电运维设备相接触，而非工作人员是不能和设备接触的，即使非工作人员由于特殊情况必须与设备接触的话，那应该事先办好相关的手续；同时还要保证变电运维仪器不会用在其他地方，也不能随便借给其他人，更加不能把仪器随便放置，变电运维的相关制度要要法律依据，同时企业的运行也要有制度可依循。

2、加强变电设备管理。变电运维工作主要就是加强工作人员对机器设备的管理来降低变电运维设备产生故障的概率。在对变电运维设备进行管理到的时候，应该注意做好对变电运维设备日常巡视的工作，公司应该制定相关的变电运维设备日常巡视标准，提高巡视人员的工作质量，尤其是在倒闸操作之后，相关的工作人员应该再三检查设备的情况，保证其是正常工作状态。对有缺陷的设备要继续追踪检查；在阴雨天气中要加强对设备的巡视，防止出现变电运维设备出现故障单没有及时检查出来的情况。在对变电运维设备进行管理到的时候，还应该注意在企业中建立比较健全的变电运维设备定期检查的相关制度，而且要确保制度要有可行性。除此之外，在对变电运维设备进行管理到的时候，还应该注意机器设备当前的运行状况，机器检修的结论、进行机器检修的负责人以及机器检修的日期等一系列信息都做好相关记录。

3、优化变电运维管理模式。第一、优化变电运维一体化模式。以往的检修模式已无法满足现代电网发展的需要，变电运维一体化模式已经具备了在实际中运用的成熟条件。因此可以运用变电运维一体化模式进行变电运行、变电检修部门的整合，实现组织机构人员职责一体化，在缩短操作时间、提高工作效率的同时，实现经济效益最大化。第二、优化运维模式。优化运维模式主要包括：首先优化值班方式。对值班人员进行分组，确保夜间和节假日期间的正常运维，并通过分组待命的方式，达到减员增效的目的。其次、优化运行管理。通过优化操作规程，优化巡检制度和停送电流程，进而提高运维人员的工作效率。再次、优化系统软件。优化系统软件减少不必要的重复劳动。建立设备缺陷经验库，简化物资采购流程。

4、不断提升变电运维人员的综合素质。加强变电运维事故发生概率的控制，就需要提高相关人员的综合素质，所以企业应该着重培养员工的责任心，提高员工的安全意识。要想提高变电运维人员的业务素质，就应该使员工能够清晰的了解到变电运维的主要特征，员工应该知道变电运维的相关原理，熟知变电运维中的一些规律，提高员工的责任感和安全意识。

结束语

综上所述，随着电力建设规模的不断扩大，使得电网结构也变得日趋复杂，同时变电运行维护工作内容繁杂，并且由于其是一种专业化的电力系统内部工作。因此为了保障电力系统的正常运行，需要加强对变电运维存在的安全问题，采取相应策略，所以对变电运维安全管理策略进行分析具有重要意义。

参考文献：

[1]李红红等.变电运维安全隐患及其解决方案探讨[J].中国高新技术企业，2016

[2]孙孝碧.变电运维中存在的隐患及优化策略[J].低碳世界，2017

[3]马彦兵.关于变电运维安全管理措施的思考[J].黑龙江科技信息，2017

[4]施海娃等.变电站运维一体化管理模式探讨[J].中小企业管理与科技，2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9ccb2f159b68a80d8c20529a.html