# 公路桥梁伸缩缝病害养护与管理研究

内蒙古路桥集团有限责任公司第三工程处内蒙古呼和浩特010010

摘要：现阶段，道路桥梁建设数量逐步增多，在道路桥梁施工过程中，在很多情况下需要设置相应的伸缩缝，通过伸缩缝的合理设置以提升桥梁结构的稳定性，并且达到延长道路桥梁寿命的效果。但是道路桥梁工程在实际维护管理过程当中，受到多方面因素的影响，导致伸缩缝经常出现问题，影响了桥梁使用的安全稳定性。基于此，文章结合工程建设的实际情况，针对道路桥梁伸缩缝养护管理问题展开论述，并且提出相应的解决对策和建议。

关键词：公路；养护管理；桥梁伸缩缝；病害

1公路桥梁现状

随着我国经济的快速发展，交通运输业也得到了极大的发展，交通运输量日益增多，重型车辆日益增多，行车密度越来越大，车辆载重也越来越大，但我国很多公路桥梁在施工设计时标准过低、设计不当、使用期间的维护修理不到位，导致许多公路桥梁都出现了不同程度的损坏，严重影响了公路桥梁的使用安全和使用性能，带来诸多安全隐患。大多公路桥梁的损坏是因为其伸缩缝出现问题，因此，必须进一步完善公路桥梁伸缩缝的施工技术，加强伸缩缝的质量控制。

2公路桥梁伸缩缝常见病害

（1）桥梁伸缩缝内填满杂物。在自然因素和人为因素的影响下，日常使用过程中会产生很多杂物，如果没有及时对这些杂物进行清理，就会填充到公路桥梁伸缩缝内，影响伸缩缝的正常使用，缩短公路桥梁伸缩缝的使用寿命。（1）公路桥梁伸缩缝开裂.公路桥梁伸缩缝在行车荷载和气候因素的作用下，长时间会出现开裂。车辆荷载长期作用，对公路桥梁伸缩缝产生很强的冲击力，日积月累，伸缩缝内的混凝土出现破坏，导致开裂。公路桥梁伸缩缝开裂如果得不到及时修补，破坏范围会逐步增大，导致周围的混凝土也出现崩坏，断裂，严重影响伸缩缝的正常使用。（3）公路桥梁伸缩缝边缘混凝土破损。公路桥梁伸缩缝与道路相接处是非常脆弱的，施工中应重点进行质量控制。如果对质量控制不到位，达不到设计要求，使用中受到车辆荷载的冲击作用，很容易造成伸缩缝边缘混凝土破损。另外，在日常使用过程中对伸缩缝维护不到位，也容易造成混凝土老化，导致伸缩缝边缘混凝土破损。（4）公路桥梁伸缩缝伸缩量不准。公路桥梁伸缩缝的伸缩量应该根据桥梁的使用性能进行确定，以满足使用要求。然而，在桥梁设计过程中，没有对影响桥梁使用的各类因素进行全面、准确的分析，造成公路桥梁伸缩缝伸缩量不准，不能满足桥梁伸缩的使用要求，影响公路桥梁的正常使用。（5）伸缩缝啃边。伸缩缝结构中有沥青混凝土以及水泥混凝土两种材料组成，但是这两种材料从其本身的性能上存在着比较大的差异性，这会导致接缝的位置容易出现裂缝问题，继而发生伸缩缝啃边问题，桥头位置发生跳车问题，导致伸缩缝装置受到严重的影响，如果此情况没有及时处理，将会导致桥梁受到进一步的影响。

3公路桥梁伸缩缝病害的成因分析

3.1设计原因

在进行桥梁设计过程中，没有全面考虑各方面因素的影响，设计参数选取不当等原因都会造成公路桥梁伸缩缝出现病害。例如设计开口部位的预留伸长长度过短，橡胶条容易出现断裂，雨水渗入也会导致金属构件锈蚀，导致伸缩缝破坏。另外，设计中没有进行科学合理的计算，导致桥梁伸缩量不足，伸缩装置锚固件设置的不合理性等问题都会影响公路桥梁伸缩缝的正常使用，导致病害的产生。

3.2施工原因

因为施工工艺的质量把关不严，施工工艺未能达到施工的规范要求，就会出现伸缩缝装置病害，导致无法正常工作，桥梁整体的结构和性能受损，出现质量问题，寿命下降。或者因为伸缩装置两侧水泥砼和沥青砼铺装层结合不够密实，出现开裂、脱落等，加上刚柔相接，出现台阶，引起伸缩装置破坏等。

3.3养护原因

在探究公路桥梁伸缩缝病害原因的过程中，由于公路桥梁伸缩缝缺乏行之有效的养护，也会导致其出现病害问题。在进行实地考察期间便多次发现在公路桥梁台背和梁头中间位置处掉落了泥土、砂石等各种杂物，使得台背和梁头出现了严重的挤坏现象。除此之外，在长时间投入使用的过程中，由于公路桥梁伸缩缝始终未能得到有效的养护处理，导致其内部橡胶老化速度愈发加快，一旦接触硬物便会出现破损等问题，逐渐堆积的伸缩缝内杂物也使得其与两侧混凝土面很难保持平整状态。

4公路桥梁伸缩缝病害的防治措施

4.1规范施工工艺流程

公路桥梁伸缩缝施工，应注意规范施工工艺流程，保证伸缩缝的强度和稳定性。首先，应结合施工现场实际情况确定桥面铺装的前后顺序。一般为了减少对伸缩缝装置的影响，一般按照在桥面铺装后施作伸缩缝。施工时，技术人员根据设计图纸确定预留槽的宽度尺寸，并根据实际情况进行调整。另外，要保证伸缩装置锚固件与槽内钢筋焊接的牢固性。此外，伸缩构件装卸时，应防止碰撞弯折。伸缩装置的安装时应防止出现错台，严格控制槽口两端的铺装面高度。

4.2按照设计标准选择装置

做好桥梁伸缩缝设计，控制好伸缩装置的位置，选择结构简单、受力合理、整体性好、便于日常养护维修的伸缩装置，满足设计标准。

4.3重视伸缩缝的安装定位

施工人员需要严格按照施工图纸要求对安装公路桥梁伸缩缝的具体位置进行准确定位，在安装就位后，应当对伸缩缝顶面与路面标高进行测量和调整，使其标高符合要求后，将其进行焊接。浇筑使用的混凝土标号至少应当为C50，同时采用专业的振捣仪器进行密实振捣，确保台背以及梁头钢筋能够同伸缩缝体锚固钢筋进行牢固连接。值得注意的是，在进行公路桥梁伸缩缝的施工过程中，施工人员需要重点对桥梁主体以及台背精度进行严格控制，一方面需要确保预留锚固钢筋数量充足，另一方面则需要反复检验是否存在施工与图纸尺寸要求不合理的地方，以及时进行有效处理。

4.4强化养护管理及施工技术管理

公路桥梁的养护管理在伸缩缝方面存在的问题较多，如果对于小的破损不注意及时养护，病害就会发展，甚至危及行车安全。因此，在伸缩缝养护管理方面首先做好档案记录工作，对伸缩缝进行定期检查，做好检查记录；在平常养护工作中做到对伸缩缝附近出现的坑槽及时修补，经常清扫伸缩缝上面的垃圾污物，雨季前要做好伸缩缝处的排水工作，对锈蚀部分及时进行防护处理；对于桥面铺装层上的不平处注意铺筑材料时不应产生高低差。更换伸缩缝时，考虑伸缩缝侧壁的受力和桥梁结构的伸长量，选择合适的伸缩缝；在凿除原有砼铺装时，不要损伤伸缩缝两侧桥面砼及钢筋或预应力筋锚头。

4.5采用先进维护维修技术

比如钢板伸缩缝修复技术和毛勒缝修复技术，结合出现损坏问题，制定完善的修复计划，从而提升修复效率，满足桥梁安全运行的要求，创造更多的经济效益和社会效益。

结语

公路桥梁伸缩缝是桥梁的关键部件之一，应加强日常养护与管理。桥梁伸缩缝的养护应对病害进行仔细调查和记录，分析找出其产生原因，有针对性的制定养护维修措施进行修补。另外，在设计与施工中，应采取有效的防治措施预防伸缩缝病害的产生。在日常养护过程中，应建立完善的养护管理体系，提高养护效果，降低养护成本。总之，应该从设计、施工以及养护三方面入手，强化伸缩缝病害预防意识，提高施工与养护质量，综合提高桥梁伸缩缝的施工质量。

参考文献

[1]周贵青.公路桥梁伸缩缝的常见病害及养护管理分析[J].青海交通科技，2016，6（29）：123-124.

[2]沈维宏，刘元德，廖秀敏.公路桥梁伸缩缝的破坏类型及成因分析[J].交通标准化，2014，42（13）：180~182.

[3]曹红，陈正元.浅谈公路桥梁伸缩缝的病害及养护管理[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2014，7（11）：109-110.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9d57cb6e5650bbbdbfef6a3f.html