# 过电流保护论文-刘勇,金欣明,谭畅,陈海滨,崔帅

导读:本文包含了过电流保护论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:分布式电源,过电流保护,差分进化算法,保护配合阶段

### 过电流保护论文文献综述

刘勇,金欣明,谭畅,陈海滨,崔帅[1]（2019）在《含分布式电源的配电网过电流保护机制》一文中研究指出分布式电源接入配电网给继电保护机制带来了新的问题,甚至导致保护装置误动作。而保护装置的可靠性和安全性需要保护元件的最优配合,在分布式电源接入之后,需要考虑分布式电源对保护装置配合的影响。本文提出了一种在含有分布式电源电网中的保护装置的配合机制。首先说明了分布式电源对继电保护动作范围的影响。然后建立了以保护动作时间最小为目标,考虑配合时间阶段、保护动作时间、每个保护装置时间整定倍数、启动电流、保护特性等约束的优化模型。接着根据IEC 60909标准对不同位置节点的短路电流进行计算,并利用差分进化算法对本文所建模型进行求解。最后在IEEE14节点中进行仿真分析,说明了本文所提方法的正确性和有效性。(本文来源于《自动化与仪器仪表》期刊2019年08期）

吴大立,雷秉霖,李星宇,徐正喜[2]（2019）在《高速异步整流发电机过电流保护改进方法》一文中研究指出分析了高速异步整流发电机外部故障条件下传统过电流保护的不足,提出了同时采用电压、电流故障特征量的低压记忆过流保护改进方法,建立了船舶直流电力系统短路仿真模型对低压记忆过流保护性能进行验证,研究结果表明保护能可靠并有选择性切除短路故障,有效提高了船舶直流电力系统的安全水平。(本文来源于《船电技术》期刊2019年08期）

马健[3]（2019）在《开关电源过电流保护电路设计研究》一文中研究指出电子设备的能量主要来自开关电源,所以电子设备的安全性有时由开关电源的保护电路所保障。根据有效的统计可知,将近九成的电子设备的安全性问题都源自开关电源保护电路设计。本文主要分析了开关电源的各种各样的保护手段以及其保护电路设计原理与其相应的特点,并指明了这些电路的一些不足之处,从而为以后的保护电路设计领域打下了一个良好的基础。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年15期）

林添再[4]（2019）在《6.6kV开关零序过电流保护改善》一文中研究指出本文介绍#7机组厂用电进线开关零序过电流保护误动作原因,排查全厂6.6kV开关采用叁相CT合成零序电流的保护配置,检讨针对类似隐患采取相应整改措施。(本文来源于《科技风》期刊2019年19期）

刘志强[5]（2019）在《电机控制器过电流保护方法分析》一文中研究指出文章首先浅谈过电流保护的内涵,其次分条列举了电机控制器过电流故障的主要成因,最后以TMS320LF2407A电控平台为依托,较为详细的分析了过电流故障的防护措施。希望与同行分享技术经验,促进电机控制器的安全、有效运行过程。(本文来源于《科技风》期刊2019年17期）

刘利锋,方勇,刘玉堂[6]（2019）在《胶辊复合工艺对导电炭黑过电流保护元件的性能影响》一文中研究指出研究了胶辊复合工艺对以炭黑作为导电粒子的过电流保护元件的室温电阻、R-T特性、耐电压冲击等级的影响,结果表明:随着胶辊辊压力的增大,过电流保护元件的室温电阻先急速下降而后达到平稳,当复合辊压力超过芯层可耐受压力后,过电流保护元件的室温电阻上升。制备的过电流保护元件的R-T特性明显,当复合辊压力超过芯层可耐受压力后,过电流保护元件的PTC强度反而降低。随着胶辊复合压力的增大,过电流保护元件耐压等级提高,当复合辊压力超过芯层可耐受压力后,耐压等级出现降低。(本文来源于《仪表技术》期刊2019年05期）

翁汉璃,刘雷,林湘宁,金能,李振兴[7]（2019）在《涌流引起换流变压器零序过电流保护误动的机理分析及对策》一文中研究指出针对高压直流输电工程中换流变压器空载合闸及外部故障切除引起零序过电流保护误动的案例,分析了换流变压器空投和外部故障切除时励磁涌流及恢复性涌流的变化特点及其对零序电流的影响机理。采用基于工程实际参数的高压直流输电的仿真模型,对高压换流站换流变压器空投及外部故障切除导致中性线零序电流幅值较大且衰减缓慢的现象进行了仿真分析,揭示了换流变压器零序过电流保护误动的原因。利用相空间重构技术提出了基于零序电流相空间分布重心幅值变化特征的换流变压器零序过电流保护闭锁新判据,并通过仿真验证了该方案的有效性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年09期）

余健勇[8]（2019）在《接地系统中反时限零序过电流保护》一文中研究指出在目前的小电阻接地系统保护过程中,主要使用的方式为定时限零序过电流保护方式,但该种方式存在定值高等缺陷,很容易对相关过电流保护工作产生影响。本文对反时限零序过电流保护应用于接地保护的问题及原理进行总结,并从具体操作要求、启动电流和最小动作电流整定、限时电流下限值的整定、整个保护流程的优化四方面,论述了接地系统中反时限零序过电流保护的整定形式。(本文来源于《山东工业技术》期刊2019年08期）

熊学海,万春竹,赵凌,齐雪雯,李武龙[9]（2019）在《基于随机分形搜索算法的方向过电流保护整定优化研究》一文中研究指出本文提出了一种基于随机分形搜索算法的网状拓扑系统继电保护定值配合优化方法。该混合整数非线性过电流保护配合优化模型同时包含离散变量和连续变量,分别为时间整定系数、启动电流和继电保护装置的动作特性。目标函数为最小化主保护和后备保护的动作时间。随后本文利用随机分形搜索算法求解该保护配合的优化问题。最后用9和15节点系统对本文提出的模型和算法进行验证,分析了整定的优化结果 ,并与其他算法进行对比,说明本文所提方法的有效性。(本文来源于《自动化技术与应用》期刊2019年03期）

杨克杰,黄纯[10]（2019）在《配电网反时限过电流保护优化整定方法》一文中研究指出提出一种含分布式电源的配电网反时限过电流保护优化整定方法。以配电网主保护与后备保护的总动作时间最小为目标函数,考虑保护选择性要求等约束条件,建立保护优化整定的数学模型;通过设置动态参数并引入最优解权重改进和声搜索算法,提高算法收敛速度和获取全局最优解的能力。利用改进的和声搜索算法求解模型。优化整定参数基于配电网各故障点的短路电流获得,在计算短路电流时考虑分布式电源对短路电流的贡献,使优化整定结果适用于含分布式电源的配电网。对两相、叁相短路故障分别进行保护离线优化整定,实时根据故障类型自动选择优化整定参数,克服保护易受故障类型影响的缺陷。仿真结果表明,所提方法可有效提高有源配电网反时限过电流保护的选择性和速动性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年03期）

### 过电流保护论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分析了高速异步整流发电机外部故障条件下传统过电流保护的不足,提出了同时采用电压、电流故障特征量的低压记忆过流保护改进方法,建立了船舶直流电力系统短路仿真模型对低压记忆过流保护性能进行验证,研究结果表明保护能可靠并有选择性切除短路故障,有效提高了船舶直流电力系统的安全水平。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 过电流保护论文参考文献

[1].刘勇,金欣明,谭畅,陈海滨,崔帅.含分布式电源的配电网过电流保护机制[J].自动化与仪器仪表.2019

[2].吴大立,雷秉霖,李星宇,徐正喜.高速异步整流发电机过电流保护改进方法[J].船电技术.2019

[3].马健.开关电源过电流保护电路设计研究[J].中国设备工程.2019

[4].林添再.6.6kV开关零序过电流保护改善[J].科技风.2019

[5].刘志强.电机控制器过电流保护方法分析[J].科技风.2019

[6].刘利锋,方勇,刘玉堂.胶辊复合工艺对导电炭黑过电流保护元件的性能影响[J].仪表技术.2019

[7].翁汉璃,刘雷,林湘宁,金能,李振兴.涌流引起换流变压器零序过电流保护误动的机理分析及对策[J].电力系统自动化.2019

[8].余健勇.接地系统中反时限零序过电流保护[J].山东工业技术.2019

[9].熊学海,万春竹,赵凌,齐雪雯,李武龙.基于随机分形搜索算法的方向过电流保护整定优化研究[J].自动化技术与应用.2019

[10].杨克杰,黄纯.配电网反时限过电流保护优化整定方法[J].电力自动化设备.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9e2222c72a5b561a1b7d814c.html