# 提高火电厂继电保护运行可靠性的策略探究张玉凡

（云南华电巡检司发电有限公司652309）

摘要：火电厂继电保护运行的可靠性直接关乎输送电力的稳定性和火电厂正常运转性，可是其在运行过程中因为设备老化、人员操作不当等原因，不可避免的出现一些故障，进而影响继电装置效应发挥。这就要求我们提高对火电厂继电保护运行作用的认知，认真了解其故障形式和成因，并提出合理可行的应对办法，提高继电保护装置的可靠性，保证电力系统的平稳运转。

关键词：火电厂；继电保护；运行策略

火电厂作为保障电力能源日常运输的关键性部门，其作用不言而喻，而继电保护系统又是电能传输环节的保护型设备。因此，在实际继电保护系统操作环节应充分将先进的理论技术与实际的设备操作经验进行结合，善于发现工作中存在的缺陷，主动寻求解决措施。并根据实际发展需求逐步引入新型技术，保障火电厂电力运输的安全性与稳定性。

一、继电保护系统在火电厂日常运行环节的作用

继电保护系统，即通过各类自动化设备保障电力能源传输环节的安全性与稳定性，以系统的强效监管功能将电能供应量控制在标准范围内。对其进行内部结构的系统化分析可知，以电气总量的指数变化作为衡量电力能源供输系统运行状态的重要指标，若当电器总量的数值变化较大时，则可判定电力能源供输系统的运行情况出现了波动；选取电气总量变化峰谷值与标准电气量的数值进行对比分析，此时继电保护系统能够明确的判断出电力系统异常的类型及程度；系统操作人员可以以此进行故障分析并进行有针对性的检修。

与其他电力能源监控设备有所不同的是，继电保护系统的作用并非是保护，而在于对系统运行异常进行警示。当电力设备运行过程中电力箱内部零件发生故障，继电保护系统将会进行警告，当现场工作人员接收到警告信息后可及时对电力箱零件进行修理或更换，有效避免了电力系统运行中断的现象发生。除此以外，继电保护系统可对电力系统的电压波动情况及标准时间内电流通过的总量进行实时监控，并对不同时间段内的数值变化进行统计并上传至电力管理系统中，以系统运行的数据作为评判电力系统是否正常运转的依据。与此同时，当电力系统内单位时间内通过的电流总量过高或电压波动较大时，可能会引发保护系统电源传输的中断，此时继电保护设备会自动开启蓄电功能，即自动接通其他电力设备的备用电源，保障系统的24小时不间断运行。

二、火电厂继电保护的分类

2.1发动机继电保护

1.差动保护。这类保护依照连续方式与位置的区别又可以细分为两种，分别是纵联差动的完全和不完全保护。

2.定子接地保护。由于发电机单相接地时产生的故障，电流会因中性点接地的方式差异而不同，所以对其进行保护的方式也不一样，主要可以100％定子接地、零序电流定子接地以及基波零序电压定子接地这三类保护方式。

3.失磁保护。这类保护可参考失磁电动机在电力系统中运行安全要求的不同和在失磁故障出现后各机端电量变化情况的差异来选用原理与动作不同的处理方式对其进行保护。

2.2变压器继电保护

1.差动保护。对于发动机组而言，必须都配备具有独立性的主变压器以对其进行差动保护，一般情况下多选取三侧电流差动。

2.中性点间隙的过流保护。间隙的过流保护与主变压器的零序过流保护共享同一组电流互感器；间隙的过流保护与主变压器的零序过流保护各自拥有其独立的电流互感器，并各自接在其正确的位置；变压器出厂前已装有主变压器的中性点（CT），而间隙的过流保护则采用单独CT与其形成的综合接线。

3.主变压器的瓦斯保护。瓦斯保护是变压器内部装置中对故障起到保护作用的功能，能够通过对反应气体状态进行利用，并对变压器油箱故障进行保护。

2.3发电机—变压器继电保护

1.位于断路器端口的闪络保护。端口闪络不仅有可能使断路器发生损坏，还会对电力系统安全性造成影响，因此端口闪络保护是非常必要的，能够有效和及时地实现端口闪络故障的排除。

2.发电机—变压器的组纵差保护。在这类保护中，往往不为二者再另配一套专门的差动保护，而是使这一组发电机—变压器共享同一组纵差联动保护方案，通过这种方式，能够有效实现保护程序的简化和保护的快速实现。

3.发电机—变压器的过励磁保护。发电机—变压器发生过励磁现象，会引起变压器与发动机的铁心出现损坏。因此，铁心修复过程所带来的高昂费用，必须通过过励磁保护的安装来进行避免。

三、提高火电厂继电保护运行的可靠性

火电厂继电保护运行的可靠性是火电厂设备运行的关键因素，可以促使设备能够处于稳定运行状况。因此，火电厂的相关运行人员需要重视继电保护运行的可靠性的研究，并制定提高火电厂继电保护运行可靠性的措施，推动火电厂的持续健康发展。

3.1强化火电厂继电保护的验收工作

①针对新更换的继电保护装置进行调试和检测，针对继电保护的回路、接线等进行严格的检测，避免出现安装不够合理的情况。待检测完成后，需要合理的对新更换的继电保护装置进行调试，促使继电保护能够处于稳定的运行状态，从而有效的提高新更换继电保护的可靠性。②针对检修后的继电保护装置，需要认真对检修后的进行验收工作，促使机电的绝缘等能够处于稳定的运行状态。③对于继电保护的保护定值或二次回路等进行检测检验，并对其进行记录，生成准确的验收报告。④合理的进行运行试验，确保继电保护的整体状态能够达到使用标准。验收完成后，将火电厂继电保护置于正常的运行状态下。通过验收提高继电保护的运行可靠性，降低安全隐患的发生。

3.2强化继电保护装置的巡查工作

继电保护装置的巡查工作需要由运行人员和检修人员展开继电保护的巡查工作与检测检验，并制定完善的日常巡查制度，并将日常巡查的质量纳入到运行人员和检修人员的绩效考核中。日常巡查制度中需要囊括：运行人员的交接班前的设备的全面检查，每日继电保护的巡查频率。其中运行人员的巡查指标是发现继电保护运行是否存在报警信号，是否存在异常发热和味道，如果发现异常情况，需要及时的向检修人员进行汇报，由检修人员采取有效的措施。对于检修人员，每日需要全面彻底的对所有继电保护运行状态进行检测检验，并采取抽样和资料分析的形式，确保继电保护运行的可靠性，严格的按照相关操作规范对继电保护进行检测检验，从而有效的提高继电保护的可靠性。

3.3强化继电保护的定期维护

为了提高继电保护运行的可靠性，日常巡查工作后的日常维护时十分重要的，检修人员需要定期的对继电保护装置进行维护工作。检修人员通过日常的检测检验及时的发现继电保护存在的异常状况，并采取有效的维护措施，对继电保护进行修理，促使继电保护能够始终处于稳定的运行状态，如果发现损坏的继电保护装置需要及时的进行更换，促使火电厂的设备可以得到稳定的保护。定期的对继电保护的保护定值等进行检测检验，如果出现异常需要及时的进行调试。

结语

火电厂在生产运行中，必须重视并加强继电保护运行管理，严格落实好验收、巡检、操作、保护分析等工作，同时要重视继电保护技术的改造，以提升保护装置的可靠性，保证电力生产、供应系统的稳定、安全、高效运行。

参考文献

[1]江海龙.提高火电厂继电保护运行的可靠性研究[J].科技传播，2014，21：133+132.

[2]李志超.提高火电厂继电保护运行可靠性的措施[J].煤炭科技，2015，03：81——83.

[3]屈丰宇，张敏.浅议如何提高火电厂继电保护运行的可靠性[J].科技资讯，2013，02：128.

[4]陈雷.浅谈如何提高继电保护运行的可靠性[J].科技与企业，2013，18：160.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9e39918ba6b0505be884c438.html