# 探讨屋面卷材防水施工技术吴兵

吴兵

海通建设集团有限公司江苏南京211100

摘要：本文针对当前屋面漏水的质量通病问题，对使用较多的屋面卷材防水施工进行了探讨。

关键词：屋面；卷材防水

工程概况：

本工程建筑面积64906.95m2，主要由四个单位工程组成，其中：

4#楼：建筑面积17027.94m2，剪力墙结构（底部一层含局部框架），下设一层地下室，结构类型为剪力墙18层；

5#楼：建筑面积17027.94m2，剪力墙结构（底部一层含局部框架），下设一层地下室，结构类型为剪力墙18层；

6#楼：建筑面积17027.94m2，剪力墙结构（底部一层含局部框架），下设一层地下室，结构类型为剪力墙18层；

地下室：建筑面积13823.13m2，地下室部分采用框架结构；

本工程结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，抗震设防烈度7度。

4#-6#楼：砼设计强度等级为：基础垫层C15；钢筋混凝土筏板基础采用C40；标高-0.05~56.05梁、板混凝土采用C30；标高9.65以下剪力墙混凝土采用C40，标高9.65~18.35剪力墙混凝土采用C35，标高18.35~53.15剪力墙混凝土采用C30；地下车库基础、梁、板、柱、剪力墙混凝土强度等级为C35，车库地下室底板、侧壁、顶板等构件要求采用防水砼，抗渗等级P6；

屋面做法：

4#-6#楼：保温上人屋面：50厚C30细石防水混凝土（内配Φ4@150双向钢筋），粉平压光，纵横分仓缝≤6000；隔离层；20厚1:3水泥砂浆找平层，纵横分仓缝≤6000；90厚复合发泡水泥板（经过阻燃处理并达到A级）；3+3厚SBS防水卷材；20厚1:3水泥砂浆粉找平层；泡沫混凝土找坡层（最薄处30厚）；现浇钢筋混凝土结构板。

一、卷材防水施工前工作

1.1技术准备工作

1)组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并根据工程的实际情况编制屋面工程专项施工方案。

2)施工负责人应向班组进行技术交底。

1.2对施工人员及施工程序的要求

屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工,严禁无资质等级证书的单位和非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工,建设单位或监理公司应认真检查施工人员的上岗证。施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自检、自查、自纠并且做好施工记录,监理单位做好每步工序的验收工作,验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。

1.3对防水材料的质量要求

屋面工程所采用的防水材料应有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合GB50207-2012屋面工程质量验收规范或国家有关标准的要求。防水材料进入施工现场后应附有出厂检验报告单及出厂合格证,并注明生产日期、批号、规格、名称。施工单位应按规定取样复检,取样复检严格按照见证取样送检制度,在建设单位代表或监理单位人员见证下,由施工人员在现场抽样,送到检测中心进行检测。经复检合格,提交复试检测报告后方可在防水工程中应用。严禁在工程中使用不合格的防水材料,不合格材料一经发现应全部退场。

二、屋面防水施工要点

1施工的环境要求

为了保证施工操作以及卷材铺贴的质量,宜在5℃～35℃气温下施工;高聚物改性沥青以及高分子防水卷材不宜在负温以下施工,热熔法铺贴卷材可以在-10℃以上的气温条件下施工,这种卷材耐低温,在负温下不易被冻坏。雨、雪、霜、雾或大气湿度过大以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。

2对屋面排水坡度的要求

平屋面的排水坡度为2%～3%,当坡度不大于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。

3屋面基层空隙、裂缝的处理

基层是预制混凝土板时,当板与板之间的缝隙宽度小于20mm时,采用细石混凝土灌缝,石子粒径不得大于10mm,其强度等级不得小于C20,并尽可能使用膨胀水泥或掺膨胀剂搅拌的混凝土进行灌缝;当板与板之间的缝隙宽度大于40mm时,板缝内应设 16钢筋或按设计要求配置钢筋,浇筑完板缝混凝土后,应及时覆盖并浇水养护7d,混凝土强度等级达到C15时,方可继续施工。防止灌缝混凝土过早承受施工荷载的影响,确保板间的粘贴强度。

基层是现浇钢筋混凝土时,当板内存有裂缝,应先用凿子把裂缝凿成15mm～20mm宽,深倒八字型的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹干净,用填缝膏分2次～3次填满裂缝,每次间隔时间必须有15min,填满裂缝后用滚筒压平即可。

4屋面找平层的要求

铺贴卷材的找平层应坚实,不得有凸出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2m长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。

当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1∶2.5～1∶3(体积比),水泥标号不低于42.5。找平层还要设置分格缝,并嵌填密封材料,水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近、由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,对于凸出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台,并且用细石混凝土制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。

1)水落口:周围500mm范围内坡度不应小于5%,且平滑。2)女儿墙、出屋面烟道、楼梯层的根部用细石混凝土浇筑做成圆弧,半径为80mm。3)伸出屋面管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡。

5基层处理剂

冷底子油、基层处理剂喷、涂前要检查找平层的干燥并清扫干净,然后用毛刷对屋面的节点、周边、拐角等部位先行处理,最后才能大面积喷、刷。喷、刷要薄而均匀,不能漏白或过厚起皮。冷底子油在铺贴前1d～2d涂刷,基层处理剂涂刷4d左右干燥后才可铺贴卷材。

6卷材的铺贴

1)卷材的铺贴方向。应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%～15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,沥青卷材应垂直于屋脊铺贴,其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设,各类卷材应上下搭接,多层卷材的搭接位置应错开,上下层卷材不得垂直铺贴。

2)铺贴卷材的顺序。防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。铺贴多跨和有高低跨的屋面时,应按先高后低、先远后近的顺序进行。

3)卷材搭接方法及宽度。铺贴卷材采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝应顺当地主导风向搭接。叠层铺设的各层卷材,在天沟与屋面的连接处应采用交叉接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。坡度超过25%的拱型屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接,必须短边搭接时,在搭接处应采取防止卷材下滑的措施。

7防水卷材细部做法

泛水与屋面相交处基层应做成钝角(>135°)或圆弧(R=50mm～100mm),防水层向垂直面的上卷高度不宜小于250mm,一般为300mm;卷材的收口应严实,以防收口处渗水,卷材防水檐口分为自由落水、外挑檐、女儿墙内天沟等几种形式。

三、注意事项

为了阻断来自室内的水蒸气影响,引起屋面防水层出现起鼓现象,一般构造上常采取在屋面的保温层内设置排气道和在其上做隔汽层(如油纸一道,或一毡两油,或一布两胶等),阻断水蒸气向上渗透。排气道间距宜为6m纵横设置,不得堵塞,并同与大气连通的排气孔相连,排水屋面防水层施工前,应检查排气道是否被堵塞,并加以清扫、疏通。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9e4d32dc8a7eea288544d4ef.html