# 建筑房建施工技术与质量管理探讨崔文娜

崔文娜

高阳县住房和城乡建设局河北保定071500

摘要:研究房建施工中的环境污染与处理方法，可提高房建施工的环保性，增强房建施工质量。从扬尘污染，噪声污染，光污染和固体废弃物污染等方面入手，详细分析在房建施工中所遇到的各种环境污染问题，并给出了相应的防治方法和措施，进而在提高房建施工的整体发展水平的基础上对环境污染进行控制和保护。实验结果说明，所提方法对房建施工中的烟尘防治效率高，可降低房建施工中的污染浓度。

关键词:房建施工;环境污染;噪声污染;扬尘污染;防治

当前建筑行业已经成为中国的支柱产业，建筑业直接完成的建筑安装过程总额一直占社会固定资产投资总额的60%以上。然而在工业体系不断成熟发展的今天，房建施工过程中所带来的负面影响也在很大程度上严重损害了人民的生活质量。伴随社会发展的进步，城市化建设的加快，房建施工随处可见。由于房建一般施工周期长，废弃物多种多样，给环境带来不可逆的污染。因此关于房建对环境造成的污染防治与处理已经迫在眉睫，应推行绿色施工，实现总体建筑产业的可持续发展。

1房建施工中的环境污染防治与处理

1.1关于建筑施工时扬尘治理的主要方法

城市建设施工中的扬尘产生分为很多种，如果想有效控制房建当中的扬尘污染，需在施工中一直保证做到以下几个方法:一是在施工场所保证全部围挡，对出入口和施工现场实施全部硬化，渣土堆料要必须全部覆盖，拆迁工地一直要保持湿法工作，进出工地车辆全部冲洗，保证施工现场砂浆搅拌全部使用预拌砂浆，进行扬尘治理的工作可以针对以上六点进行开展。

1.1.1建筑施工现场管理不符合规范产生的扬尘污染治理

应该在每个施工项目在施工现场都必须建立连续固定的封闭围挡，施工现场道路和挖道路也都必须及时实施硬化，洒水作业要保证按时进行，以减少粉尘污染，任何施工项目都应配备洗车设备，以便及时清洗施工现场的进出车辆，指派固定专职人员全日值班以保证对车辆及时进行清洗，保证各运输车辆都干净出场，以免造成二次污染。

1.1.2针对土石方作业时形成的扬尘污染治理

在大风天气污染源扩大，此时需暂停土方开挖等容易形成扬尘的施工项目，在施工现场严禁焚烧各种挥发性有毒物质，并及时清除施工垃圾，定点投放垃圾不可高空挥洒，施工现场应该设置建筑垃圾专用通道，用以预防扬尘污染。

1.2房建施工时防治光污染的处理方法

建筑施工时防治光污染处理方法，首先对灯光进行分析，然后设计泛光照明方案，房屋的每一处灯光都应做充分的考虑，才可以在保证美观的同时又能防止建筑外立面泛光照明所产生的光污染。在之前很多房建过程中的光污染随处可见，防微杜渐，因此要针对房屋的泛光照明等级进行排列划分，然后实施规划。通过统一管理，分时段控制，智能化控制等技术措施实现光污染的防治。

在夜间房屋外立面的泛光照明在设计上既要保证节能靓丽环保，又要保证泛光照明系统的人性化设计，将光污染降到最低值。

根据建筑风格可将建筑物划分成三个照度区域，三级照度区域的照度控制在5～50Lux，所示三级照度区域是指夜景灯光表演部分，此处为LED灯具，因其材质独特，在视觉上感觉特别明亮却有照度低光波长的特点，在晚间动感的灯光可以给人留下深刻印象也有更大的设计空间;二级照度区域20～100Lux是建筑的主体灯光，主要作用是发出长光吸引远处人群，又区别于LED的动感表演功能，为了避免光污染，照度控制在20～100Lux，照度足以达到目的又符合光照基本需求;一级照度区域是50～250Lux，因此照度区域灯光是要与人直接接触，所以必须严格依照标准进行布置，光色在2700K～3500K的范围，需遵从商业照明规范，符合国家、地方环境保护标准。

1.3房建施工中噪声污染治理的主要方法

针对房建施工现场加强管理，如果想要获得噪音污染的有效防止办法，需详细了解房建施工项目特点，施工条件、规模、范围等等，针对具体内容详细分析，将其视为房建施工中一重要环节。为了努力缩小施工噪声污染范围，文中采取以下方法:

1.3.1施工时间的合理化

在房建施工初期包括混凝土浇筑和打桩机等建筑工具和项目，此类作业实施过程所产生的噪音强度十分巨大，还有部分噪音叠加。在夜间施工时噪音污染更加明显，所以房建施工的时间安排必须谨慎，例如在人口密集区域，夜间施工时间处于6:00～22:00点，过时必须停工。或者将施工时间和附近居民休息时间调整错开，以保证最高限度的减少噪音污染。

1.3.2减少人为噪音并实现生产技术的改进

保证绿色文明施工作业，依照相关标准，建立体制健全的管理责任制，增强工人素质教育，努力将人为噪音降至最低。把现场外部当做施工主现场，将现场中的施工作业做到最大程度范围控制，因为成品和半成品的制作过程会形成巨大噪音，对于能够在其他地方完成的工作尽量不要在施工现场进行，比如金属材料的加工，混凝土的搅拌等，在房建施工中努力实现非现场作业。另外施工现场维护结构的圈封闭性也十分重要，应使用加强的新型隔音围护，可以有效的减少和消除施工噪音。最后，是对施工作业技术实施改进，引进优质的材料和设备可最大程度降低噪声，或者采用配置消声技术的施工机械，都可以有效防治房建施工过程中带来的噪声污染。

1.3.3对房建施工现场实施噪声监控

通过对噪声变化状态实施监测，从而对施工现场的噪声污染状态进行及时干预和控制。为了能及时掌握噪声动态，可以委任指定人员负责施工中的噪音监控，在噪声超出控制范围时及时进行干预控制，防止对附近人群造成噪声污染伤害。

1.3.4重视并加强施工现场的噪声监测

为了对施工现场的噪声污染情况进行及时的预防和控制，就必须对噪声的波动情况进行实时的掌握，并由专人负责现场的噪声监测和管理，当噪声值超出规定范围的情况下，则进行及时的调整和控制，避免对周围居民的生活造成影响。

1.4房建施工中固体废弃物污染的防治办法

房建施工是个建筑的产生过程，过程必然有各种各样的原材料的使用，不可避免的会产生大量固体废弃物。为了防治固体废弃物污染，让绿色施工能够与社会发展运行体系相融合，就要使建筑垃圾的管理做到缩减垃圾产生、再利用再循环，形成完整的循环链条。房建施工中所产生的固体废弃物一般来源于自然物质弃土或者废弃的建筑材料，可以从资源的投入，过程利用到最后的回收完成可利用循环，也是循环经济的一个重要思想指导。

1.4.1对施工固体废弃物实施计划控制

房建施工中的固体废弃物污染大多数为建筑垃圾，如果在施工开始前就做好可能的固体废弃物产生处理计划，就能最大限度减少固体废弃物的产生，做到减量化，再利用其他处理方法，使固体废弃物的后期处理的工作量缩减。废弃物的种类，控制目标和控制措施是房建施工中固体废弃物的主要内容。

1.4.2减量化施工技术的普及

减量化施工技术是绿色建筑技术中一门被广泛使用的技术，主要技术效果在于对建筑材料的最大限度利用，过程中还可再利用和拆卸后的可再循环性，首先从选材开始，依照从优原则，保证材料质量，合理制定购买数量，避免浪费的同时增强了建筑材料的使用效率，附加建筑材料再利用功能，在拆卸后建筑构件还可以拆分重组用于下次施工作业中。

2结语

采用提出的房建施工中环境污染防治与处理方法，对房建施工中的烟尘、光污染、噪声污染以及固体垃圾污染实施了有效的防治和处理，确保房建施工的可持续发展。

参考文献:

［1］于亚玲，李双作．给水管网建设工程对环境的影响与污染防治措施研究［J］．环境科学与管理，2014，39(2):46－48．

［2］吴建南，秦朝，张攀．雾霾污染的影响因素:基于中国监测城市PM2．5浓度的实证研究［J］．行政论坛，2016，23(1):62－66．

［3］李晓卫，浅庞庚晖．探析建筑施工中的施工污染环境问题及防治措施［J］．江西建材，2016，2(3):89－90.

［4］邵军义，王冬，张笑．软弱地基处理过程中水质环境污染实验研究及防治措施建议［J］．环境科技，2015，28(5):24－28．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9e60f4e07e1766ed16e4504b.html