# 建筑给排水设计常见问题与解决对策研究张文睿

陕西省榆林市榆神煤炭建筑设计有限公司陕西榆林719000

摘要：建筑给排水设计施工与人们的日常生活息息相关，做好这项工作对促进建筑各方面的发展有重要的作用。基于此，本文在分析建筑给排水设计施工中常见问题的基础上，提出对应的措施，希望可以对促进建筑业的整体进步与发展有所帮助。

关键词：建筑给排水设计；常见问题；对策

引言

随着经济的发展和科技的进步，成本低廉、节水安全、方便简洁的给排水系统必然是建筑建设的主流模式，这将大大增加给排水系统设计和安装的难度。因此设计安装人员需要不断学习先进的知识，了解给排水专业的心动态，不断提高自身综合能力和素质，不断适应建筑建设的发展要求，同时在实际生活中不断尝试和调整，不断进步，不断提高自身竞争力。

1建筑给排水设计中常见问题

1.1建筑给排水的设计问题

设计问题属于建筑给排水设计施工中的核心环节，设计者在设计建筑物的过程中，必须对建筑物的具体情况加以充分考虑，按照建筑物所处位置的周边环境对建筑工程与施工环节进行相应的设计。要想对建筑给排水进行设计，首先应该仔细分析建筑的各个方面，防止存在设计缺陷。如果发现了问题，就只能对设计图进行改正，从而不仅会影响到施工进度，而且还可能造成资金和资源的大量浪费。相比较而言，建筑给排水的设计工作十分繁琐，因此，一定要综合衡量各个方面的因素，比方说，设计和施工规范、施工流程以及施工进度等。

1.2建筑给排水的地漏问题

为了避免存在质量安全隐患，一定要及时解决建筑物当中的地漏问题。导致地漏问题出现的原因主要体现如下：首先，建筑单位为了节约施工成本，在施工的过程中不仅偷工减料，而且还采用劣质的地漏材料；其次，地漏质量不符合相关标准，这样在使用的过程中较易产生各种各样的问题。在建筑物中应用不达标的地漏会严重影响到建筑物的质量。同时也会出现排水不顺畅的现象。另外，还可能堵塞管道，无法有效隔离臭气，从而造成了建筑物中存在异味，并且对居民的身体健康构成了一定的威胁。

1.3建筑给排水的管材问题

在建筑材料市场中，由于铸铁管道比较容易生锈和被腐蚀，因此，这种材料开始逐渐被新型建材取替。现阶段，PVC塑料管材属于应用最广泛的管材，由于PVC塑料管材的成本并不是很高，并且在项目建设的过程中具有非常高的施工效率，不仅节约了大量的人力资源，而且也节省了较多的物力资源。另外，PVC塑料管材还具有抗腐蚀、不易生锈以及使用时间长的优点，因此，在建筑材料市场中占据了一席之地。虽然PVC塑料管材具有很多优点，并且广泛应用于建筑工程当中，但是它仍然存在着很多的问题。比方说，在使用的过程中无法隔离排水的噪音，声音比较大，噪音污染可能严重影响到人们的日常生活。

1.4室内排水管与排水通气管设置不科学

在建筑室内排水管道设计时，存在一定的设计不合理现象，例如排水管道管径设计满足要求，从而在排水过程中容易使得排水管道出现堵塞现象，若排水管道堵塞，将会影响建筑室内正常的排水，且排水管道堵塞维修较为困难，维修成本较高。此外，在建筑卧室周围的排水管道选材时，选用塑料管作为排水管，而未进行排水管道的隔音设计，在排水管道使用过程中，可能会产生较大的噪声，且噪声沿着墙体和管道进行传播，从而对居民的正常生活产生一定的影响。

2建筑给排水设计施工中存在问题的有效对策

2.1合理设计地漏水封

在进行建筑给排水地漏设计时，需要严格按照我国建筑设计相关规范要求，合理设计地漏水封深度，一般地漏水封设计深度需大于50mm，且在进行地漏选型时，需要选择不易蒸发和破坏的地漏。一般地漏设置在厨房或者卫生间等经常需要排水的房间。同时针对不常排下水的房间，可不设置地漏，宠儿避免了污浊气体进入室内，对室内空气产生污染。且对于不经常使用的厨房，可不设置地漏，但对于洗涤池需要设置合适的地漏，从而可以确保因疏忽忘关水龙头而导致淹没厨房。针对地漏使用中出现损坏而需进行更换，需要注意不可破坏地面的防水层。

2.2重视给排水安装各个环节的质量控制

为了确保建筑给排水工程的安装质量，需要重视对给排水系统各个环节的安装质量。首先需要加强给排水系统安装质量把控的力度，严格落实质量管理工作到各个环节中，确保管理人员认真落实质量检查工作中，从而一定程度上确保了给排水管网安装质量;其次，需要完善给排水质量管理制度，根据安装经验，以及对给排水工程质量管理制度的运行状况分析，结合给排水工程项目逐渐完善质量监督制度。

在给排水工程安装过程中，管理人员是直接参与工程安装的质量管理工作，其对质量管理工作的认知度、对安装工艺、安装流程是否熟悉等决定了质量管理工作的正常开展，而技术过硬、质量责任意识高、经验丰富的质量管理人员可确保质量管理工作正常进行。同时，在给排水工程安装过程中，为了确保给排水工程安装质量，需要提高质量管理人员的监管力度，对质量管理工作负责。

2.3合理设计室内排水管与排水通气管

在建筑室内排水管设计时，需要选择合适尺寸的管径，一般横向布置的排水管径不应小于75mm，卫生间内干管直径需大于100mm，从而有效地确保了管道排水保持畅通，一定程度上可降低后期维护成本。同时，在排水通气管设计过程中，需要充分考虑屋面的状况，从而可有效地确保排水通气管比屋面高，可实现室外浊气进入室内，保障了室内空气质量。此外，在排水管道设计时，为了确保卧室内减少噪声，可使得排水管道远离卧室，或者采用新型的管材，例如UPVC螺旋管或UPVC管道，从而实现了降噪。且为了减少水流对管道侧壁的冲击力，可将排水管道设计成乙字型。

2.4空调位置合理设计

近年来人们的生活质量与生活水平不断提高，空调已经成为大部分住户的常用电器，众多周知，在空调的使用中会形成凝结水，如果凝结水一旦掉落会造成建筑物地面与墙体污染，这就导致高层用户破坏了低层用户的住宅墙体，造成不必要的争吵与经济赔偿，所以，在建筑设计给排水管道时，首先预留出空调板的位置，其次，在相应位置设置凝结水排水管，防止其掉落到地面与墙体上，最后，为了保护雨水井，不得将雨水井与排水管接通。

2.5提高设计人员的设计水平

设计人员必须具有较高的职业道德水平与丰富的设计经验，加大对设计环节的监督与控制力度，严格掌控设计的合理性与规范性，根据有关标准来设计建筑给排水。针对建筑物的具体情况来选取给排水工程的施工材料并构思设计思路。另外，对建筑给排水进行设计时，应该把技术要求加以充分考虑。提高学习意识，系统性的学习现有政策以及有关标准规范。不断提高自身的专业技术水平，转变设计观念，把新型的科学技术应用到建筑给排水设计中，从而不仅有利于提高建筑物的质量，而且也可以获得较好的经济效益，最终符合使用人员的使用要求。

结束语

随着社会经济的快速发展，人们的生活水平也获得了较大的提高，因此，对居住环境也提出了越来越高的要求。为了满足人们对部分新住宅建设所提出的要求，一定要对其作出及时调整。由于人们的日常生产生活都离不开水资源，因此，必须提供辅助排水系统。在一些建筑给排水设计与施工工作当中仍然存在着设计以及施工技术方面的问题，从而对建筑给排水设计与施工进度都造成了一定的影响。

参考文献

[1]郭百龙.建筑给排水设计常见问题与解决对策分析[J].建材与装饰,2017(26):97-98.

[2]郭云,陈英.建筑给排水设计中常见问题浅析[J].科技创新与应用,2017(16):244.

[3]陈碧江.建筑给排水设计中的常见问题与解决策略[J].建材与装饰,2017(19):76-77.

[4]侯仲星.建筑给排水设计中的常见问题与解决措施[J].城市建设理论研究(电子版),2017(07):220-221.

[5]潘正棵.建筑给排水设计常见问题与解决对策分析[J].中国高新技术企业,2017(01):120-122.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9eb4000c80bc2d6cf534c559.html