# 导流施工技术在水利工程施工中的应用陈永利

北京通成达水务建设有限公司北京100028

摘要：导流施工技术是水利工程施工过程中应用的重要的施工技术，在整个水利工程的施工过程中占有十分重要的位置。导流施工技术的应用不仅能够促进河流的导流，减少较大水流对于周围环境的影响，而且有利于促进水利工程的整体施工质量的提升。在未来，随着水利工程的不断发展，势必要不断发展导流施工技术。

关键词：导流施工技术；水利工程；应用

引言

在水利工程的施工过程中，导流技术对其发展有着关键性的作用，并且具备着良好的发展前景。在导流技术的应用中，也要不断地加强和创新新型技术，利用现代化和智能化的科技保证水利工程的施工质量，从而提高工程建设的真题效率，在根本上推进我国的水利事业发展。

1导流施工技术的概述

1.1导流技术应用的内容

水利工程中的导流技术主要是为了控制施工中的水流问题，使水流绕过施工现场流向下游，从而在根本上确保了水利工程在施工中不会受到水流的冲击，为施工过程提供了良好的条件，同时还能够提升工程的整体效率和质量，在很大程度上杜绝了水流渗漏、河流汛期等情况发生。导流施工技术在具体应用时涉及的范围较广，因此，在施工之前，工作人员需要选择适宜的场地，并且需要根据施工现场的实际情况制定出一个合理的施工方案，从而确保导流施工技术的顺利开展。

1.2导流技术应用的特点

导流技术在应用中包括了以下几种特性：第一，在水利工程施工设计中应结合地形、地质问题、水能指标等因素，选择最适宜应用导流技术的环境和坝址；第二，选完地理位置后要进行施工方案的制定，对导流进行厂房分布，从而确保水利工程施工项目的合理安置；第三，在工程施工之前要考虑好导流技术应用中涉及的主要因素，例如生态环境、建筑分布、水能指标等问题；第四，在当今科学技术腾飞的时代，应适当运用新型机器设备和先进技术使水利工程施工技术得到不断地完善和创新。

2导流施工技术在水利工程施工中的应用

2.1明渠导流

明渠导流的施工技术主要适用于平原地区的河道或者河谷，这些地区的坝址河床比较窄或水流覆盖面的深度不是很高，对于这些地区使用明渠导流技术就可以有效的提高施工的质量，并有效的控制施工的成本。明渠导流施工技术的应用，主要是指在相应的河岸处进行一定渠道挖设，进而针对这些基坑来进行上下游的围堰设置，这样水流就会通过相应的渠道进行下泄，从而实现水流的导流效果。明渠导流技术的使用，对水利工程也有一定的条件要求，需要水利工程位置的河床具有一定宽度的台地，并且水流量比较大，另外，其还需要满足排水通航的要求、工程工期不宜过长等条件。在实际的技术应用中，要明确明渠导流高程。轴线和其进出口的位置等，其中对于其轴线的布置要作为工作中的重点，对于明渠导流布置的地点选择要合理，其明渠的转弯半径设置要科学，在保证河道的上下游进行有效衔接的同时，还需要对明渠的长度进行控制。

2.2分段围堰导流

在水利工程施工中，分段围堰导流技术是使用比较广泛的技术类型，其也被称为分期围堰导流，这种导流施工技术使用也比较简单，但是，在这种导流施工技术使用中，对其导流分段以及分期期数的设计不能太多，否则就会增加其施工难度，影响施工的效率和进度。分段围堰导流技术在使用中还可以分为缺口导流以及底孔导流，对于缺口导流来说，其主要是针对一些还没有建成坝体而进行相应的缺口设置，当水利工程施工中处在地区的汛期时，就可以有效的避免汛期水位的上涨而对施工效率造成影响，在进行缺口设置的时候，要对水利工程进行综合的考虑，对其施工条件、施工结构、导流流量要求以及泄水强度等都要进行全面的考虑和分析，进而来确定其缺口的高度以及宽度；对于底孔导流来说，这种导流方法主要是针对相应的混凝土坝体来设置临时性或者永久性泄水道来实现水流的导流，这种导流方法主要应用于二期的导流施工中，对于底孔导流来说，其导流底孔位置以及尺寸和高程需要通过水力学计算进行确定。

2.3坝体缺口导流

在水利工程的施工建设中，混凝土坝体是其最为明显的施工部分，在水利工程施工的过程中，如果遇到汛期时，其水流的流量就比较大，面对这种情况，其可能会存在原先的排水导流系统并不能有效的实现导流排水效果，这就会一定程度的造成水利工程施工进度的影响，为了避免这种情况的发生，就可以采用坝体缺口导流的方法进行汛期水流量的控制。坝体缺口导流法主要是通过在相应的混凝土坝体上留有一个缺口，这个缺口主要是针对汛期水流量的控制，在汛期过去后再采取修补的方式将这个缺口补上，在坝体缺口设计的过程中，需要对整个混凝土大坝的高度、大小以及截水量等因素进行考虑和分析，在实现坝体缺口的有效汛期导流作用的同时，也保证坝体的整体安全稳定性。

3实例分析

某地水坝建设，坝底高程为210.62m，坝顶高程为218.34m，大坝属于5跨连拱坝，消力池位于连拱坝下游，连拱坝与厂房的冲砂底孔孔径为1.15m，底板高程210.62m，河道存在淤泥较多问题，底孔也被淤塞。大坝船闸位于左岸，闸室长43.58m、宽7.96m。工程目的是进行改造，建设为小型水电站，库容标准为2213*104m3，发电量预计为每年1520万kw•h，该地地形较为平坦，且周边不存在居民点和农田等，土质条件优良，适合于明渠导流施工。

工程进行前，首先进行施工方案设计，人员了解了施工环境后，确定施工方法为明渠导流施工。之后评估引水渠规模、用工数和工期，要求在汛期来临前完成施工。主体工程建设时，首先对基础部位进行清淤作业，按30°边坡的标准建立临时石围堰进行挡水，水流被引导至下游，之后进行正式施工。在石围堰后方建设混凝土围堰，应用分层开挖法进行岸坡施工，并通过爆破完成岩土结构打孔，之后抽出基坑中的残水，进行施工道路修建，要求道路修建在7个工作日内完成。坝体混凝土结构施工采用多卡悬臂模板法，每一仓高度3m，为确保通行不受阻碍，闸墩采用人工拼装小钢模，以内拉固定式方法进行立模，溢流堰面的施工取拉模浇筑法进行现场施工。

由于河道存在淤塞问题，施工过程中，水流并未完全进入引水渠，并渐渐泛溢，接近混凝土围堰的顶端，为避免水流流过围堰、造成施工破坏，人员进一步拓宽了引导渠的宽度和深度，将深度由2.2m增至2.6m，宽度由3.7m增至4.8m，引导渠施工过后，引水能力明显增加，水位在5h内下降15.3cm，施工得以继续进行。船闸工程的施工包括下游导航墙、上闸首、上游导航墙、闸室、下闸首等，由于船闸工程各部位施工内容复杂，预计工期较长，施工人员采取分项施工的方式进行建设，确定原则为以主体结构施工为主，其余结构及时跟进，较预定工期提前14天完成施工。总体施工完成后，先进行验收和检查，确定工程质量合格、混凝土结构强度达标，进行引导渠回填。施工人员先拆除混凝土围堰，之后拆除石围堰，使水流自然回归主河道，再应用废料堵塞引导渠进水口，由进水口方向开始进行回填作业。回填时，首先铺砂土，之后为淤泥和建筑废料，再铺砂土，重复上述步骤，用时两天完成回填，同时应用小型压实机进行压实，恢复河道原貌，回填完成。

结束语

近年来，在科学技术的快速发展的同时也促进了经济的发展和人们的物质生活水平的提高，这也相应带动了我国各个行业的发展，水利事业自然也不例外，其中尤其以水利事业中的施工技术发展较快。水利工程的施工对于水利工程的整体发展起着非常重要的作用，其中的导流施工技术在整个施工技术中占有关键的地位。因此，探讨导流施工技术在水利工程施工中的应用具有重要意义。

参考文献

[1]王锋.水利工程施工中导流施工技术的应用[J].信息记录材料,2017,18(S1):34-35.

[2]张馨玉,唐旺.水利工程施工中导流施工技术的应用探讨[J].南方农业,2017,11(20):107-108.

[3]冯欢.水利工程施工中导流施工技术的应用[J].价值工程,2017,36(28):223-224.

[4]白杨清.水利工程施工中导流施工技术的应用研究[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2017(08):142-143.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9ecdd0d4c2ca474d12156f18.html