# 循环工艺论文-尤军

导读:本文包含了循环工艺论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:住宅新风机,内循环工艺,优化设计,数值模拟

### 循环工艺论文文献综述

尤军[1]（2019）在《被动房新风机内循环工艺优化分析》一文中研究指出本文提出一种适用于被动房住宅新风机的内循环工艺,利用数值模拟研究阀门高度、排风阀和回风阀的开度等对其性能的影响,并通过实验验证。另外,本文还分析了具有内循环工艺的新风机的节能效果。结果表明:实验值和模拟值相对误差为13.75%,数值模拟结果与实验值基本保持一致;新风机内循环回风阀设置在循环箱体底端上方160mm处最合理,此时通过回风阀的风量为82.32m~3/h,空气均由排风通道穿过回风阀进入新风通道,气流均匀;回风阀开度的变化对回风量的影响比排风阀开度的设置对回风量的影响更大;随着送风量的增加回风阀回风量呈线性增大趋势;相对于无内循环工艺的新风机,有内循环工艺的新风机可降低54.6%的能耗。(本文来源于《建设科技》期刊2019年15期）

马海,王海娟,吴燕,柴细琼,蒋莉[2]（2019）在《双空心杆热水循环工艺参数优化设计与应用》一文中研究指出河南油田原油蜡含量高、黏度大并且流动性差,给开采带来很大困难。双空心杆热水循环技术,利用地面加热和加压流程,实现热载体在双空心杆内闭式循环,从而加热油管与外空心杆环空产出液,有效地解决了原油井筒流动问题。结合河南油田同轴式双空心杆闭式循环举升工艺应用情况,对双空心杆热水循环井筒举升工艺进行了参数优化。结果表明,建立的同轴式双空心杆井筒流体温度计算模型,优化了热水循环参数,保证井口出油温度,改善了原油流动性。(本文来源于《石油地质与工程》期刊2019年04期）

裴元东,张俊杰,祁成林[3]（2019）在《适宜烧结烟气循环工艺的探讨》一文中研究指出烧结工序的污染物排放总量高,是钢铁行业节能减排的重点。烟气循环是一种可有效地降低烧结污染物排放的过程控制方法,近几年国内一些厂矿相继投入烟气循环工艺。然而,部分工艺由于烟气含氧量低和水分高等问题,在实施后对烧结产、质量产生了不利的影响,最终致使该工艺的使用受限。在中国高炉高比例烧结矿入炉的背景下,烟气循环工艺应首先保证烧结矿的产、质量,因此废气循环量不应过高,且应保证循环废气的含氧量和含湿量。将烟气品质差的废气循环放置到机尾的位置,可尽量减小此部分烟气循环对烧结产生的负面影响。(本文来源于《烧结球团》期刊2019年02期）

徐梓淮,Nafiu,Sadi,Bature,范天博,丁杨,刘云义[4]（2019）在《铵(氨)循环工艺-碳氨法制备碳酸钙的研究》一文中研究指出含钙碳酸盐矿物可以经过煅烧制备石灰(CaCO_3■CaO+CO_2↑),同时产生二氧化碳副产物。(熟)石灰常用于制备氨气[Ca(OH)_2+2NH_4Cl→CaCl_2+2NH_3↑+2H_2O],同时产生无太大经济价值的氯化钙副产物。研究了用反应"CaCl_2+CO_2+H_2O+2NH_3→CaCO_3↓+2NH_4Cl"制备轻质碳酸钙(定义为碳氨法)。如果碳氨法获得应用,结合上述两个反应过程(即铵循环工艺),制备碳酸钙的总反应将为CaCO_3→CaCO_3,这样碳酸钙的生产过程在理论上无任何副产物产生。详细研究了碳氨法生成碳酸钙的反应特征、如何用碳氨法制备具有不同形貌和结构的碳酸钙产品,以及相应的反应机理。这些研究为利用储量巨大的含钙碳酸盐矿物(例如方解石、石灰石和白云石)生产高附加值产品提供了重要的思路和理论基础。(本文来源于《无机盐工业》期刊2019年04期）

王国华,薛明超[5]（2019）在《单塔双循环工艺脱硫浆液起泡溢流问题分析》一文中研究指出国电驻马店热电有限公司#1机组超净排放改造后,吸收塔浆液频繁起泡,大量气泡从吸收塔及AFT塔溢流排气管处飘出,同时多次出现浆液大面积外溢,严重影响现场安全文明生产及环保达标排放。因此对该问题进行分析探讨,并提出控制石灰石品质、液位计改造、消除氧化风管堵塞等解决措施。(本文来源于《神华科技》期刊2019年01期）

李金峰,柴风云,胡龙祥,孙武,张晨[6]（2019）在《萃取系统冷水循环工艺优化及应用》一文中研究指出针对天然气处理厂生产工艺的冷却系统能耗较高的问题,通过分析其萃取精馏系统的生产工艺状况,将现场生产实际和理论相结合,确定了用循环水代替冷水机组的冷水的可能性,提出了冷水循环优化工艺,并对现有工艺进行改造,应用表明:通过工艺改造,处理厂全年停运冷水机组,利用循环水代替冷水为T-308塔顶冷凝器提供冷水,全年节省用电量为24.24万度,节约电费14.544万元,实现了节能降耗的初衷,提高了资源使用效率。(本文来源于《化工管理》期刊2019年01期）

杨国君,刘建秋,樊晓磊[7]（2018）在《120m~2烧结机烟气循环工艺的生产实践》一文中研究指出烧结烟气循环生产工艺,是将烧结过程产生的烟气返回到烧结机台车料层上方进行循环使用的一种烧结方法。主要目的是减少烧结废气排放,充分利用烧结烟气中的热量,降低固体燃料用量。目前国内外烟气循环工艺分为内循环和外循环两种形式,内循环工艺在烧结机风箱支管取风,外循环工艺在主抽风机后烟道取风。一、我部3#烧结机烟气循环工艺简介2017年我公司炼铁部通过减量置换,将3#烧结(本文来源于《冶金管理》期刊2018年10期）

蒋莉,马利娟,马海,柴细琼[8]（2018）在《双空心杆热水循环工艺参数优化设计与应用》一文中研究指出由于原油蜡含量高、粘度大并且流动性差,给开采带来很大困难。双空心杆热水循环技术通过在油井井筒内下入同轴式双空心抽油杆,利用地面加热和加压流程,实现热载体在双空心杆内闭式循环,从而加热油管与外空心杆环空产出液,有效解决原油井筒流动问题。本文结合河南油田同轴式双空心杆闭式循环举升工艺应用情况,对双空心杆热水循环井筒举升工艺进行了参数优化。(本文来源于《2018油气田勘探与开发国际会议（IFEDC 2018）论文集》期刊2018-09-18）

孔令广,张兵兵,朱虹[9]（2018）在《LNG接收站码头循环工艺设计优化》一文中研究指出码头循环工艺是LNG接收站的重要组成部分。文中介绍了LNG接收站码头循环工艺流程,结合某LNG接收站无船舶卸载条件下码头循环的实际运行工况,以及在此情况下码头循环工艺对接收站平稳运行的影响。在此基础上对原码头循环工艺提出优化方案,通过分析计算两种方案能耗情况,验证了此优化方案能够保证接收站更加节能、高效运行。(本文来源于《中国燃气运营与安全研讨会（第九届）暨中国土木工程学会燃气分会2018年学术年会论文集（上）》期刊2018-09-12）

潘文,赵民革,张志东,焦光武,刘征建[10]（2018）在《烧结高温烟气循环工艺提质减排机理研究》一文中研究指出烧结高温烟气循环工艺在首钢股份公司360 m2烧结机上成功应用后取得了烧结矿返矿率下降6.6%,粉尘排放降低27.30%,SO2减排15.34%的综合效果。本文通过烧结矿分层检测,烧结烟气、粉尘分析等手段实测了该工艺的提质和减排效果,并对其机理进行了分析。根据检测分析结果,烟气循环工艺改善了表层烧结矿的强度和成品率,提升了整体烧结矿的转鼓指数和返矿率指标;该工艺实施后烧结烟气中SO2浓度在一定程度上富集,烧结料层对粉尘的吸附作用和对二恶英的分解作用使得烧结污染物排放大幅度降低。(本文来源于《烧结球团》期刊2018年04期）

### 循环工艺论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

河南油田原油蜡含量高、黏度大并且流动性差,给开采带来很大困难。双空心杆热水循环技术,利用地面加热和加压流程,实现热载体在双空心杆内闭式循环,从而加热油管与外空心杆环空产出液,有效地解决了原油井筒流动问题。结合河南油田同轴式双空心杆闭式循环举升工艺应用情况,对双空心杆热水循环井筒举升工艺进行了参数优化。结果表明,建立的同轴式双空心杆井筒流体温度计算模型,优化了热水循环参数,保证井口出油温度,改善了原油流动性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 循环工艺论文参考文献

[1].尤军.被动房新风机内循环工艺优化分析[J].建设科技.2019

[2].马海,王海娟,吴燕,柴细琼,蒋莉.双空心杆热水循环工艺参数优化设计与应用[J].石油地质与工程.2019

[3].裴元东,张俊杰,祁成林.适宜烧结烟气循环工艺的探讨[J].烧结球团.2019

[4].徐梓淮,Nafiu,Sadi,Bature,范天博,丁杨,刘云义.铵(氨)循环工艺-碳氨法制备碳酸钙的研究[J].无机盐工业.2019

[5].王国华,薛明超.单塔双循环工艺脱硫浆液起泡溢流问题分析[J].神华科技.2019

[6].李金峰,柴风云,胡龙祥,孙武,张晨.萃取系统冷水循环工艺优化及应用[J].化工管理.2019

[7].杨国君,刘建秋,樊晓磊.120m~2烧结机烟气循环工艺的生产实践[J].冶金管理.2018

[8].蒋莉,马利娟,马海,柴细琼.双空心杆热水循环工艺参数优化设计与应用[C].2018油气田勘探与开发国际会议（IFEDC2018）论文集.2018

[9].孔令广,张兵兵,朱虹.LNG接收站码头循环工艺设计优化[C].中国燃气运营与安全研讨会（第九届）暨中国土木工程学会燃气分会2018年学术年会论文集（上）.2018

[10].潘文,赵民革,张志东,焦光武,刘征建.烧结高温烟气循环工艺提质减排机理研究[J].烧结球团.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9f0989a93553d6f7da936b9c.html