# 聚合物干粉论文-苍丽娜

导读:本文包含了聚合物干粉论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:聚合物,干粉,管理

### 聚合物干粉论文文献综述

苍丽娜[1]（2018）在《浅谈B3-5聚合物配制站干粉管理研究》一文中研究指出随着油田聚驱开发的不断扩展,聚驱产量对保证稳产起着越来越重要的作用。北III五聚合物配制站是油公司最大的聚合物配制站,担负着向16个注入站输送母液的重任,日使用干粉量达38吨。因此,干粉管理工作是配制站工作中的重中之重。全文主要分析了四大部分:第一、B3-5聚合物配制站概况。第二、聚合物干粉的现场验收管理。现场管理从六个方面介绍了干粉管理,分别是,接收入库、化验检查、分区储存、出库加料、巡回检查、清点盘库。第叁、B3-5聚合物干粉管理的小办法。这里介绍了两个简单易行且节能有效的小办法。一是关于聚合物料袋"敲击棒"的使用,二是关于北III五分散装置料斗进口加加热带的小革新。第四,对干粉管理的认识。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2018年04期）

马明明,宁凯,杨磊,贾庆民,刘华伟[2]（2018）在《海上油田速溶干粉聚合物连续混配技术研究》一文中研究指出目前,海上油田开发已经进入到中高含水阶段,由于非均质性强、地下原油粘度大等原因,渤海地区的部分油田含水上升速度快,产油下降,影响了开发效果。因此对于稳油控水的需求越来越大。近年来,渤海油田采取了一系列稳油控水措施,调剖调驱技术是常用的稳油控水方法,目前应用广泛。但常规调剖调驱设备具有占地空间大,及在线调驱设备不能配置干粉聚合物的问题。针对以上情况,开展速溶干粉聚合物连续混配工艺的研究工作,设计在线混配工艺、开发新型自控系统、研制海上撬式混配设备,实现速溶干粉聚合物连续混配调剖调驱技术。研究内容表明,新技术具有高设备集成性、体系适应性、精确控制性,为多元注入体系在海上油田的推广与应用提供了技术支持。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2018年04期）

王培,赵楠,李菲[3]（2015）在《聚合物干粉砂浆的抗冻性能研究》一文中研究指出在我国北方地区,冬季寒冷的气候对建筑施工造成很大影响,而随着商品干粉砂浆的推广应用,有必要对其抗冻性能进行研究,为干粉砂浆的冬季施工技术提供一定的参考和技术依据。本文通过试验研究,探讨各组分对干粉砂浆抗冻性能的影响。(本文来源于《天津建材（2015年第1期 总第180期）》期刊2015-03-01）

本刊讯[4]（2014）在《大庆炼化聚合物一厂干粉六线攻关改造项目完成试运行》一文中研究指出【本刊讯】大庆炼化公司聚合物一厂干粉六线细粉再生控制系统攻关改造项目已完成试运行。此次技术攻关实现了细粉再生系统生产过程的远程监控,解决了现场设备长期存在的安全隐患,使整个生产过程能够全程受控,保障了装置的安全平稳运行。据介绍,该细粉再生部分逻辑控制方案由考维尔公司研发,控制系统核心(本文来源于《中国石油和化工》期刊2014年09期）

安遵福[5]（2014）在《聚合物干粉对水泥砂浆性能的影响》一文中研究指出聚合物干粉拌合到水泥砂浆中,随着基面对水分的吸收,树脂颗粒在一步步的靠近过程中,其界面越来越模糊,最终融合了所有的树脂,通过聚合方式形成了膜。这种膜属于高分子树脂薄膜,它的拉伸强度比一般的水泥基材料高出一个数量级,所以可以明显地增强砂浆的抗拉强度,提高其内聚力,而且其分散应力的作用大幅度上升,从而提高了砂浆的抗裂能力。采用聚合物干粉改性后的砂浆的抗拉强度、弹性、柔性与封闭性均有提高。聚合物砂浆中的聚合物膜还起到了另一种关键作用,即增加了对所接触材料的黏结性。(本文来源于《门窗》期刊2014年08期）

刘乐平,谭华,邓家喜,匡丕桩,贺艳[6]（2014）在《矿渣基地质聚合物干粉材料的性能与反应机理》一文中研究指出以矿渣和水玻璃粉体为原料制备地质聚合物干粉材料,研究了水灰比对地质聚合物凝结时间和强度的影响,通过XRD、SEM和FTIR等分析技术系统研究了水玻璃粉体制备矿渣基地质聚合物的物相组成、微观结构和分子结构,分析了水玻璃粉体激发矿渣的反应机理。结果显示,水灰比从0.30增加到0.38,干粉材料的初凝时间从10min增加到22min,终凝时间从13min增加到26min,抗压强度从82.9MPa减少到63.4MPa。微观分析表明水玻璃粉体与矿渣的反应以地质聚合反应为主,矿渣基地质聚合物为无定形的网络结构。(本文来源于《武汉理工大学学报》期刊2014年06期）

李万仁,尹帅,孙佳顺[7]（2012）在《高分子聚合物干粉砂浆在某工程中的应用》一文中研究指出高分子聚合物干粉砂浆具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能.着重介绍高分子聚合物干粉砂浆的产品特点、技术性能、关键施工技术、经济效益等.通过工程实例,总结了采用高分子聚合物干粉砂浆进行内墙及顶棚抹灰的经验教训,为其他类似工程提供借鉴.(本文来源于《青岛理工大学学报》期刊2012年06期）

王培铭[8]（2012）在《再论干混砂浆的发展和聚合物干粉的作用》一文中研究指出论述了干混砂浆在国内外的发展历史,多快好省的特点,讨论了聚合物干粉在干混砂浆的作用,包括对砂浆保水性、毛细孔吸水性、抗折强度、抗压强度、粘结抗拉强度和耐久性的影响。(本文来源于《2012’第五届中国国际建筑干混砂浆生产应用技术研讨会论文集》期刊2012-03-06）

倪广富[9]（2011）在《聚合物改性干粉砂浆在外墙外保温系统中的应用》一文中研究指出于粉砂浆外保温系统虽然在近些年得到广泛的应用,但能否充分发挥它的性能使工程获得更大的经济效益和施工方法正确与否有着直接的关系。在工程施工中,应严格按照施工方法,以保证该体系优越性的充分发挥。通过对外墙外保温中的关键技术———聚合物改性干粉砂浆的探讨,为建筑节能提供一套安全、实用、快速的技术解决方案。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2011年32期）

赖军[10]（2011）在《聚合物厂干粉装置尾气的治理》一文中研究指出为保护环境,提高干粉水解机尾气排放质量,需对水解机尾气进行治理。水解机尾气主要成分有氨气、水蒸汽、研磨油和聚丙烯酰胺胶粒,其中氨气占总量的80%以上。尾气处理装置的目的是对聚丙烯酰胺水解机尾气进行氨气回收和净化。水解机尾气处理装置工艺设计合理,从实际生产运行中可以看出,尾气中氨气去除率可达90%以上,聚丙烯酰胺去除率100%。(本文来源于《油气田地面工程》期刊2011年07期）

### 聚合物干粉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目前,海上油田开发已经进入到中高含水阶段,由于非均质性强、地下原油粘度大等原因,渤海地区的部分油田含水上升速度快,产油下降,影响了开发效果。因此对于稳油控水的需求越来越大。近年来,渤海油田采取了一系列稳油控水措施,调剖调驱技术是常用的稳油控水方法,目前应用广泛。但常规调剖调驱设备具有占地空间大,及在线调驱设备不能配置干粉聚合物的问题。针对以上情况,开展速溶干粉聚合物连续混配工艺的研究工作,设计在线混配工艺、开发新型自控系统、研制海上撬式混配设备,实现速溶干粉聚合物连续混配调剖调驱技术。研究内容表明,新技术具有高设备集成性、体系适应性、精确控制性,为多元注入体系在海上油田的推广与应用提供了技术支持。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 聚合物干粉论文参考文献

[1].苍丽娜.浅谈B3-5聚合物配制站干粉管理研究[J].化学工程与装备.2018

[2].马明明,宁凯,杨磊,贾庆民,刘华伟.海上油田速溶干粉聚合物连续混配技术研究[J].中国石油和化工标准与质量.2018

[3].王培,赵楠,李菲.聚合物干粉砂浆的抗冻性能研究[C].天津建材（2015年第1期总第180期）.2015

[4].本刊讯.大庆炼化聚合物一厂干粉六线攻关改造项目完成试运行[J].中国石油和化工.2014

[5].安遵福.聚合物干粉对水泥砂浆性能的影响[J].门窗.2014

[6].刘乐平,谭华,邓家喜,匡丕桩,贺艳.矿渣基地质聚合物干粉材料的性能与反应机理[J].武汉理工大学学报.2014

[7].李万仁,尹帅,孙佳顺.高分子聚合物干粉砂浆在某工程中的应用[J].青岛理工大学学报.2012

[8].王培铭.再论干混砂浆的发展和聚合物干粉的作用[C].2012’第五届中国国际建筑干混砂浆生产应用技术研讨会论文集.2012

[9].倪广富.聚合物改性干粉砂浆在外墙外保温系统中的应用[J].黑龙江科技信息.2011

[10].赖军.聚合物厂干粉装置尾气的治理[J].油气田地面工程.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9f5f2966f4e47084b230e398.html