# 动力头钻机论文-王迎,董学虎,韦丽娇,牛钊君,葛畅

导读:本文包含了动力头钻机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:全液压,动力头,钻机

### 动力头钻机论文文献综述

王迎,董学虎,韦丽娇,牛钊君,葛畅[1]（2019）在《全液压动力头钻机的设计》一文中研究指出回转钻井是提高钻井效率与质量的有效技术措施。随着科技的日益发展,机械传动转盘式钻机因自身自动化程度低导致劳动强度大、施工效率低等弊端渐渐退出施工场地,全液压动力头钻机越来越受用户青睐。本文介绍回转钻机现状及BZCD600型全液压动力头钻机结构设计、优势特点、钻机应用等情况,为我国钻机的研发提供了理论参考依据。(本文来源于《现代农业装备》期刊2019年04期）

高随芹,陈明,周艳[2]（2019）在《AD-60/300动力头竖井钻机的研制与应用》一文中研究指出针对铁矿竖井埋深较浅、岩石硬度较大等特点,研制了全液压AD-60/300动力头竖井钻机。介绍了该钻机的工作原理、技术参数、主要结构、创新点及工程应用情况,为矿山竖井工程建设人员及装备开发人员提供参考和借鉴。(本文来源于《矿山机械》期刊2019年06期）

李静,王鹏,唐桂军[3]（2019）在《水平定向钻机动力头旋转速度控制方法的改进》一文中研究指出目前市场上销售的水平定向钻机动力头旋转速度只有1个挡位,难以满足施工要求,为此增加了动力头旋转高速开关,改进了液压系统控制和电气控制方法,使动力头具有多种旋转速度,提高了工作效率。(本文来源于《工程机械与维修》期刊2019年03期）

李浩然[4]（2019）在《小型水平定向钻机动力头自动保护系统》一文中研究指出小型水平定向钻机动力头快速移动时,如果操纵失误,容易造成动力头、缩臂及钻架损坏,设计动力头快速移动自动保护系统,可以避免由于操作不当造成的损坏。(本文来源于《工程机械与维修》期刊2019年03期）

韩磊[5]（2019）在《声频钻机动力头空气减振机构的设计与仿真研究》一文中研究指出声频钻进技术是高效、环保的钻进技术。其成孔速度快、取样质量高,在诸多领域得到较为广泛的应用。声频钻机的工作原理是利用高频振动使沙土液化,进而快速钻进。声频钻机动力头减振技术是声频钻机的关键技术,与国外相比,国内动力头减振技术依然有不小差距。本文以声频钻机减振系统为研究对象,采用理论分析、数值模拟及仿真模拟相结合的方法,提出一种利用高压空气的高压缩、低刚度及低阻尼特性进行减振机构设计,并对动力头减振性能及振动特性进行分析,得到一些成果。首先,分析动力头振动特性,简化力学模型,并对减振系统的刚度系数及阻尼特性进行分析,得到减振性能与系统频率比及阻尼比的关系曲线;得到减振机构的刚度系数变化曲线;利用叁维设计软件进行结构设计;为后续的数值模拟及仿真奠定基础。其次,利用数值模拟对叁维结构中的密封环节进行不同结构参数的仿真模拟,分析了不同结构参数对密封性能的影响,得出不同结构参数与密封性能的变化关系,结合工程实际,通过比较得出迷宫密封的最佳尺寸组合。最后,采用ANSYS对减振机构进行有限元仿真,得出等效压力及位移云图,分析得到了激振频率、气体初始压强与减振系统的减振性能之间的相互关系,利用位移振级落差对仿真结果进行减振效果评价。提出减振结构的最优激振频率比及气体初始压强,并指出减振机构的不足之处,可为后续其他减振方案设计提供参考。(本文来源于《中国地质大学(北京)》期刊2019-05-01）

史锐利[6]（2019）在《基于ABAQUS的ZDY6000L型钻机的动力头的优化研究》一文中研究指出针对ZDY6000L型煤矿用履带式全液压坑道钻机动力头机构在工作中存在着结构强度不足、钻进过程易折断的问题,利用ABAQUS仿真分析软件对ZDY6000L型钻机的动力头进行仿真分析并对其进行结构优化,提升了钻机动力头机构的结构强度,极大的提升了钻机工作过程的可靠性和稳定性。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年04期）

牟海晶,郭建华,崔有正[7]（2019）在《基于ABAQUS大型旋挖钻机动力头多齿轮啮合的有限元分析》一文中研究指出通过选取大型旋挖钻机动力头外啮合直齿圆柱多齿轮作为研究对象,由于旋挖钻机为输出大扭矩和大加压力的工程机械,且动力头为旋挖钻机的总体动力输出装置,因此动力头的齿轮传动系统要承受较大的动载荷,齿轮传动系统长时间、大载荷的运行工况下,极易造成齿轮各种失效问题。因此,基于ABAQUS有限元分析软件啮合齿轮进行动态仿真分析,计算其弯曲强度,最后将将理论计算与分析结果进行对比。结果表明,多齿轮啮合弯曲强度可行,满足使用设计要求,对于后续齿轮的仿真分析及工程实践具有一定的指导意义。(本文来源于《时代农机》期刊2019年02期）

魏华超[8]（2019）在《大型钻机动力头主轴上扣补偿机构的改进设计》一文中研究指出针对主轴上扣补偿机构的实际应用意义,本文对3种补偿机构的经济性与适用性进行比较,根据3种浮动补偿机构的特点适用于不同规格的钻机,得出大型钻机采用主轴端部浮动机构更为实用。经过对早期的结构进行改进设计,改进后的结构受力更好。(本文来源于《地质装备》期刊2019年01期）

张慧敏[9]（2019）在《报告十叁:旋挖钻机动力头精密测试及故障分析》一文中研究指出威泰科自1964年在英国成立以来,始终致力于为工业、移动和农业等行业的全球客户服务,帮助进行液压故障诊断和监控液压系统状态,以实现高重复精度的精准液压控制。我们自主研发与生产的产品系列包括各类高压流量与方向控制阀件,在线数据采集系统和仪器与试验台仪器(见图1和图2)。下面我们为大家带来旋挖钻机动力头精密测试及故障分析的案例。针对旋挖钻机动力头液压马达频繁发生故障,带来的巨大的物质和时间的损大,为了彻底解决这个故障,我们制定了详细的测试方案和测试流程,对两台旋挖钻机做了(本文来源于《液压气动与密封》期刊2019年02期）

王转来,朱浩月,蔡祖戈,刘志刚[10]（2019）在《波动负载条件下旋挖钻机动力头多模式控制技术研究》一文中研究指出为了研究采用不同动力头模式时,旋挖钻机在波动载荷下的钻进特性,建立旋挖钻机发动机-液压系统动态仿真模型。分析发现,综合考虑钻进速度和转速平稳性,基于电比例马达动力头设置的高效模式适用于轻载小波动工况,软土模式适用于轻载大波动工况,入岩模式适用于大负载工况。基于高压自变量马达动力头设置的高效模式和软土模式在轻载波动工况下与电比例马达动力头性能相近,入岩模式在重载波动工况下的转速波动较电比例马达动力头大。(本文来源于《工程机械》期刊2019年02期）

### 动力头钻机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对铁矿竖井埋深较浅、岩石硬度较大等特点,研制了全液压AD-60/300动力头竖井钻机。介绍了该钻机的工作原理、技术参数、主要结构、创新点及工程应用情况,为矿山竖井工程建设人员及装备开发人员提供参考和借鉴。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 动力头钻机论文参考文献

[1].王迎,董学虎,韦丽娇,牛钊君,葛畅.全液压动力头钻机的设计[J].现代农业装备.2019

[2].高随芹,陈明,周艳.AD-60/300动力头竖井钻机的研制与应用[J].矿山机械.2019

[3].李静,王鹏,唐桂军.水平定向钻机动力头旋转速度控制方法的改进[J].工程机械与维修.2019

[4].李浩然.小型水平定向钻机动力头自动保护系统[J].工程机械与维修.2019

[5].韩磊.声频钻机动力头空气减振机构的设计与仿真研究[D].中国地质大学(北京).2019

[6].史锐利.基于ABAQUS的ZDY6000L型钻机的动力头的优化研究[J].机械管理开发.2019

[7].牟海晶,郭建华,崔有正.基于ABAQUS大型旋挖钻机动力头多齿轮啮合的有限元分析[J].时代农机.2019

[8].魏华超.大型钻机动力头主轴上扣补偿机构的改进设计[J].地质装备.2019

[9].张慧敏.报告十叁:旋挖钻机动力头精密测试及故障分析[J].液压气动与密封.2019

[10].王转来,朱浩月,蔡祖戈,刘志刚.波动负载条件下旋挖钻机动力头多模式控制技术研究[J].工程机械.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9f91d82edf5602a4f2fd2ca1.html