# 建筑工程主体结构质量检测的有效对策探析

潍坊滨海工程检测有限责任公司山东省262737

摘要：保证建筑工程主体结构的质量安全是确保建筑工程整个项目质量是否合格的重点组成部分，因为其不仅与人民的生命财产安全有关，还在一定程度上与社会安定及国家建设有关。

关键词：建筑工程；主体结构；质量检测；监督管理

近几年来，我国的建筑行业飞速发展。在规模上还是施工上都更加的现代化，机械化。建筑企业越来越多，建筑结构也越来越多，但是建筑结构的质量却良莠不齐，这样一来就需要一套具体详细的建筑结构的检查系统，来保证建筑结构的质量。

1建筑工程主体结构质量检测的特征

建筑工程主体结构的质量检测是指政府相关部门以及建筑企业根据不同要求对建筑质量与承载能力等性能的检测过程，其主要具有以下几点特征：①合法性，即质量检测工作需要严格按照国家相关法律法规进行，因此是合法合规行为；②公正性，检测工作需要由第三方检验机构进行，并严格根据检测结果出具检测报告，因此整个质量检测过程具有公正性；③真实性，检测报告是第三方检验机构根据实际检测与评估结果给出的，与建筑实际情况相符具有真实性；④准确性，第三方检测机构对建筑工程的质量检测工作是根据相关检测法规进行，检测的凭据与资料都将被完整保存，因此质量检测工作具有准确性；⑤独特性，质量检测出具的报告是针对所检测建筑的，只能代表自身的检测结果，因此具有独特性特征。

近几年来，我国的建筑行业飞速发展。在规模上还是施工上都更加的现代化，机械化。建筑企业越来越多，建筑结构也越来越多，但是建筑结构的质量却良莠不齐，这样一来就需要一套具体详细的建筑结构的检查系统，来保证建筑结构的质量。

2主体结构检测

2.1混凝土建筑结构是我国目前最常见的一种建筑结构。再具体的施工过程中要注意主体的混凝土施工构件的强度还有质量要满足要求，这样工程的主体结构的检查重点都要放在混泥土结构的强度上，保证工程中每个混凝土构件都能够发挥自身的作用。

主体结构的构件众多，在具体的检查工作中，如果我们全部检查，检查中的工作量就特别的庞大，我们就要采取抽样检测法进行工作。钻芯法以及回弹法是检测鉴定的重要方法。同时，在检测过程中，应有完善的检测标准以及相对应的设计标准和需求。

在工作过程中，要对主体结构的构件有一个明确的分类，这样做的好处就是让工作更加的有目的性，更加的简便，技术工人检查工作更加顺畅。在检查之后进而改善、改进混凝土强度，以最大程度地保障建筑的安全。

2.2钢筋作为建筑物的骨骼，无论是强度还是硬度都应该满足标准才行。在不同的部位，有这不同的要求，不同的标准。要检查的部位众多，在检查中不可能面面俱到，所以，也要进行抽样检测的方法来检测。其中，钢筋作为建筑物的骨骼是必须要了解的子项。

钢筋的保护层厚度、钢筋间距、钢筋直径等等是隐蔽的钢筋骨架的重点检测部位，不同的检测部位有这不同的要求，尤其像这种隐蔽的钢筋骨架，对建筑的支撑作用更为明显，所以不能掉以轻心。检查组根据施工图，以及施工之前的参数对钢筋的实际规格、品种以及数量进行更为精准的抽查，并细致检查钢筋的位置、数量以及连接段等因素是否满足规范要求。另外，还应当对相关的出厂报告以及合格证书进行检查。

2.3楼板作为活菏载的直接承受单位，可以说是建筑中比较重要的一个主体部位。近年来，楼板的坍塌的事故频发，所以楼板的厚度检测也是一个重要的方面。由于事件的频发人们对建筑工程的质量问题也越来越重视，所以建筑工程的中的楼板检测是一个重要的检测方面。

楼板的检测要检测的方面有很多，其中，混凝土配比检测、钢筋网的搭配等问题都是重要的检测方面，在检测中，如果楼板的承重水平不够，那么只能重新再做一次。

在实际检测过程中，应当以随机抽样的方式在不同隔层跨板以及房间中进行检测。如果在检测过程中发现了质量问题，那么检查组应该及时的联合各个单位对房板进行重新的整修。

2.4砂浆强度是一个检测强度的一个硬件条件，一个工程的抗压条件就取决于砂浆的强度，所以，砂浆强度的检测是一个重要的层面。尤其，是砂浆的配比方式也要做为一个重点的检测方面。所以在建筑主体质量检测工作中，对建筑所使用砂浆的强度的检查是非常必要的一项工作。回弹法以及灌入法通常是我们最常用的检测方法，这俩种方法最大的优点能够得出较为准确的强度曲线，并以此对建筑主体结构的情况进行更为精确的评估。

2.5建筑物尺寸测量在工程主体检测过程中要确保其开间、进深、建筑面积以及高度都能满足设计标准，在检测的过程中要注重对建筑主体几何尺寸的测量。首先，工作人员应当对所检测建筑的施工图纸进行细致的研究，并在掌握建筑设计情况的基础上对建筑物自身的高度、平面以及层数等因素都进行较为全面的测量，从而以多方面的检测保障建筑主体结构的合规性。

3抽样问题以及抽样方式在实际的检测工作中，应当重视以下几点：

3.1在对建筑主体结构进行检测时，实体检测部分是重点。检测过程中会有一定的随机性出现，那么这样一来检测工作就会有一定的困难，需要检测人员在检测工作中有针对性地对实体进行检测。

3.2当项目方委托相关监督人员以及专业的检测机构对建筑主体结构进行检测及监督时，除了应当对主体结构的尺寸以及外观进行检查，还应当对整个建筑实体进行检测，并且在实际检测工作开始之前应当制定好全程的检测流程、方式，并将这套检测流程以书面告知的形式传达给监督站以及施工方。

3.3在具体的检测过程中，如果所使用的检测方式会对建筑局部位置造成一定的影响，则应当在实际检测之前同设计方进行良好的交流，并在获取设计方同意之后才能正式开展检测工作。

3.4抽样的时候要保证抽样的随机性，因为随机才有震慑力，才能让施工团队用心去施工。抽样检测的基本要求不能变。抽样检测的好处就是可以节省很多工作，也能保证工程的质量。首先来讲，抽样工程因为随机性，一旦检查出劣质构件，整个工程就会功溃一篑。所以，施工人员就不会大意。

4结语

总的来说，建筑行业的发展是不会停下脚步的，建筑物也会越来越多，这样一来，建筑的主体结构的检测问题也会得到越来越多的重视。建筑物的检测工作是一个不可省略的方面，目的就是防患于未然，建筑物的主体检查方式方法，会有一个很大的发展前途。为了人民群众的财产安全，工作就一定要做好。

参考文献：

[1]李少霏.浅谈建筑工程质量监督和技术管理[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2009（07）：143-144.

[2]陈妍妮.建筑工程水电安装质量问题预控方法探讨[J].现代商贸工业，2011（11）：256-257.

[3]徐鸿雁.加强建筑工程管理的措施探究[J].中国新技术新产品，2010（22）：188-188.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9f94e290afb1d0fd150dcca2.html