# 探讨输电线路工程的施工技术与管理

（阳江市凯源电力发展有限公司广东省阳江市529500）

摘要：电力是现代社会正常运转的主要能源，影响着人们的日常生活和国家经济发展。现阶段，人们对供电质量的要求越来越高，而输电线路的运行质量影响着用户用电质量，本文将针对输电线路工程的施工技术与管理进行探讨，希望能够提高输电线路施工质量和效率，维护电力输送系统的安全稳定运行。

关键词：输电线路；工程建设；施工技术；施工管理；分析探讨

前言：输电线路工程是电力工程的重要组成部分，主要包括输电线路的规划设计、建设施工、运行维护等方面的工作，关系的输电效率和用电质量，影响着经济发展和生产生活需求。输电线路按结构形式可以分为架空输电线路和电缆线路，我们要不断优化输电线路工程的施工技术，提高管理水平，保证电力输送的安全性和稳定性，更好的为国家社会发展提供动力。

一、简述输电线路工程的施工

输电线路工程施工主要包括基础工程、杆塔施工、架线施工、检修施工四个方面。基础工程施工是整个输电线路工程的基础，直接影响着工程质量和使用寿命，关系着输电线路的后期运行情况。杆塔是输电线路的主要支撑结构，杆塔施工的质量影响整个输电线路的稳定性，杆塔按受力特点可以分为直线型和耐张型，我们需要根据实际情况选择合适的杆塔，为后续工作提供保障。架线施工质量影响着输电线路分配电能和输送电能的能力，是维护线路正常运行、提高输送速度的重要保障。另外，检修施工是在输电线路后期运行过程中实施的，检修施工的质量与效率决定了电力事故的发生频率及影响程度，如果能够及时发现问题、解决问题，则可以有效降低经济损失。

二、输电线路工程的施工技术分析

（一）细化输电线路工程施工方案设计

在正式进行施工前，我们要本着科学合理的原则制定输电线路的施工方案，细化施工图纸。首先，设计人员要实地勘察现场情况，了解施工区域地质情况、水文状况、气候条件、人为因素影响等方面的信息，确定管线位置、安装方式，然后根据综合需求系统的完成二次设计，详细标明线路的起止点和拐角处，并按照一定比例绘制平面图和断面图，标明影响施工的地物及地貌信息，确保施工方案的科学性、合理性、可行性，为后续施工提供指导【1】。

（二）输电线路工程的基础工程施工技术

输电线路基础施工的目的就是为了避免出现基础沉降、变形、倾倒等情况的发生，保证输电线路的稳定。在进行基础施工时，我们要严格按照施工标准进行，通常来讲，基础施工技术包括掏挖施工技术、岩土基础施工技术、桩基础施工技术三个方面。

1、掏挖施工技术。由于我国地质情况比较复杂，在遇到粘土或者软土时，土层结构无法保证基础的稳定性，所以我们要通过掏挖技术来增强土层坚固性。掏挖施工主要包括开挖和浇灌两个步骤，首先在合适的掏挖点完成开挖工作，然后浇灌混凝土，浇灌流程有杂物清理、材料检查、混凝土振捣、维护保养。

2、岩土基础施工技术。当我们遇到岩石土质时，首先要对周边岩石分布情况进行勘查分析，其次进行钻孔施工，并且清理孔内杂物，确定锚筋安装尺寸，最后进行浇灌施工。

3、桩基础施工技术。桩基础施工要注意钻孔质量，避免钻孔出现问题，如果有偏差的情况要及时用钻头扫孔，保证埋桩工作的顺利进行。如果钻孔时遇到了软塑粘土层，我们要将钻速放缓，避免出现浆口堵塞等问题的发生，影响施工效率。

（三）输电线路工程的杆塔施工技术

在杆塔施工前，首先要根据实际情况核对施工图纸，明确杆塔位置，严格按照设计方案执行。同时，根据不同区域的不同地形进行分阶段施工，保证每一阶段输电线路的施工质量。杆塔的选择影响着施工进度和资金投入，所以我们要根据施工区域的实际情况进行灵活的选择。比如在面积相对较大的空旷区域，我们可以优先选用预应力混凝土杆和钢筋混凝土杆，因为这些区域方便运输，而且可以发挥大型机械设备施工的优势，而那些交通不便、地形起伏较大的区域，我们可以采用铁塔来施工。如果想引用新型杆塔，则需要进行精密计算和科学论证后才能投入使用，不能盲目跟风，影响输电线路的运行安全和使用寿命。

（四）输电线路工程的架线施工技术

优化架线路径是架线施工工作的首要条件，通过论证试验找出最优路径，可以有效减少导线的使用量和成本投入，避免人力、物力、财力的浪费，而且还能够降低线路故障率，增长使用时间，充分发挥输电线路输送和分配的功能。架线施工时，要按输电线路路径进行布线，当架线路径中存在35千伏以上的不停电线路时，我们应该采用高空渡线的方式。如果架线施工是电压超过110千伏的工程，我们可以采用张力放线的方式，而且要保证放线过程中导线不能拖地，应该要严格控制输电线路的损伤面积，如果损伤面积超过了25%应该及时切断损伤部分，然后重新布线，从而有效避免输电线路故障的产生。

（五）输电线路工程的检修施工技术

输电线路检修是防止电力事故发生的重要手段，维护了输电系统的安全稳定运行。由于输电线路外界环境影响较大，容易遭受地震、冰雹、暴风、雨雪、雷击等自然因素的影响，如果发生电力故障，则需要及时找到故障位置、分析故障类型、研究解决方案，降低事故影响，并做好检修记录，为后续工作提供参考。

（六）输电线路工程的光缆施工技术

光缆施工前，首先要对产品安装的注意事项和技术指标充分了解，然后使用OTDR检测光缆质量和完整性。在施工时不能用蛮力生拉硬拽光缆，需要施工人员团队协作、相互配合，避免出现损伤、扭结等问题，从而保证施工质量。同时，合理选择光缆接头盒，根据光缆具体情况选择使用电能浪费少的接头盒。另外，由于光缆中含有金属元素，所以要加强避雷措施，避免光缆遭受雷击，破坏输电线路，影响输电质量【2】。

三、提升输电线路工程管理水平的有效措施

（一）加强输电线路工程成本控制管理

成本控制是施工管理的关键环节，贯穿着输电线路工程整个过程。首先，提升工程造价的准确性根，据实际情况合理安排预算，在保证工程质量的前提下不断优化设计方案，提高投入产出比，并且严格按照设计方案提取材料采购单，控制材料采购质量和价格。其次，加强施工过程中的成本管理，制定现场签证制度及材料管理制度，避免材料无故浪费、签证混乱等情况的发生。最后，加强竣工验收管理，严格核对工程量，做好工程结算工作。

（二）加强输电线路工程安全管理

由于输电线路施工具有一定的危险系数，所以在正式施工前我们要做好安全培训工作，就项目可能出现的安全问题进行强调，充分做好施工准备。制定完善的安全管理制度，严格规范操作流程，加强对相关人员的监督管理，如果发现安全隐患要及时纠正并且进行处罚，避免更大安全事故的发生。

（三）加强输电线路工程质量管理

施工质量是衡量输电线路工程的重要标准，所以我们要加强质量管理，提高相关人员的管理水平，加强教育培训，提高他们的职业素养和专业技能。同时，严格落实责任制和奖惩制，将个人利益与工作职责相捆绑，如果发现质量问题要对相关人员及时追责。充分发挥榜样的作用，对表现优异的员工进行奖励，激发其他人员的工作积极性和竞争意识【3】。

四、结论

综上所述，本文首先从输电线路工程施工方案、基础加固、杆塔施工、架线施工、检修维护、光缆施工等方面进行了研究，然后分析了提升施工管理水平的有效措施，希望能够为输电线路工程建设提供参考，为供电系统的平稳运行提供保障。

参考文献：

[1]金德磊.输电线路工程的施工技术与管理的思考[J].智能城市，2017，3（12）：108.

[2]张惠荣.探讨电力工程中输电线路施工技术与管理[J].电子世界，2017（01）：34+36.

[3]高宏伟.探讨输电线路工程的施工技术与管理[J].低碳世界，2013（12）：58-59.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9fa973779d4003b93c9628a0.html