# 检校场论文-徐巍,望德伟

导读:本文包含了检校场论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:机载激光雷达,检校场,地物

### 检校场论文文献综述

徐巍,望德伟[1]（2019）在《检校场地物组成对LiDAR检校的影响研究》一文中研究指出针对机载激光雷达系统需要检校的几个参数分别利用不同地物进行检校试验,分析不同地物组成对检校精度的影响,得出了机载激光雷达检校场地需要具备的条件以及不同检校场地对解算精度的影响,本文的结果对实际的检校应用具有较为重要的参考价值。(本文来源于《城市勘测》期刊2019年02期）

金庆雄[2]（2018）在《航测无人机检校场的设计与应用》一文中研究指出近年来,随着无人机摄影测量技术的不断发展,轻小型航测无人机被广泛应用于测绘项目中。在实际应用中,轻小型航测无人机的载荷——非量测相机的检校通常依靠地面检校的方法,而无人机在飞行时影像获取环境和地面有着明显的差异,地面相机检校方法的精度和可靠性很难保证,并且,无人机在实际飞行时真实的影像获取性能也无法从地面实验得出。针对轻小型航测无人机相机标定和性能评估,本文在河南登封嵩山地区设计并建设了航测无人机检校场,以实现对轻小型航测无人机相机的标定、性能评估以及测绘精度验证。论文的主要工作和创新点如下:1.分析了影响航测无人机测绘性能的因素,研究了非量测相机的几何检校、影像分辨率测试、成像系统MTF评估以及影像色彩校正等方法原理。2.设计并建设了航测无人机检校场。针对轻小型无人机航测的特点,分析了航测无人机检校场地选择的考虑因素,对几何检校场靶标形状、布设方案以及量测方法进行研究。同时,为了评价航测无人机影像获取性能,设计了影像分辨率测试靶标、MTF测试靶标以及色彩校正靶标,形成了完整的航测无人机检校场设计方案。并以此为基础,建设了一个标准化的航测无人机检校场。3.验证航测无人机检校场的合理性和有效性。利用航测无人机平台搭载非量测相机获取了检校场不同分辨率影像,分别对几何检校靶标大小、间距、分布等合理性进行实验验证,结果证明均满足航摄仪检校相关标准要求。此外,还分别对叁线分辨率测试靶标、辐射状连续分辨率测试靶标、MTF测试靶标以及色彩校正靶标的实际效果进行了实验验证,结果表明,该检校场能满足对无人机影像获取性能进行评估的要求。4.利用本文建设的航测无人机检校场,对不同的商用航测无人机在无像控及稀少像控条件下的空中叁角测量精度进行评价;并对比了本检校场相机检校参数与实验室相机检校参数对实际无人机测绘项目空叁精度的差异。结果表明,本文布设的检校场能够方便快捷的对该类无人机的性能进行检验,结果稳定可靠且具有一定的普适性;检校场进行相机检校后,无论是在无控或稀少控制情况下,空叁精度均优于室内相机检校。(本文来源于《战略支援部队信息工程大学》期刊2018-04-15）

王欢,周凌,张鑫,高思远,初庭旭[3]（2018）在《检校场标定长焦航测相机参数》一文中研究指出为实现长焦航测相机内参数及畸变参数标定,提出利用室外检校场对相机进行标定的方法。介绍了该方法由初值到精确值的两步法的求解步骤、计算过程及实验过程。首先通过给定已知特征点位置信息以及不同角度不同位置下拍摄的影像,通过特征点提取及匹配,根据像点坐标与世界坐标的线性对应关系,基于直接线性变换算法建立约束方程求取相机参数初值,进而通过混合LMQN(Levenberg-Marquardt与Qusai-Newton)迭代优化加速求解精确值。与精密测角法比无需精密设备的操作及记录,只需不同位置不同姿态拍摄多张包含精确位置信息的检校场影像即可。最后进行标定实验并对结果分析,基于检校场的标定方法在参数解算中特征点最大投影误差为2.471pixel,标定参数主点精度为9.7μm(<2pixel),主距精度为4.3μm(<1pixel),解算相机拍摄位置精度0.035m,满足测绘应用的精度需求。(本文来源于《光学精密工程》期刊2018年02期）

龚循平,龚芸,王泽平,徐保龙[4]（2017）在《一种直接代替检校场改正POS系统误差的新方法》一文中研究指出根据共线方程的基础理论,提出一种直接代替检校场改正POS定位测姿数据中系统误差的新方法。试验证明,这是一种比检校场更简单、更直接、更适用的POS系统误差改正方法,能大大提高航摄、航测生产的工作效率和经济效益。(本文来源于《北京测绘》期刊2017年06期）

胡振龙,郑柯,张勇,陶鹏杰[5]（2017）在《基于数字检校场的“天绘一号”卫星在轨几何定标》一文中研究指出为了提高"天绘一号"卫星在轨几何定标的效率和精度,文章提出一种利用数字检校场(数字正射影像和数字高程模型)、基于简化的卫星几何定位模型的在轨几何定标方法。该方法利用卫星影像与数字正射影像自动匹配得到同名点的平面位置、由数字高程模型获得高程位置,得到大量地面控制点,再基于简化内外方位元素误差补偿模型,利用多轨数据求解系统误差改正参数,实现了几何定标。精度检测表明,经过定标后,无控定位平面误差由初始约100m,提升至10.5m(一倍中误差);基于内方位定标结果,文章实现了基于虚拟线阵算法的高分影像子条带合成和多光谱配准,并实现了优于0.3像素的内部符合精度。(本文来源于《航天返回与遥感》期刊2017年05期）

陈尚云,王渊,马如坤[6]（2017）在《数码相机室外检校场建立方法研究》一文中研究指出本文通过数码相机室外检校场的建立方法研究,阐述了数码相机室外检校场的建立方法和精度要求,给出了室外检校场建立的相关流程。通过对多个项目使用的数码相机参数的检定,验证该室外检校场能够满足数码相机参数检校的要求。(本文来源于《测绘》期刊2017年04期）

孔令尧[7]（2017）在《机载激光雷达检校场布设及检校方法浅析》一文中研究指出本文对机载激光雷达在数据获取阶段的视准轴误差来源进行了详细地分析,阐述了检校场的布设原理以及检校场Li DAR点云数据的检校方法,最后利用检校数据说明检校方法的可行性。(本文来源于《经纬天地》期刊2017年03期）

张启照[8]（2016）在《一种新型检校场下的POS系统视准轴误差检校研究》一文中研究指出机载POS航空摄影测量系统在数字城市建设、地面导航等方面得到广泛的应用,为满足测图精度要求,作业前对该系统的视准轴误差进行检校是十分必要的。传统的检校方法具有场地维护不便、检校过程繁琐、后期数据处理任务重的缺陷,基于此,本文提出一种新型检校方法,经实验验证,该检校方法精度高,操作简便,能够满足测图规范的要求,具备一定的应用价值。(本文来源于《四川建材》期刊2016年07期）

吴昊,贾勇帅,刘欣[9]（2016）在《基于工业测量系统的相机检校场可靠性分析》一文中研究指出通过利用工业测量系统Axyz/MTM对位于山东科技大学3D实验室内的数码相机检校场进行精密观测,根据该检校场的特点,设计观测方案来提高观测的精度。然后将观测数据进行处理,根据处理结果分析其可靠性,最终判断出该相机检校场的质量能够满足数码相机检校精度的要求。(本文来源于《城市勘测》期刊2016年05期）

王薇薇,张辉[10]（2016）在《机载激光雷达测量检校场布设及检校精度探讨》一文中研究指出采用机载激光雷达测量系统对检校场进行点云获取,融合基站数据进行飞行轨迹处理,然后运用区域网提取及最小二乘平面拟合算法进行点云平面提取及拟合,进而改正机载激光雷达测量系统偏心角误差,并采用模拟数据说明该算法的可行性。(本文来源于《北京测绘》期刊2016年04期）

### 检校场论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近年来,随着无人机摄影测量技术的不断发展,轻小型航测无人机被广泛应用于测绘项目中。在实际应用中,轻小型航测无人机的载荷——非量测相机的检校通常依靠地面检校的方法,而无人机在飞行时影像获取环境和地面有着明显的差异,地面相机检校方法的精度和可靠性很难保证,并且,无人机在实际飞行时真实的影像获取性能也无法从地面实验得出。针对轻小型航测无人机相机标定和性能评估,本文在河南登封嵩山地区设计并建设了航测无人机检校场,以实现对轻小型航测无人机相机的标定、性能评估以及测绘精度验证。论文的主要工作和创新点如下:1.分析了影响航测无人机测绘性能的因素,研究了非量测相机的几何检校、影像分辨率测试、成像系统MTF评估以及影像色彩校正等方法原理。2.设计并建设了航测无人机检校场。针对轻小型无人机航测的特点,分析了航测无人机检校场地选择的考虑因素,对几何检校场靶标形状、布设方案以及量测方法进行研究。同时,为了评价航测无人机影像获取性能,设计了影像分辨率测试靶标、MTF测试靶标以及色彩校正靶标,形成了完整的航测无人机检校场设计方案。并以此为基础,建设了一个标准化的航测无人机检校场。3.验证航测无人机检校场的合理性和有效性。利用航测无人机平台搭载非量测相机获取了检校场不同分辨率影像,分别对几何检校靶标大小、间距、分布等合理性进行实验验证,结果证明均满足航摄仪检校相关标准要求。此外,还分别对叁线分辨率测试靶标、辐射状连续分辨率测试靶标、MTF测试靶标以及色彩校正靶标的实际效果进行了实验验证,结果表明,该检校场能满足对无人机影像获取性能进行评估的要求。4.利用本文建设的航测无人机检校场,对不同的商用航测无人机在无像控及稀少像控条件下的空中叁角测量精度进行评价;并对比了本检校场相机检校参数与实验室相机检校参数对实际无人机测绘项目空叁精度的差异。结果表明,本文布设的检校场能够方便快捷的对该类无人机的性能进行检验,结果稳定可靠且具有一定的普适性;检校场进行相机检校后,无论是在无控或稀少控制情况下,空叁精度均优于室内相机检校。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 检校场论文参考文献

[1].徐巍,望德伟.检校场地物组成对LiDAR检校的影响研究[J].城市勘测.2019

[2].金庆雄.航测无人机检校场的设计与应用[D].战略支援部队信息工程大学.2018

[3].王欢,周凌,张鑫,高思远,初庭旭.检校场标定长焦航测相机参数[J].光学精密工程.2018

[4].龚循平,龚芸,王泽平,徐保龙.一种直接代替检校场改正POS系统误差的新方法[J].北京测绘.2017

[5].胡振龙,郑柯,张勇,陶鹏杰.基于数字检校场的“天绘一号”卫星在轨几何定标[J].航天返回与遥感.2017

[6].陈尚云,王渊,马如坤.数码相机室外检校场建立方法研究[J].测绘.2017

[7].孔令尧.机载激光雷达检校场布设及检校方法浅析[J].经纬天地.2017

[8].张启照.一种新型检校场下的POS系统视准轴误差检校研究[J].四川建材.2016

[9].吴昊,贾勇帅,刘欣.基于工业测量系统的相机检校场可靠性分析[J].城市勘测.2016

[10].王薇薇,张辉.机载激光雷达测量检校场布设及检校精度探讨[J].北京测绘.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9fd343e8fd00bdcd631b716c.html