# 输电线路防雷性能时空差异化评估方法

（1.国网郑州供电公司，河南郑州450000；

2.国家电投集团河南电力有限公司技术信息中心，河南郑州450000）

摘要：输电线路在电网系统中占据着重要作用，承担重要职能，对电力系统的质量，以及对系统的整体运行，都有着直接影响。关于电力系统的所有工作中，最为重要的便是保证系统的顺利运行，因此，要采取措施对其进行维护，但是，我国电力工程规模在不断扩大，与此同时，输电线路的数量也越来越多，此外，运维所处的环境也更加负责，导致运维工作量的激增，大大增加了工作难度，传统的运维方式已经无法满足需求，差异化运维的应用与推广，为运维工作的进行提供了新思路。

关键词：输电线路；防雷性能；时空差异化；评估方法

1性能参数

输电线路是电能的主要运输载体，雷电作为时空外界因素会不同程度的影响电能质量和运输速度，主要影响因素主要有两种：第一种为雷电流幅值概率分布情况；第二种为地闪密度。其中，第一种影响因素具有不变性，第二种影响因素属于可变性，导致变化的原因主要来源于两方面，分别为地闪固定值和雷电日，其中，前者需要利用雷电定位系统来确定，后者主要依据气象部门工作人员对其进行全方面的观测和统计，以此完成防雷性能评估。要想有效性掌握雷电活动规律，做到防雷及时性，减少雷电对电能造成的损失，仅仅依靠上述两种因素还远远达不到预防效果，因此，需要构建完善的防雷评估体系，制定具体的评估策略，完成防雷性能准确分析、全面把握的目标，实现差异区域和差异时间的全面反应。

2评估方法

利用雷电位置确定系统对雷电全时段、长时间监测，以此掌握防雷性能在不同时间和区域两方面的不同，在此过程中，全面、准确记录监测数据，借助相关网格统计法对数据进行计算、分析，以此完成雷电参数的有效性统计，最终得出总雷击跳闸次数、跳闸率以及反击跳闸次数，接下来输入输电线路已有的运行值、设计值和确定值，并对其进行分级，以此完成时空差异对比，具体评估介绍如下。

2.1信息输入

输电线路信息主要包括线路地形特征、地理信息、地缘特征、地貌特征、结构特征，针对上述信息输入时，应确保所输入信息的全面性和准确性，避免非真实信息、估量信息应用到防雷性能评估中来，只有有效性信息才能为防雷性能研究提供基础的信息支持。

2.2参数统计

根据已掌握的雷电参数统计法针对特定时间搜集的线路信息进行统计，以此掌握该时间内影响雷电性能的两种因素变化情况，雷电位置信息确定系统是参数统计的主要来源，明确时间范围能够得到有效的监测数据，特定时间主要是指系统自应用到当前的这段时间，为了获取准确的性能参数，需要确保规定时间内已监控数据信息的质量，与此同时，还应合理掌控线路宽度，即走廊宽度大于受雷宽度，此外，还应统计特定时间内的地闪密度。

2.3跳闸率统计

之所以要统计跳闸率，主要是因为这一因素是分析防雷性能时空差异的主要影响因素，对此需要借助相关的跳闸率统计方法对其进行特定时间数值统计，并将已得数值作为不同区段的加权平均值，这对防雷性能有效性分析和时空差异对比具有重要作用。

2.4防雷性能评估

在具体评估的过程中，需要全面分析线路整体的跳闸率，以此作为时空差异评估的基本信息。①针对跳闸率的不同数值（经验值、设计值和既定值）进行分析，以此为基础开展评估，同时，还需要对比分析标准值和跳闸率，最终得出评估结果，当对比分析有两种，第一种即标准值小于跳闸率，则代表防雷效果较差，易受雷电袭击，电网运行安全性得不到保证；第二种即标准值大于跳闸率，则代表特定时间内，防雷效果较差，不易受雷电袭击威胁，电网运行安全性能够得到充分保证。②线路实施不同空间评估，在综合分析跳闸率经验值、设计值的基础上明确参考值，参考值确定后，将其进行跳闸率比较、分析，分析结果仍有上述两种情况，情况一：参考值小于跳闸率，此时防雷工作需要再次加强，急需提升防雷性能；情况二：参考值大于跳闸率，此时防雷工作良好，已有的防雷效果能够起到电网有序运行的作用。从中可知，防雷性能在实际分析的过程中，可以通过不同空间区域防雷效果对比来对其进行相关数值确定和等级划分，在此期间，还需要严格遵守当地电力部门的相关要求和规定。③雷电预防性能还受空间地形、地貌特征影响，因此，对其展开分析时，需要全面考虑地形因素，尤其是地形相对复杂、地理位置偏僻的区域，更应将这一因素考虑在内，据相关资料显示可知，非平坦地区会提高跳闸率，从中可知，雷电预防性能分析时，务必要提升计算准确性，以免因计算失准增加计算次数，进而会浪费人力资源，增加工作量，地理环境相对复杂的地区分析防雷性能时，应细分局部，并借助加权算法提升计算准确率、优化分析效果。

3评估研究

根据上述介绍的评估方法，对输电线路M（500kV）进行时空差异评估分析，在表示经纬度的表格中将M线路划分生多个区段，其中网格大小为0.2°×0.2°，划分区段为24个。准备工作完成后，借助雷电位置确定系统对其进行监控，同时，针对不同区段进行雷电参数统计，最终计算得知幅值概率和地闪密度。从计算结果对比可知，不同区段地闪密度不相一致，365天内相差近7.5倍；不同时间段内雷电参数也不相一致，365天内地闪密度相差近5倍。根据相关评估标准对M线路进行评估探究，评估结果显示：M线路防雷电效果具有明显的时间差异性，在特定时间段内具有良好的防雷电性能，个别时间防雷电效果较差，跳闸次数较少、无规律可寻，M线路评估等级属于C级，与评估结果出入较小。从空间方面分析，M线路防雷性能和上述同理，即存在差异性，据资料显示，4个区段存在明显的防雷性能差异，区段18最差，平均大于C级；相同区段存在防雷性能差异性，如区段17的前2基杆防雷性能均在B级别，其余都在D级。同从上述信息输入、参数统计、跳闸率统计和防雷性能评估等方面进行防雷性能时空对比、分析，能够得出有效性评估策略。策略一：不同时间、不同空间的雷电活动存在明显差异性，进而差异的雷电活动也会不同程度的影响输电线路运行的稳定性和安全性，电能质量也会受到影响，因此，防雷效果也会呈现差异性，防雷性能不能一概而论。策略二：借助有效性评估方法针对线路进行防雷效果分析，在具体实施期间，能够依据已得的参数结果作为基础性信息数据，以此开展评估分析，针对防雷效果全面反应，具体观察不同时间和空间内的防雷差异。在这一过程中，能够将时间和空间再次细化，其中，空间能够细化为单一的塔杆，以此对其进行评估划分，从而能够再次精确评估结果，优化评估性能，这对电网规范化运行具有重要意义。

结论

综上所述，想要保证输电线路的正常运行，从电力企业到运维设计人员，再到实际的运维人员，都要对差异性运维形成正确的认识，并且要给予足够的重视，在运维计划制定中，体现差异性，最终保证差异化运维能够切实的落于实处。

参考文献：

[1]徐平，闻建中，马承志，杨玺.基于遗传算法的输电线路差异化运维优化方法的研究[J].陕西电力，2014，42（05）：6~10.

[2]汪晓.安徽省超特高压线路雷击闪络风险评估及差异化防雷研究[D].华北电力大学，2014.

[3]文艺.特高压交流输电线路绕击耐雷性能及其防雷措施研究[D].西华大学，2014.

[4]吴蓉.基于大检修体系的上海市电力公司检修公司组织设计及发展研究[D].上海交通大学，2013.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9fd39b40c3327530e7fe6d5b.html