# 工装模块化论文-周泽鑫,孙志强,徐冰,洪扬

导读:本文包含了工装模块化论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:空间光学遥感器,工装,真空热试验,辐射

### 工装模块化论文文献综述

周泽鑫,孙志强,徐冰,洪扬[1]（2019）在《空间光学遥感器真空热试验工装模块化设计》一文中研究指出针对空间光学遥感器在空间环境地面模拟试验中舱板温度分布不均的问题,运用模块化思想对某型号空间光学遥感器工装的舱板结构开展了优化设计。将舱板按照温度分布进行分块,提出模块化拼装和模块化热控2种设计方案,模块化拼装是对舱板及其表面加热片进行独立分块划分,模块化热控则是将舱板视为整体,仅对其表面的加热片进行分块设计。结果表明:模块化热控的舱板平均温度偏差为0. 205 K,低于未模块化设计的0. 87 K和模块化拼装的0. 30 K,提高了舱板的温度均匀性。同时,模块化拼装改善了舱板温度分布,使得符合热控要求的测点比例由34. 8%提高到96. 7%,但独立划分的模块之间仍存在一定温差;模块化热控则消除了模块间的温差,将符合热控要求的测点比例进一步提高到100%,完全满足热控要求。(本文来源于《北京航空航天大学学报》期刊2019年08期）

李涛[2]（2019）在《一种模块化测试工装的设计与应用》一文中研究指出机械锁是发射装置中约束弹体航向运动和发射时安全释放弹体的机械装置,其结构相似度非常大,且每型产品都需要进行开锁力测试。原有的测试设备不能完成各类型发射装置开锁力的测试,且测试结果不稳定、公差较大,不能保证产品正常的力学性能,影响了产品的正常交付。以某系列发射装置开锁力测试工装为例,设计出了一套能够适应同系列产品装配、测试的模块化通用工装,实现了工装的快速定位与拆装,缩短了工装准备周期,降低了制造成本,大幅度提高了装配生产能力,并可为后续基于模块化的柔性工装设计提供参考。(本文来源于《新技术新工艺》期刊2019年01期）

陈乐尧,关跃奇[3]（2018）在《基于模块化的某混合动力变速箱成套压配工装设计》一文中研究指出压配工装一般是依据工艺具体要求一对一进行设计的,但设计成套压配工装时,可以采用模块化设计思想,对需要设计的成套压配工装先进行功能分析,再划分出不同功能模块,按模块设计部件,再进行组合,成为成套压配工装.本文以某型号汽车混合动力变速箱成套压配工装设计为例,将系列工装规划为压头模块、定位模块和基础模块叁个基本模块,实现了基础模块的通用、压头模块和定位模块的系列化.实践表明,采用模块化设计能够显着提高设计效率,降低生产成本.(本文来源于《湖南工程学院学报(自然科学版)》期刊2018年03期）

戴璐,李昊,陶积柏[4]（2018）在《多功能模块化设计在一种地面工装设计中的应用》一文中研究指出针对航天器地面工装研制中成本节约化存储空间高效化的发展趋势要求,介绍了一种多功能模块化地面工装设备设计,总结了多功能模块化地面工装相对传统工装的优势,这些经验也为以后地面工装设计及其他航天系统设计工作提供新的思路和参考。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2018年20期）

骆轩[5]（2018）在《基于LabVIEW和模块化平台的应答器传输系统测试工装的设计与实现》一文中研究指出应答器传输模块作为实现铁路系统地车间实时通信的核心部分,是连接地面应答器和车上列控系统的关键枢纽。随着高铁系统在国内越来越广泛的分布,如何测试应答器传输模块的各项功能成为了列车控制系统在应用中亟待解决的问题。对于这种现象,本文参考欧洲应答器测试规范,结合国家仪器提出的虚拟仪器概念,提出了一种对应答器传输模块“A接口”进行测试的方式。本文描述了应答器传输系统的组成和功能,分析了其叁个主要部分应答器、应答器传输模块和轨旁电子单元的协同工作原理,确定了应答器传输模块为测试主体,选择了黑盒测试的方法。详细探讨了应答器传输模块与地面应答器之间“A接口”中传输的上下行链路信号的频率、频偏、幅度等电气特性,分别制定了列车静止状态和运动状态下的测试方案。本文最终形成了应答器传输模块的传输测试和下行信号特征测试两个测试主体,基于国家仪器提供的模块化仪器和LabVIEW编程语言提出了对应的软硬件实现方案,依据测试规范构建测试拓扑,并使用信号发生器、频谱仪等模块化设备搭建实际的测试链路,配合定制化的辅助测试设备和应答器传输模块对测试工装的功能进行了验证。经过实际验证,结果证明该方案符合理论要求,实现了对应答器传输模块传输特性和下行信号特征的测试。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2018-03-15）

张黎明[6]（2016）在《航天地面设备工装典型零组件的模块化设计与工艺研究》一文中研究指出世界航天技术突飞猛进,市场竞争日趋激烈。航天系列产品,一直存在着品种类型较多、需求单一等特点。由于这些特性,长期以来,航天地面设备工艺装备从设计到生产往往消耗很多时间和成本,这些特点一直是制约航天产品工艺装备从设计到制造快速生产的瓶颈环节。当前,航天产品研制要求时间紧、任务重,且重产品、轻工装,往往对航天地面设备工装的投入研究较少,仅仅停留在符合航天产品使用的最基本要求上,并没有深入的科学研究和分析优化。因此,往往耗费大量的时间成本和经济成本,且效率偏低,存在重大弊端。因此,针对航天地面设备工艺装备产品,需要从工装设计环节、工艺制造环节、数据库建立环境等方面进行全方位研究,达到提高工装产品的产品质量和稳定程度,降低设计工作的劳动强度,提高产品的可靠性、维修性和保障性的目的。本论文的主要研究工作如下:(1)研究航天地面设备工装模块化设计过程及关键技术。根据航天工艺装备的特点,以设计对象为元素,提出结构分析和功能模块划分的方法;对设计对象模块、模块实例进行相关研究和具体的操作方式;探讨以设计族为基本单位进行模块化分析和设计的通用规划;提出在航天工装中的地面设备范围内进行模块化设计的过程、步骤和规划。(2)进行相似零件的加工方式研究,研究相似通用加工零件的划分方式和不同零件相同工序的提取方式。研究通用加工工艺规程编制方式,对加工工艺进行优化。(3)以CAPP为基础,提出模块化整体研究数据库构建构想,包括系统的设计思想和设计原则、内部流程、体系结构等;并对设计对象的相关设计模块进行划分、设计模块及具体零件实例的选取、图号编排方式和具体的典型模块进行了研究。通过数据库系统,进行典型模块相关资源数据库的创建。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2016-09-01）

李维亮,杨京京,周良明[7]（2016）在《基于模块化设计的柔性装配工装关键技术研究》一文中研究指出在飞机柔性装配工装设计制造过程中引入模块化设计技术能够极大地促进飞机柔性装配工装的发展。对模块化设计的关键技术——模块化设计流程、专用模块设计、通用模块设计和模块接口设计进行了详细的阐述,并根据壁板组件柔性装配工装、襟翼柔性装配工装等的设计实例,介绍了模块化设计在飞机柔性装配工装设计中的具体应用,以期对基于模块化的柔性装配工装设计提供参考。(本文来源于《机床与液压》期刊2016年04期）

黄旭升,邢凤英[8]（2015）在《钻孔工装的模块化设计》一文中研究指出结合泵壳零件的特点,设计了一套新的钻孔工装,该工装采用了模块化设计,具有一定的通用性,不同零件只需更换钻模组合模块,就可满足在一定尺寸范围内零件的钻孔要求。(本文来源于《山西科技》期刊2015年05期）

董金平,张志强[9]（2015）在《基于广义模块化理论的大型石化反应器吊装工装有限元分析》一文中研究指出以大型石化反应器吊装工装为研究对象,在广义模块化设计理论基础上,利用Ansys参数化设计语言APDL建立了某吊装方案的吊装工装参数化叁维有限元分析模型。通过与吊装施工现场测试数据对比,验证了吊装工装有限元模型的合理性,从而实现了大型石化反应器吊装工装的快速分析校核。(本文来源于《起重运输机械》期刊2015年05期）

王宇兵[10]（2015）在《城轨车辆侧墙板加工工装模块化设计》一文中研究指出模块化工装设计有利于提升工装的切换速度及通用性,从而降低工装制造成本、提高生产效率,进而实现精益化生产。文章详述了该工装的设计思路、结构以及使用效果等。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2015年13期）

### 工装模块化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

机械锁是发射装置中约束弹体航向运动和发射时安全释放弹体的机械装置,其结构相似度非常大,且每型产品都需要进行开锁力测试。原有的测试设备不能完成各类型发射装置开锁力的测试,且测试结果不稳定、公差较大,不能保证产品正常的力学性能,影响了产品的正常交付。以某系列发射装置开锁力测试工装为例,设计出了一套能够适应同系列产品装配、测试的模块化通用工装,实现了工装的快速定位与拆装,缩短了工装准备周期,降低了制造成本,大幅度提高了装配生产能力,并可为后续基于模块化的柔性工装设计提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 工装模块化论文参考文献

[1].周泽鑫,孙志强,徐冰,洪扬.空间光学遥感器真空热试验工装模块化设计[J].北京航空航天大学学报.2019

[2].李涛.一种模块化测试工装的设计与应用[J].新技术新工艺.2019

[3].陈乐尧,关跃奇.基于模块化的某混合动力变速箱成套压配工装设计[J].湖南工程学院学报(自然科学版).2018

[4].戴璐,李昊,陶积柏.多功能模块化设计在一种地面工装设计中的应用[J].科技经济导刊.2018

[5].骆轩.基于LabVIEW和模块化平台的应答器传输系统测试工装的设计与实现[D].北京邮电大学.2018

[6].张黎明.航天地面设备工装典型零组件的模块化设计与工艺研究[D].哈尔滨工业大学.2016

[7].李维亮,杨京京,周良明.基于模块化设计的柔性装配工装关键技术研究[J].机床与液压.2016

[8].黄旭升,邢凤英.钻孔工装的模块化设计[J].山西科技.2015

[9].董金平,张志强.基于广义模块化理论的大型石化反应器吊装工装有限元分析[J].起重运输机械.2015

[10].王宇兵.城轨车辆侧墙板加工工装模块化设计[J].科技创新与应用.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a03b1a387d6fbd2e73eada5c.html