# 翟战江：应力比对25Cr2Ni2MoV钢疲劳裂纹扩展门槛值的影响论文

## 本文主要研究内容

作者翟战江,彭云,刘涛,栾培峰（2019）在《应力比对25Cr2Ni2MoV钢疲劳裂纹扩展门槛值的影响》一文中研究指出：对25Cr2Ni2MoV钢进行疲劳裂纹扩展门槛值试验,试样尺寸为紧凑拉伸试样,试验的频率为20 Hz,波形为正弦波,试验环境介质为空气,试验的温度为23℃,试验过程采用连续的降K程序进行测试。试验结果表明,应力比R分别为0.05,0.1,0.3,0.5,0.7和0.8时,有效门槛值?Keff分别为5.30、5.10、3.68、3.34、2.72和2.43 MPa·m,随着应力比的增加,有效门槛值逐渐降低,da/d N曲线向较小的?K方向移动;随着应力比的增加,裂纹闭合效应的影响是逐渐降低的,当应力比R≥0.7时,裂纹闭合效应消失,实际测量的门槛值即为有效门槛值,采用修正后的McEv-ily-Groeger公式,可以得到25Cr2Ni2MoV钢有效门槛值的经验方程。

## Abstract

dui 25Cr2Ni2MoVgang jin hang pi lao lie wen kuo zhan men jian zhi shi yan ,shi yang che cun wei jin cou la shen shi yang ,shi yan de pin lv wei 20 Hz,bo xing wei zheng xian bo ,shi yan huan jing jie zhi wei kong qi ,shi yan de wen du wei 23℃,shi yan guo cheng cai yong lian xu de jiang Kcheng xu jin hang ce shi 。shi yan jie guo biao ming ,ying li bi Rfen bie wei 0.05,0.1,0.3,0.5,0.7he 0.8shi ,you xiao men jian zhi ?Kefffen bie wei 5.30、5.10、3.68、3.34、2.72he 2.43 MPa·m,sui zhao ying li bi de zeng jia ,you xiao men jian zhi zhu jian jiang di ,da/d Nqu xian xiang jiao xiao de ?Kfang xiang yi dong ;sui zhao ying li bi de zeng jia ,lie wen bi ge xiao ying de ying xiang shi zhu jian jiang di de ,dang ying li bi R≥0.7shi ,lie wen bi ge xiao ying xiao shi ,shi ji ce liang de men jian zhi ji wei you xiao men jian zhi ,cai yong xiu zheng hou de McEv-ily-Groegergong shi ,ke yi de dao 25Cr2Ni2MoVgang you xiao men jian zhi de jing yan fang cheng 。

## 论文参考文献

- [1].应力比对表面裂纹扩展速率影响的研究[J]. 成传贤,刘文珽,罗又华.  物理测试.1987(05)

- [2].应力比和加载历程对局部应变范围的影响[J]. 郑斯滔,郑修麟.  航空学报.1988(S1)

- [3].应力比及载荷频率对腐蚀疲劳断口形貌的影响[J]. 黄淑菊,张平生,权高峰,宋余九.  中国腐蚀与防护学报.1988(04)

- [4].2524铝合金不同应力比下的疲劳裂纹扩展行为[J]. 刘义伦,何军,刘驰,赵先琼,李松柏,王卿.  锻压技术.2018(06)

- [5].应力比对Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V合金疲劳裂纹扩展行为的影响[J]. 季英萍,吴素君.  航空材料学报.2018(03)

- [6].应力比对单晶高温合金高周疲劳行为的影响[J]. 谢洪吉,李嘉荣,韩梅.  稀有金属材料与工程.2018(11)

- [7].一般应力比时焊接结构S－N曲线的预测方法[J]. 管德清.  工程力学.1996(04)

- [8].晶粒度、应力比和频率对18Cr2Ni4WA钢近门槛裂纹扩展行为的影响[J]. 曾振鹏.  理化检验.物理分册.1986(06)

- [9].中低强度钢的da/dN的研究[J]. 鲁志康.  机械强度.2001(03)

- [10].应力比对GC-4钢疲劳裂纹扩展速率影响的探讨[J]. 刘俊洲,欧阳辉.  航空材料.1985(01)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自物理测试的翟战江,彭云,刘涛,栾培峰，发表于刊物物理测试2019年01期论文，是一篇关于疲劳裂纹扩展门槛值论文,应力比论文,应力强度因子论文,裂纹闭合论文,物理测试2019年01期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自物理测试2019年01期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a05e624cfcc8b0e091d54211.html