# 剪力墙结构在建筑结构设计中的应用分析翁碧伟

翁碧伟

杭州中宇建筑设计有限公司温州分公司浙江温州325000

摘要：对于建筑结构来讲，剪力墙结构的应用比较常见，因其具有质量良好与施工时间短等优势，同时能够延长建筑使用时间，使其在建筑结构中得以有效应用。所以，在进行建筑结构的设计时，对剪力墙结构予以重视，结合其影响因素进行科学布置，能够及时发现其设计和施工问题，确保结构设计的有序进行。本文在对剪力墙结构进行分析后，对其应用原则进行详细阐述，最后研究剪力墙结构在其建筑结构设计中应用。

关键词：剪力墙结构；建筑结构；设计；应用

城市化建设逐渐深入下，我国建筑施工技术随之发生较大变化，尤其是近几年，但在建筑的整个施工过程，通常还会暴露出质量和安全问题，使其受到社会各界的高度关注。在建筑结构的设计过程，对剪力墙结构进行设计时，因其属于主要设计方法，不仅可以保证建筑结构的稳定性，而且还能减少整体施工难度，以此延长其使用寿命，所以，设计人员对剪力墙结构进行设计时，需要按照其建筑特征和使用目标，强化其整个设计工作。

一、剪力墙结构的浅析

建筑工程项目施工过程，剪力墙主要是指：在风荷载以及地震作用基础上，使其发生水平荷载墙体，通常将其称作剪力墙，在对剪力墙进行设计时，同时还将其称之为抗震墙、结构墙以及抗风墙。当对建筑结构进行设计时，剪力墙进行有效应用，可以避免建筑结构由于剪切发生破坏等问题，通常情况下，钢筋混凝土的应用比较广泛，可以应用于剪力墙结构中，确保建筑结构具有一定坚固性。

当对房屋等构造物进行施工建设时，其主要构件包括：梁、柱和板等，在对其进行相应数量的使用后，可以将其连接为荷载空间体系，同时作为建筑结构。因此，建筑结构应按照施工方法进行具体明确，通常将其分成混合结构与框架结构、剪力墙等，如果根据其他标准进行，建筑结构仍然可以进行具体划分[1]。在我国建筑行业中，对竖向钢筋混凝土的墙体进行搭建即可完成剪力墙的建设，借助竖向与水平方向荷载作用，以实现建筑结构水平力能的控制。由此可见，剪力墙结构具有较为理想抗震性，同时用钢量小，使其在建筑结构的设计过程得到有效运用。

二、建筑结构设计中剪力墙结构应用原则

根据剪力墙结构的分析发现，墙作为平面构建，不仅需要承担平面弯矩和水平剪力，而且还应承担竖向压力。因此，剪力墙结构设计，应该避免出现平面外接，根据相关原则进行有效措施的运用，从而保证剪力墙具有较高安全性。在进行建筑结构设计时，对剪力墙结构进行应用时，其主要原则包括以下几点。

（一）连续性

由于剪力墙是以建筑结构分隔和保护构件为主，可以实现竖向承重和水平抗侧等，对此，若要避免剪力墙由于刚度变化出现建筑侧移情况，需要在进行建筑结构设计时，对剪力墙设计予以特别注意，即按照自上而下原则进行，以此防止刚度突变情况。对于施工人员来讲，对墙体高度和墙肢方向进行明确，适当增加墙体厚度，以及高等级混凝土的应用等，均可以对剪力墙抗侧刚度进行划分，如宾馆客房或住宅等，其墙体相对较多，且具有抗震性高等特点，如果无法保证剪力墙连续性，需要通过延伸剪力墙的方式，实现上下洞口的对齐处理，从而强化剪力墙抗震性[2]。

（二）墙体延性

剪力墙结构是否拥有良好延性，直接关系到建筑整体稳定性，如果剪力墙呈现细高状态，则会因为连梁应力造成拉伸、弯曲等问题，从而无法恢复其剪力破坏。对此，建筑结构的设计过程，尤其是在高层建筑设计过程，不应选择墙体长度超过8米、宽度低于2米剪力墙。若是情况相对比较特殊，需要对较长墙体进行应用，则应该尽可能对翼缘进行设置，防止剪力墙呈现一字型，利用截面处洞口的明确，对墙体进行若干墙段的划分，使其形成联肢墙，并发挥墙体延性特征。

（三）墙体受力分析

剪力墙结构进行设计时，设计人员应该对其受力情况进行全面了解。由于墙体主要作用于平面构建，使其承受压力较大，除了包括水平弯矩和剪力作用之外，还有竖向压力[3]。因此，在进行剪力墙的设计时，设计人员对其受力进行进行全面了解，只有严格按照此项标准进行，才能确保墙体整体质量，以便于符合其相应使用要求。

三、剪力墙结构在建筑结构设计中的应用

建筑结构的整个设计过程，结合剪力墙结构的分析发现，若要对其进行合理应用，以实现设计水平的提升，应该严格按照其应用原则进行。与此同时，在对剪力墙结构进行应用时，主要表现为平面布置、连梁结构和抗震设计等，下文对其应用进行具体阐述，确保建筑结构设计水平得到提升。

（一）平面科学布置

剪力墙结构设计中，应该认真做好平面布置，即坚持按照对称原则进行，确保墙面结构中心和刚度符合其相应设计要求，在降低误差等相关设计问题的基础上，确保剪力墙受到作用力呈现平衡状态。当进行具体设计时，需要根据主轴方向进行，并根据双重或多重方向进行设计，若要确保剪力墙结构顺利展开抗震设计，则应该尽可能减少其单向墙的设计。除此之外，若要提高建筑工程安全性和整体质量，以此减少其施工成本，还需要减弱墙体的侧抗力，使其刚度得到有效控制，其原因为：刚度提高可能造成墙体重力的增加，很难发挥剪力墙抗剪和支撑作用。当对剪力墙进行刚度设计时，通常选择，n主要是指建筑楼层数，确保整个设计的顺利进行[4]。

（二）连梁结构设计

对于剪力墙间梁体的连接，主要作为剪力墙连梁部分，能够对墙肢负荷力进行相应调整，同时对剪力墙进行一定约束，因此，剪力墙连梁装置在其整体中发挥重要作用。结合剪力墙连梁结构发现，其截面大小和高度影响因素相对较多，如果设计出现失误，或者缺少科学性特点，则会对剪力墙结构设计造成直接影响，当进行具体设计时，设计人员应该对其刚度予以特别注意，按照固定要求进行折减，适当增加其跨度，在降低剪力墙高度的基础上，确保结构刚度得到明显减小，进而减轻地震带来的不利影响。

（三）结构抗震设计

对建筑进行设计时，为了向人们营造良好居住环境，在进行建筑结构的恶设计时，需要对其抗震性能予以重视，以便于保证人们生命安全。对此，为提升建筑剪力墙抗震性，其设计方法包括：确保剪力墙外部的稳定性，因其直接关系到剪力墙整体，属于提高其抗震性能主要方式；设计人员对剪力墙进行抗震设计，应该确保其平面布置符合相应固定要求，严格按照法律规定和国家要求进行，从而满足其相应建筑结构相应设计要求[5]。

结束语：

建筑结构的设计过程，剪力墙结构通常发挥重要作用，同时关系到建筑结构稳定性，要求设计人员进行具体设计时，应该不断进行设计方案的完善和优化，在深入现场进行实地考察后，应该通过提高其设计水平等方法，结合工程情况进行施工体系的创建，并加强施工人员安全意识等，保证建筑结构设计的顺利进行，同时实现剪力墙结构设计水平的提升。对此，强化建筑结构设计中剪力墙结构的应用，能为建筑行业发展起到一定促进作用。

参考文献：

[1]王岩.剪力墙结构在建筑结构设计中的应用分析[J].课程教育研究，2016，6（3）：165-166.

[2]张柳.剪力墙结构在建筑结构设计中的应用分析[J].门窗，2014（10）：182-182.

[3]邵杰.剪力墙结构在建筑结构设计中的应用分析[J].科技致富向导，2015（3）：164-164.

[4]王颖，周正，陈雷，等.剪力墙结构在建筑结构设计中的应用分析[J].商品与质量，2015，5（48）：123-123.

[5]王银权.剪力墙结构在建筑结构设计中的应用分析[J].商品与质量：房地产研究，2014（7）：286-286.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a0819866496163e10b10c7a8.html