# 10kV线路线损的动态管理

(国网山东郓城县供电公司山东郓城274700)

摘要：通过对线路损坏度进行有效控制管理，并依靠先进的科学技术给予管理，利于促进10kV线路运行效率，提高动态管理能力，保证电力配网系统可以顺利运行。本文就当前10kV线路线损的动态管理中存在的问题进行分析，并根据问题给予相应的解决措施，为加强线路管理工作顺利进行，提高10kV线路稳定性奠定基础。

关键词：10kV线路；线损；动态管理；信息化；运行

一、引言

随着社会经济的迅速发展，经济结构的优化升级，我国经济已经进入了迅速发展的轨道。近些年以来，我国供电量每年增长约10%，因此对城配网安全运行提出了更高的要求。10kV线路以及设备事故，不仅为供电企业带来一定的经济损失，对人们正常的生产及生活用电也产生了不良影响，同时在一定程度上反映着我国配电服务的质量。

二、10kv线损管理工作中的问题

（一）管理人员责任心不强

现在很多管理工作仍然采用传统的管理方法，一些管理人员的责任心不强，且一些单位用电管理存在着严重失控的现象，特别是一些机械加工、采矿、小型钢铁集中的区域和城乡结合部，用电环境较差。

（二）普遍存在被动管理的现象

由于缺乏有效的奖惩措施，且考核机制不健全，因此现在并没有充分调动起各级工作人员的工作积极性，很多人并没有真正认识到增供扩销和搞好优质服务等工作的重要性，而且不具备超前的管理意识，很少会及时检查和处理供电线路和设备中的隐患。

（三）配网设备和计量设施的缺陷较多

现在一些台区布局和线路布局存在着严重不合理的现象，比如较大的无功补偿缺额、三相功率不平衡、不匹配的变压器容量与负荷水平、迁回供电、供电半径过长、线路线径过细、用户表箱不符合规定和电表安装不规范等。

（四）管理信息化和自动化水平较低

很多配电系统都存在着点多面广的特点，因此很难有效地自动采集和传输电量、功率等各种数据，同时也需要较高的投资，因此无法保证全部电量的远程抄表在很短的时间内实现。

（五）工作人员工作技能和素质较低

工作人员不具备较高的工作技能和素质主要表现在欠缺主人翁意识、缺乏大局意识、基层人员年龄老化严重、观念守旧、主动学习意愿不强以及不能熟练应用新技术、新方法做好线损管理工作。

三、10kV线路线损的动态管理措施

（一）提高线路电线运行维护管理

时常对10kV线路电线运行进行维护管理，并时刻线路中绝缘子、变电设备以及避雷机械给予相应检查，全面加强线路运行维护管理，保证线路正常运行。如柱上油开关以及老旧装置逐渐老化、失修，要对其进行更换。同时相应的配电线路要给予安装真空开关，降低障碍事故事件的出现，防止因线路线损情况引发停电，降低停电时间与停电范围，有助于在有限时间内尽快寻找故障点。提高配建设力度，让配网内部中的变电装置、构造都按照实际运行状况，高压试验连接操作要求严格按照相应设计图进行连接，并保证施工质量，加强10kV线路绝缘性能，充分首先“环绕式”电网供电方式，利于促进配网运行速度，提高其灵活性。

此外，根据线路实际情况制定有效的巡视方案，对配电设备、线路进行巡查操作，定期对线路负荷状况进行监察；尤其在用户用电高峰期间，要密切观察配变、馈线的负荷状况，及时发现问题尽快解决，防止因负荷量超载导致连接线夹、

线路接头出现烧毁现象。如检查后存在问题，应结合问题制定有效的应急方案，并时常进行反事故演练，保障线路线损抢修工作质量。

（二）科学规划10kV线路路径

实施10kV线路线损动态管理期间，听对其线路路经进行在科学规划管理，并对线路周边环境进行调查分析，以线路周边环境作为线路路径规划的基础，对配网设备、变电站等进行科学规划，提高配网结构的系统管理，有效做好线路路径规划管理工作，并时常对配网内部设备进行检查，如发现在规划期间出现不合理或者规划失误等情况，要及时进行抢修、维护工作，并根据实际规划情况重新制定方案。在进行10kV线路路径规划初期，应将电网实际运行状况与线路规划相结合，实施科学线路规划方案，有助于降低线路线损状况，减少线路线损概率，提高线路运行效率，保证10kV线路有效运行。于此同时，科学的线路规划有助于提高线路配网运行效率，为居民用电、供电提供可靠的运行系统，减少10kV线路损耗率。

（三）采用先进科学技术进行

10kV线路线损动态管理如想充分体现10kV线路线损动态管理的作用，那么要采用先进的科学技术进行动态管理，需要采用先进科学技术研制的最新设备、装置构建动态管理系统，并提高数据计算管理，引用先进的数据计量设备以及电能表的校验仪，对线路实施现场在线检测，构建规范、合理、科学的计量部门，使设备计算线路更为精确，经过对科技设备进行安装、效验后，还需采取周检，然后采用循序渐进的方式进行动态管理，渐渐实施信息化、系统化管理，有助于提高线路运行效率，促进动态管理效率。采用较为科学的方式对线路电量进行计算，如：W=UIt，同时对电杆、配变位置采用新型科技GPS试试定位操作，便于线路检查、维修工作的实施，还可以对配电网给予检测操作，充分展现配电网的科学性、规划性，实现其自动化，并及时了解网络实施情况，防止10kV线路线损问题的出现，降低故障事件出现，从而完善动态管理，提高员工工作效率，使动态管理工作显得较为科学。

（四）合理确定各级考核体系的线损率水平

要想将低压线损的工作做好，首先必须要将科学、合理的线损指标分配给每一个台区、每一个供电所和每一条线路。只有这样，才能建立起更加科学、完备的奖惩考核和线损管理体系。由于不同的台区、供电所和线路，其用电量、设备状况和电网结构不同，因此很难采用相同的指标对其实施考核，这时候必须要采用理论计算的方式对10kV线路和低压台区的线损进行计算，同时以理论计算结果为依据，充分考虑恰当的线损管理影响，并合理确定各台区和各线路的线损指标。

（五）积极应用远程采集系统

将用户的电表更换为智能电表，并安装远程采集终端，通过无线或有线等通讯方式将采集数据传输到电能量采集与管理系统中，根据已建立好的线损管理模型对所管理的线路和台区进行实时线损计算，及时了解和发现线损异常情况并处理，减少用电异常与损耗，提升线损管理水平。

（六）积极应对不良天气因素

1、努力提高绝缘子耐雷水平

提高绝缘子耐雷水平，尤其是要提高针式绝缘子耐雷水平。在雷击发生时，耐张点悬式绝缘子很少出现闪络情况，故障主要集中于针式绝缘子方面，因而努力提高绝缘子耐雷水平对于10kV线路防雷水平的提高有着十分重要的意义。

2、安装10kV线路避雷器

10kV线路避雷器的安装是一项经济而便捷的措施。可以在变电所的10kV线路出线端安装金属氧化物10kV线路避雷器，在线路相对比较长、较容易遭受雷击的10kV线路上安装金属氧化物10kV线路避雷器或者是避雷金具，同时还可以在变压器的高、低压侧安装与电压等级相一致的避雷器。

3、安装穿刺型防弧金具

穿刺型防弧金具安装相对较为简捷，密封良好，金具的高压电极和绝缘导线之间接触密切，可以较好的承受电弧高温灼烧，可以保障其良好的运行。

4、对接地网定期检测

定期进行接地网的检测，对于保证接地网接地阻值的达标有着十分重要的现实意义。

四、结语

综上，降损节能对提升电力企业的经济效益而言具有十分重要的作用，电力部门今后开展降损工作的重点就是10kV电压等级的线损管理工作。电力企业在实际的运行过程中必须要掌握好方法，对其进行不断的总结和探索，这样才能够将电网的降损节能工作做好。

参考文献

[1]曾挺健.精益化管理打造卓越可靠性[J].中国电力企业管理.2011(15).

[2]张智萍.10kV电网线损及其降损的研究[J].科技资讯.2011(22).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a0bdf7ff765031b513d1c837.html