# 注塑机的机械安全与防护探讨

关键词：注塑机；机械；安全与防护；问题；对策；

前言

注塑机，它目前主要是用于在塑料的成型工业领域当中，囊括着所有热塑料的生产。在一定程度上，基于由注塑机在制造塑料制品时，具有着较高的质量及性能、且生产效率相对较高、能耗低等优势。因而，在我国各类塑料制造业实现了广泛的应用，提高了实际的生产效率及质量，还实现了生产成本的有效控制。但是，往往一些注塑机的应用企业只重视生产及相关操作工艺，却严重忽略了注塑机机械的安全及防护问题，以至于常常会出现一些本可以避免的安全事故，影响了注塑机实际的生产效率及质量，对使用企业也造成了一定影响。那么，为了能够保证注塑机可以在极为安全的环境下稳定持续的运行，就需要对注塑机机械的安全及防护问题予以深度分析，制定出相应的安全防护实施策略。从而切实地保证注塑机能够安全稳定的运行，不断提升生产效率，产出更为高质量的塑料制品。

1.深究注塑机机械的安全问题

1.不合理的结构设计

从我国目前众多的注塑机使用企业来看，多数企业往往只重视生产效率，却忽略注塑机的安全防护，不合理的结构设计是其具体的缺乏安全防护表现之一，主要表现在：安全防护宽度、高度等相关距离的设置缺乏合理性，存在着一定的安全隐患。若是在这种情况下运行操作，则一旦相关操作人员越过了注塑机所规定的安全方位，则就极易引发较为严重的安全操作事故，影响注塑机正常的运行，危及到广大操作人员的人身安全。

2.紧急性开关的设置问题

基于注塑机生产线相对较长，对各个环节的设计要求相对较高，每个环节都必须进行紧急性开关的设置，以起到对注塑机安全防护的作用。但是，从我国目前注塑机使用企业实际情况来看，通常不会遵循这些紧急性开关的设置要求，并未打到每个环节都设置上的紧急性开关。基于注塑机这种运行状态下，安全性就很难得以保证，诱发人员伤亡的几率相对较高。

3.联锁性安全防护装置问题

我国目前多数的注塑机，都会利用机械或者电气来实现双重的安全防护。而在实际设计当中，如受其生产或经济等因素所制约，就会直接影响到联锁性安全防护类装置整体的设计效果，致使其存在着一定的设计漏洞问题。例如，重心设计缺乏合理性、机械半圆的直径设计的过大、保险杆长度设计的不够合理等，这些不合理的设计都会埋下一定的安全隐患，影响注塑机实际运行过程中的安全性，更为威胁到相关操作人员的生命安全。同时，还通常会存在着开关设计的不合理问题，若开关设置距离较大，电气的安全性装置开关相对应的电脑主控制系统就会受到电磁的干扰，最终出现开关实效的情况。

4.电气安全问题

目前，我国虽针对注塑机业制定了相关的设计、运行维护等相关规章及制度，相关的法律体系也逐渐完善。但是，在现实环境中多数注塑机的应用企业并未严格按照国家的相关要求进行设计，而是从自身的经济效益方面出发进行安全防护设计。因而，往往在注塑机安全防护方面存在着一定的设计问题，不合理情况较为明显，严重影响了注塑机实际的使用周期及运行的安全性。

2.强化注塑机机械的安全防护对策

2.1外部安全防护措施

在实施注塑机机械安全防护措施时，应当先对注塑机的外部予以合理的安全防护。所谓的外部安全防护，也就是保证注塑机的运行技术各项参数及实际运行能够处于正常的状态之中，能够运用调节、润滑、扫除、拂拭等手段来对注塑机外部予以安全防护，保证注塑机的每个机械部位都能够实现安全可靠的运行。同时，对于注塑机的机械设备四周所摆放的一些无关物品，应当予以及时清理。还需保证机械的油孔、齿轮、丝杆及移动架等位置上无油污，每个机械部位均无漏气、漏油情况出现，注塑机的机械安全防护盖放置在关闭部位，对所有安全隐患予以细致的检查，保证注塑机能够在整洁安全的环境下实现运行。

2.2重视防护性装置的保养

对于注塑机机械的相关安全防护性装置，应当予以定期的维护及保养。同时，针对其安全防护性装置所处的具体位置及构造形式，应当予以实时监管，坚决不允许随意放置无关物品，保证所有运行通道的整洁及畅通。吊机安全应用的说明书应当根据专用设备的相关管理制度执行，严格按照规范性的操作流程实时，降低注塑机机械安全隐患出现的几率。

2.3注重维护机械的运动机构

对于注塑机机械的安全防护来说，要想保证其运动机构处于良好的运行状态，且润滑也处于正常状态之中，具需对其及时换油及加油处理。对于运动机构注油的位置，应当保持一致处于有油的状态，控制好油压、油路必须保持畅通且油标必须干净。同时，定点对须润滑位置及油量予以确定，对每个加油位置润滑油的型号及规格予以明确，定时换油及加油。此外，安排专门的负责人予以实时的安全监管，构建起网格化的注塑机机械安全防护体系，将相关责任落实到人头上，加大对注塑机机械安全防护的监管力度。

2.4电器的优化控制

注塑机械内部各个线路必须处于整齐状态、相关电气设备必须符合安全、牢固、整洁的要求，切实地了解与掌握注塑机机械操作流程及相关操作要点，保证电器控制相关设备的仪表信号、液压、电气、液位、压力及温度等运行参数都处于正常范围内。

2.5加强对合模的模腔养护

注塑机机械合模的模腔表面要保证无污渍等相关异物，准确定位各类种嵌件的结构位置，保证定位的模板模干处于正常状态之中。此外，所有的间隙都必须符合注塑机机械的相关标准及要求，保险及互锁等都实现正常的运行，且传动的声音也与相关要求相吻合，切实地做好合模的模腔养护。

2.6建立完善的安全防护机制

针对注塑机机械安全防护的实际需求，建立完善的安全防护机制，将具体的安全防护工作及责任都落实到相关人头上，指明每项安全防护工作的负责人，明确岗位职责，严格执行注塑机机械的相关安全防护措施及计划，对注塑机机械进行动态化的、全方位的安全防护，杜绝安全问题的出现，从根本上保证注塑机机械的安全性，保证注塑机机械能够高效的运转。

3.结语

综上所述，基于注塑机自身具有着一定的复杂性特征，在其实际运行过程中存在着诸多不安全因素，那么，为了能够尽量规避这些不安全因素影响注塑机机械正常的运行，就需要总结以往的经验，深度挖掘注塑机机械当前的安全防护弊端，提出切实可行性的安全防护方案。从而能够通过实施科学的安全防护方案，最大限度地保证注塑机机械运行的安全性，提高注塑机机械实际的生产效率。

参考文献：

[1]项广宜，陆永青.注塑机的机械安全与防护[J].中国机械，2017，15（14）：364-365.

[2]XuPeng，WangWeifeng，ZhouQinghua，WuPengwei.Onthemechanicalsafetyandprotectionofinjectionmoldingmachine[J].technologyinnovationandapplication，2017，32（20）：118-119.

[3]ChenMin，XuQiqi，sunChangang，WangZhuting.Lockingsafetyprotectiondevicetoenhancesafetyandreliabilityof[J].modernplasticinjectionmoldingmachine，2016，34（10）：445-446.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a0cfc50a1d5c5a3a58bdf4e6.html