# 抽油机井卡泵的原因分析及预防

大庆油田有限责任公司第九釆油厂敖古拉釆油作业区

摘要：随着现代科学技术的进步，重工业领域的机械设备也在不断更新，但是重工业生产过程仍然需要依赖石油资源的供应。石油的生产过程中抽油机起到了十分重要的作用，但是抽油机井也经常会面临着卡泵的现象，这对石油的生产效率有非常严重的影响，甚至会影响石油的供应，间接的导致工业生产效率下降，对我国的经济发展也有极大的影响。本文主要就抽油机的卡泵原因进行了分析，并提出了一些合理的预防卡泵的措施。

关键词：油机井；卡泵；原因；预防；

造成抽油机卡泵的原因有很多，例如，如果抽油机的活塞与泵筒之间的预留间隙过小就会导致抽油机的运行阻力增加，如果作用在活塞上的作用力不够就会导致卡泵现象的发生。鉴于此，为了保证抽油机的正常生产作业，有必要加强对影响抽油机卡泵的研究，并合理的采取措施来解决卡泵现象，这样才能保证石油生产作业的顺利进行。

一、抽油机在使用过程中卡泵的原因及解决策略

（一）抽油机井蜡卡原因和判断方法以及解决策略

在抽油机井的生产作业过程中蜡卡是一种比较常见的卡泵现象，蜡卡的主要原因为：石油的生产作业环境比较复杂，井下油液中含有一定量蜡的成分，在抽油机井生产作业的过程中，在抽油机的抽汲作用下蜡会随着油液一起沿着油管向地面运动，在这个过程中蜡跟原油的温度也会逐渐降低，而且随着混合了蜡的油液离地面的距离越近，承受的压力也会越来越小，由于上述原因蜡就会逐渐形成晶体，并在油管壁上大量积淀，随着蜡积淀量的新增加最终会导致油管堵塞，从而导致原油不能被顺利的举升到地面，抽油机井的产量也会出现严重下降的现象，最终造成油井堵塞甚至停产的现象。

判断抽油机井是否出现蜡卡现象主要有以下几种方法：第一，因为原油中有大量蜡的成分，如果抽汲到地面的原油出现了凝固点较高或者原油的粘稠度相对较高，那么抽油机井出现油井堵塞或者卡泵的现象就很有可能是因为结蜡造成的；第二，如果抽油机井在经过长时间的停井或出现了卡泵的现象，那么多数情况是由于蜡的原因造成的；第三，如果抽油机井在生产作业的时候出现了机杆不同步的状况，一般情况下也是蜡的原因导致的。

通常情况下抽油机井出现蜡卡后主要的解决措施有以下一些：首先，抽油机机井在运行的过程中要尽量减少停机的时间以及次数，并严格的控制油田区块而内抽油机井的停机数量，这样就能有效的减少抽油机出现卡泵的频率。其次，加强对抽油机井的运行维护和检修频率，针对一些卡泵现象发生频率比较高的抽油机井要定期的进行停机保养。针对一些油井温度低以及井压小而引起蜡卡的抽油机井要加强对这类油井井温以及井压的控制；再次，在现代科学技术快速发展的背景下，要加强对新工艺设备以及新技术的引进来确保稠油井的正常生产作业。在抽油机井出现蜡卡的时候，单纯的针对油井的井筒进行维护保养并不能起到高效防蜡的作用，而且这种清蜡只能短暂的起到解卡效果，并不能长久的解决问题，而且实际的解卡效果也不明显，消耗的人力物力比较大。在实际抽油机井的解决蜡卡过程中可以根据实际的情况来选择电热管或者电热循环管来维持井温，保证井下油液的顺利举升。

（二）因污垢造成的卡泵和判断方法以及解决策略

抽油机井在生产作业过程中因结构产生的卡泵故障也比较常见。由于多数油田所处的环境比较复杂，而井下的地层水中也含有大量的结构粒子，在原油生产开采的初期，由于原油的在井下所出的环境温度以及压力都比较高，而在原油的举升过程中，温度以及压力都在逐渐的降低，一些碳酸盐类的离子就会逐渐形成污垢，而随着原油的举升过程碳酸盐离子污垢聚集越来越多，最终导致油管的堵塞，使得原油的出现困难，严重的情况下甚至会导致油井停产。

判断油井卡泵是否由污垢造成的主要方法有以下一些：第一，抽油机井在经过清蜡作业后，如果抽油机的实际负荷并不重，那么卡泵很有可能是由于结垢造成的；第二，在光杆进入油管的过程中，如果出现了光杆插入困难或者光杆插进去后很难拔出来的现象，很可能也是因为结构导致的；另外，一些结垢比较严重的抽油机进步出现卡泵现象后首先应该考虑是因为结垢造成。

解决污垢卡泵现象的措施主要是将污垢进行彻底的清理，其主要的方法是首先进行打卡，如果打卡无效后，将活塞从泵筒中提取出来，然后利用大排量洗井的方法进行清垢。而一般情况下预防油井结垢的方法主要有化学除垢剂，这也是目前油田主要的清垢措施，另外，合理的应用井下防垢工具进行辅助也能达到清理井筒结垢的效果，此外，根据抽油机井实际的结垢严重程度来进行油井清垢等级划分，并根据实际等级来进行定期的清垢。

（三）砂卡造成卡泵的原因和判断方法以及解决策略

油井出现砂卡的主要原因：在抽油机井生产作业过程中地层压力要比地层强度大很多，从而导致地层的大量出砂，而地层的出砂很可能会导致井下工具出现卡阻现象。

判断抽油机井砂卡的方法：第一，如果抽油机井近期实施过压裂作业，或者一些出现套管错断的油井以及油井出砂量比较大的抽油机井一旦出现卡泵现象，多数是由于砂卡造成。第二，清蜡作业完成后，抽油机井的实际负荷不重，也很可能是由于砂卡造成。第三，如果光杆在进入油管时候非常困难，或者光杆插入后不能顺利拔出，很可能就是因为砂卡造成。砂卡的主要解决措施与油井清垢方法一致。

（四）封堵剂造成卡泵的主要原因和判断方法以及解决策略

封堵剂卡井的主要原因：如果注入地层的封堵剂遇到了疏松的地层或者封堵剂的配比不合理导致封堵剂在油层中出现的凝结的现象，在油液举升过程中随着油液进入泵筒造成堵塞。

封堵剂卡泵的判断方法：第一，油井在近期使用过化学封堵剂堵井后出现卡泵很可能是封堵剂造成；第二；如果抽油机井从没有出现过卡泵现象，突然出现卡泵后很可能就是封堵剂造成；第三，如果光杆在进入油管时候非常困难，或者光杆插入后不能顺利拔出，很可能是封堵剂造成。

主要的解决措施就是这对井筒进行大排量洗井作业。

二、抽油机井出现假卡泵的判断方法

（一）杆断

抽油机井在运行过程中如果外力的作用过大会导致抽油杆断脱造成杆下不去的现象。可以通过管钳的作用来旋转光杆，如果旋转非常轻松且没有反弹现象，那么就可以断定是杆断脱。

（二）减速箱机油冷凝

抽油机的减速箱在冬季温度比较低的情况下机油非常容易出现冷凝的现象，从而引起齿轮转动困难，其主要的表现就是电动机的运转正常，但是减速箱的皮带轮却不动，与卡泵类似。

结语：总而言之，抽油机井的卡泵对油田生产作业影响比较大，因此要加强对抽油机井卡泵的研究，保证其正常运转。

参考文献：

[1]徐卫庆.抽油机井卡泵原因及解决探讨[J].化学工程与装备，2018（06）：76-77.

[2]刘吉军.抽油机井卡泵的治理及预防[J].中国石油和化工标准与质量，2013，33（14）：57.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a0e6442d3d033c19c897570d.html