# 预制装配式建筑施工技术研究田成锋

天津天一建设集团有限公司300384

摘要：在过去的几年中，欧、美、日等建筑工业化发达的国家和地区已经成为了一个实验区，把预制装配式建筑的概念延伸到极限，提供不同的解决方案来面对不同的挑战。建筑的设计和建造技术有了很大的演变，在强大的技术支撑下，预制装配系统几乎可以满足任何类型的建筑。也可以说预制技术的不断发展为建筑形式提供了更多的可能性

关键词：预制；装配式；建筑；施工；技术

引言：

近年来，为迎合社会生产发展和市场经济发展需要，我国一直都在深入研究预制装配式施工技术。目前，我国建筑行业中提出了预制装配式建筑的新型建筑概念。预制装配式建筑即可持续技术与新型的装配式建筑技术相结合的一种新型建筑。这种建筑得到大力推广的原因是，因为预制装配式施工不仅仅符合国家节能环保减排和住宅产业化的共同要求，更重要的是因为此建筑在使用和制造过程中，对于传统的建筑来说都是一场完全的变革，这对建材领域和建筑行业都是一场革新。

1预制装配式建筑的重要性

1.1绿色理念需求

根据数学统计，工程建设每年消耗城市用水达到总量的47%，工程能耗占总能耗的35%，仅仅住宅建设用钢占到30%的全国用钢，水泥用量占25%的全国水泥用量。现浇体系以其整体性强的结构特性与简单的建造方式，适应了上个世纪我国的建造需要，但同时也造成了大量的资源浪费，对四周环境造成了损害。这些都与目前的绿色建设理念相悖。在现今的工业水平支持下，预制装配式施工技术对建筑原料进行了高效率高精度的使用，在施工现场，干作业较多的作业方式，大大降低了环境的破坏，完全符合目前绿色环保节能的理念，更好的服务与我国的建造需求。

1.2人力资本需求

工程建设是一项劳动密集型的活动，几乎是完全现场作业的方式，更是需要大量的人力参与。随着时代发展，劳动力的成本越来越高。预制装配式施工技术是高工业化程度的技术体系，装配的施工过程和预制的生产过程，是对人力资源的全新利用，减少了对体力作业人力的需求，转向需求技术工种。整个生产建设工程分工更加合理、明确、精细。预制装配式施工技术对人力的需求结构符合了目前我国劳动力结构的发展趋势。

2预制装配式建筑施工技术常见质量问题

（1）平板制作中存在的质量问题

在预制装配式施工操作过程中，相应平板制作容易在安装中出现一些质量缺陷和故障，比如转角板的折断就是比较重要的一个方面，这种转角板折断不仅仅和转角板自身的材质以及质量审查不当存在着较为密切的联系，同时还和相应施工安装的规范性不当存在着较为密切的联系，如此也就必然会导致相应转角板出现破坏损伤，影响其后续有效应用价值；叠合板断裂同样也是比较常见的一类故障隐患问题，其主要就是发生在运输以及后续吊装操作过程中，尤其是对于一些自身存在明显质量缺陷的问题，更是可能会影响到后续应用完整性效果；外墙板保温层在实际应用过程中表现出来的断裂问题同样也是比较常见的，其不仅仅因为自身质量容易出现断裂隐患，还和相应保温层材料之间不协调，导致其出现脱落威胁。

（2）预制构件连接存在质量问题

对于预制装配式施工操作的有效落实而言，其相关构件的有效连接可以说是比较重要的一个方面，其出现的问题同样也是比较明显的，比如灌浆不饱满就是比较常见的一点，这种灌浆不饱满问题影响因素也是比较多的，其中较为常见的就是灌浆孔出现堵塞现象，影响其灌浆的充分性效果；此外，相应套筒连接出现错位问题带来的连接失误也是比较突出的一个隐患缺陷，其主要表现为完全偏移或者是部分偏移，都不利于后续整个预制装配式结构的可靠性效果。当然，相应连接的尺寸把握不精确，必然也会导致相应预制构件的连接质量不足。

3预制装配式建筑施工技术的相关研究

3.1裂缝控制

预制装配式构件一定要能够承受住地震的破坏和影响，在设计时就必须要保证，各个构件可以长时间保持弹性的工作状态，各个装配式构件之间连接浇筑的部位，不能够出现严重损伤裂缝等问题。在预制装配式构件遭受到不可抗力造成的损伤或严重的地震之后，要保证其能够及时进行修复，所有地震造成的开裂和局部损伤，都应该能够进行及时修复。如果遇到等级高的地震等或其他带有非常严重的破坏性的自然灾害，必须要保证预制装配式构件能够不出现严重的破坏。必须要保证预制装配式构件不管遇到多么大的破坏，都不会发生严重的坍塌，不能威胁到人们的财产和生命安全。预制装配式构件的连接部分在遭到火灾和一些人为或自然灾害的时候，其自身要有抗连续破坏倒塌的能力。

3.2施工过程管控

在预制装配式建筑施工的过程中，在开始浇筑混凝土之前，必须严格检查混凝土构件的模具质量，必须要保证模具符合设计的要求与标准。只有对混凝土构件内部的成品钢筋部件，进行严格的检查以后才能够涂刷隔离剂，开始浇筑混凝土。要保证混凝土在振捣过程中插人式振捣触碰不到内部预设的部件和钢筋，还要保证混凝土浇筑的均匀性。一定要严格检查浇筑的过程，仔细检查混凝土构件是否出现任何的变形。一旦发现问题，必须要立即采取有效的措施，进行补救处理。在构件完成预制以后还要保证构件表面的平整性，同时严格仔细地进行蒸汽养护与刮毛工作。

3.3对预埋构件进行振捣前固定

关于在混凝土振捣中接线盒发生的错位问题，可以将接线盒在振捣之前就被焊接在相应的部位上，这样就可以很好地将接线盒固定住。还可以针对装配式建筑生产出专用的接线盒，可以将铁丝固定在接线盒上，在振捣之前用铁丝将接线盒固定住，那么在振捣时接线盒就不容易移动错位。预埋水电管线在振捣中脱落的问题，可以加强在振捣前、中、后的检查，这样可以使水电预埋管脱落频率有效降低，使成品合格率提高。

结束语：

综上所述，对于现阶段建筑工程项目施工建设中预制装配式施工工艺的有效落实应用而言，其作为一种新型施工模式，必然会表现出明显的积极优势，但是施工操作中容易出现的各类质量问题同样也需要引起高度重视，采取相对应的防范措施进行解决控制，促使该施工工艺能够得到较好推进。

参考文献：

[1]余正.装配式建筑施工常见质量问题与防范对策[J].住宅与房地产，2016（33）：204.

[2]文栋峰，温涛.装配式建筑施工质量问题与防范措施[J].建材与装饰，2013（45）：24~25.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a1a34f196e84c4bfa1929822.html