# 老城区滨水空间改造方法初探——以张家界市白马泉棚户区改造为例

湖南省锦麒设计咨询有限责任公司湖南省410000

摘要：随着城市化进程的不断加速，人们对城市滨水空间的品质和要求也越来越高。城市滨水空间的建设，能够塑造良好的城市景观形象，给城市带来多方面的经济和社会效益，是城市十分珍贵的资源。城市滨水空间涉及了多方面的内容，承载了许多的城市功能，良好的城市滨水空间不仅能够满足城市的景观、风貌等的需求求，还能够带动其周边环境价值的提升，从而推动城市的发展，提升城市的核心竞争力。

关键词：城市更新；棚户区；微空间改造

1前言

张家界是一座依水而建的城市，因其极具特色的山水闻名于世。而与张家界居民联系最亲密的河流是澧水河，这条河流是张家界的“母亲河”，见证了其各个阶段的发展历史和人民生活方式。本次研究的白马泉街区是一个澧水北岸的老城区街区，随着张家界城市的快速发展，已渐渐跟不上其建设的脚步，本次城市更新规划主要从以下几个方面提出解决措施：

（1）创造有利于小规模开发的空间环境，以弥补现有城市缺乏微小型公共空间的缺憾。

（2）对空间环境和建筑进行改造与再利用，在展示建筑物历史内涵的同时注入新的生活气息。

（3）创造一个生活、休闲相结合的城市街区，改善白马泉街区风貌和人居环境，使街区恢复往日活力。

2项目概况

2.1研究范围

本次改造范围位于永定区教场社区，具体位置西至张家界国际大酒店，东至民航小区，北临子午路三角坪巷和古庸路，南临澧水，总面积9.3公顷，现状属棚户区。规划区南面有白马泉高架桥正在新建、东面有澧水大桥正在重建，是张家界“两区两带”建设的重要节点。

2.2街区印象

规划区建筑多由3-4层住宅不规整排列组合，形成了面状型肌理。规划区位于澧水北岸，沿澧水呈带状发展，内部空间主要由街、巷、院构成，街区特色鲜明。现状房屋建筑密度高、建筑质量差，局部地段有堡坎防护，整体滨水环境形象较差。

2.3街巷现状

（1）对外交通：规划区对外交通主要依靠雷公坪巷和龙泉湾巷，但该两条道路被木材公司小区围墙所隔断，均为断头路，且道路仅4米宽，会车困难。

（2）内部街巷：规划区内其他道路为的巷道，宽1-2米，仅能人行通过，部分街巷路面破损严重，有碍通行。

（3）其它交通设施：规划区内停车设施十分缺乏，导致大量车辆在路边随意停放；同时，违章构筑物侵占道路，消防方面存在巨大隐患，也阻碍街区的发展。

2.4现状问题小结

2.4.1街道景观界面较差

（1）建筑破旧、立面颜色跳跃大，建筑物相互之间不协调。沿街空调机位、天线锅等布置杂乱，不锈钢材质防护窗使空间视线混乱，严重影响了城市的景观视线。

（2）缺乏绿化空间：现状绿化空间较少，且景观效果较差。

2.4.2街道设施混乱不足

（1）垃圾收集设施不完善，缺乏公厕；架空线杂乱无章。

（2）道路交通缺乏组织：仅有2条车辆通行道路且为断头路，道路宽度过窄，会车困难；人行巷道界面混乱；缺乏停车空间。

2.4.3空间景观缺少特色

景观步行系统匮乏；街道空间形态单一；街道缺少自身特色。

3整治策略

3.1街区加法——增加微小型公共空间

从微小型公共空间（300m2以内）入手，将废弃地、危房或棚户改造为小游园或小广场。采用简单、朴实的设计手法，将人和建筑作为空间的主体，虽然花钱较少，但可以很快的将废弃地改造成市民的亲近空间。这种从小规模开始改造的模式，有效避免了大规模改造带来的盲目性和破坏性，用不大的投资，却能产生比较好的实际效果，达到政府和市民双赢的局面。

3.2街区减法——拆减阻挡道路的构筑物

优先满足街区消防需求，保证道路的行车顺畅，同时满足周边交通出入，以及行人安全需求。对规划区内各种违法的构筑物以及占用了河道、公共绿地和消防通道的违章建筑，进行依法拆除。同时，使车行道成环，解决居民出行不便和消防隐患问题。

3.3街区乘法——立体绿化

屋顶绿化：马泉棚户区现状建筑密度很大，能增加绿地的空间很少，因而，在建筑上增加绿地，可以有效的解决这个问题。

生态绿墙：生态绿墙能将有限的空间最大限度地利用起来，同时，还能将植物的多样性在最小的范围内进行实现，如爬山虎、常春藤和牵牛花等。

庭院绿化：包括点种植和槽种植小型乔木，结合休息座布置的条状块灌木。

滨水绿化：沿澧水在白马泉高架桥下种植美人蕉、芦苇、睡莲等水生植物，美化堤岸环境的同时，还能作为生态污水处理湿地，改善澧水水质。

3.4街区除法——清除

指清除影响美观的角落垃圾和沟渠的污水、杂物。

4整治措施

4.1道路连通

4.1.1现状问题

规划区内现状道路最大的问题为道路被小区围墙隔断，居民出入不便、消防存隐患；另外，龙泉湾巷道路宽度仅3.5米，建议将其设置为单行线，缓解交通拥堵问题。

4.1.2整治措施

规划拆除木材公司小区围墙，连接张家界国际大酒店辅道，形成车行环路。现状张家界国际大酒店辅道与龙泉湾道路连接处局部有高差，规划对道路适当填挖，对阻挡巷道通行的居民围墙、牲畜棚进行拆除，确保人行能通过。

4.2停车场规划

4.2.1现状问题

规划区为棚户区，现状建筑密度大、住户多，停车位需求大，但由于用地的局限能增加停车场的位置很少。

4.2.2整治措施

（1）规划区外雷公坪巷入口处有一闲置用地，建议改造为公共停车场，鼓励居民在规划区外停车，对其采取一定的优惠；规划区外可增加3处小型停车场。

（2）在龙泉湾巷利用闲置地，结合开敞空间设置一处小型停车场；同时，建议将部分居民底层闲置房屋改造为车库，禁止路边停车。

4.3空地、围墙、转角绿化整治

4.3.1现状问题

白马泉棚户区内现状未利用的小空地较多，堆砌物杂乱，需清理；围墙高而多，透绿性不强；转角处未充分利用，导致绿化的整体效果较差。

4.3.2整治措施

充分利用现状空地，对有限的空间进行绿化造景和公共设施配套，满足居民休闲活动需求，力求绿水成荫、鸟语花香的景观；

对现状的围墙鼓励实施“拆墙透绿”的政策，对于难以实施拆墙透绿的，进行围墙绿化整治，采用藤蔓植被进行美化和增加透绿效果；

对转角绿化通过种植植物和布置景观小品方式来丰富街角绿化。

4.4庭院整治

4.4.1现状问题

白马泉棚户区内居民庭院景观较为单一，品种少，较为零散。

4.4.2整治措施

在现状庭院的基础上进行微整治，如更换和增加植物品种，加强摆放层次的丰富感，按时进行枝叶打理，巧妙利用植物的遮挡增加空间的神秘感，创造出居民舒适、惬意的室外生活空间，同时也美化白马泉棚户区整个环境景观。

5结语

本文以张家界市白马泉棚户区为例，对老城区滨水空间改造方法进行了积极探索。在研究的过程中，通过对现状建设问题和居民诉求的分析，完善了滨水空间的改造，增加了微小公共空间、停车场，同时进行了道路连通、绿化整治等内容，对于老城区环境品质的提升措施进行思考。笔者认为，老城区滨水空间改造的重点在于对空间环境和建筑进行改造与再利用，在展示建筑物历史内涵的同时注入新的生活气息，这也是未来城市化建设过程中的一个重点内容。

参考文献：

[1]俞孔坚.城市河道及滨水地带的整治与美化[J].现代城市研究，2003，18（5）：29-32.

[2]王娟.基于使用者环境行为模式的三河市城市滨水公共空间设计[D].北京：清华大学，2012.

[3]黎凤林.有机更新在城市滨水空间设计中的应用[D].重庆：重庆大学，2012.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a1bfd9263d0e2f13d9748a8a.html