# 发泡缓冲材料论文-李博,张新昌,曹景山,赵瑞

导读:本文包含了发泡缓冲材料论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:混合植物纤维微波发泡缓冲材料,秸秆,瓦楞废纸纤维,微波发泡

### 发泡缓冲材料论文文献综述

李博,张新昌,曹景山,赵瑞[1]（2018）在《混合植物纤维微波发泡缓冲材料的制备工艺研究》一文中研究指出为了探究瓦楞废纸混合纤维与秸秆微波发泡缓冲包装材料制备工艺的关键,以秸秆粉末和B型瓦楞废纸板为基材,通过微波发泡研制出了一种新型环保缓冲包装材料。通过秸秆与瓦楞废纸纤维质量比为变量的单因素试验研究,以及对发泡剂偶氮二甲酰胺(AC)用量、发泡剂碳酸氢铵(NH_4HCO_3)用量、成膜剂聚乙烯醇(PVA)用量3个参数的正交优化试验研究,制备了新型缓冲包装材料。并利用静态压缩试验的方法,对该新型缓冲材料的弹性比能的影响因素进行了分析。结果表明:以秸秆与瓦楞废纸纤维质量比为3/5(秸秆纤维15 g,瓦楞废纸纤维25 g)的原料为主,与约0.5 g的PVA,约3 g的NH_4HCO_3,约1 g的AC进行混合,制成的包装材料的静态压缩缓冲性能较好,且泡孔较均匀。此配方制备的混合植物纤维微波发泡缓冲材料性能优良。(本文来源于《轻工机械》期刊2018年04期）

郗伟[2]（2018）在《阳离子淀粉增强剂对纤维发泡缓冲材料性能的影响》一文中研究指出以阳离子淀粉为主体配以一定比例的水性环氧树脂和固化剂作为增强剂,提升植物纤维发泡缓冲材料的强度和回弹性;优化增强剂配比,分析该增强剂对纤维发泡缓冲材料性能的影响。以2.5%的阳离子淀粉溶液和1.5%的水性环氧树脂溶液在一定的配比下,添加适量的固化剂,得到较优的纤维发泡缓冲材料增强剂。植物纤维发泡材料成型选用的是一次发泡成型,成型前添加20%的增强剂,成型后得到的发泡材料的回弹性、应力变化等物理性能提升显着。(本文来源于《广州化工》期刊2018年12期）

郗伟[3]（2018）在《淀粉及其衍生物在植物纤维发泡缓冲材料中的应用》一文中研究指出植物纤维发泡缓冲材料顺应了低碳生活、绿色环保的要求,但是单纯的植物纤维不足以支撑包装材料的缓冲作用和强度要求。淀粉及其衍生物具有良好的膨胀性能及抗静电性能,作为增强剂、胶黏剂、填充剂克服了聚丙烯酰胺抗静电差的缺点;同时淀粉具有优良的生物降解性能,添加到纤维缓冲材料里面,使用后的废弃物一方面可以回收循环使用,另一方面即使不回收也可以快速的在土壤中自然降解,对土壤基本没有污染。(本文来源于《山东化工》期刊2018年06期）

张书彬,杜力,唐全波[4]（2017）在《植物纤维发泡材料研究进展及缓冲设计应用》一文中研究指出综述植物纤维发泡材料的研究进展,并设计了一款用于笔记本电脑缓冲包装的植物纤维发泡材料衬垫,为进一步开发植物纤维发泡材料及在电子产品中的应用提供科学的研究基础。研究结果表明,植物纤维发泡材料原料广泛,其缓冲性能的好坏除了与材料的配比有关外,还和成型工艺条件有关。只要设计的缓冲结构合理,植物纤维发泡材料完全能够满足笔记本电脑等电子产品的缓冲包装要求。(本文来源于《科技风》期刊2017年21期）

孟积兴,龙国荣,姚学锋[5]（2017）在《聚乙烯发泡材料缓冲性能测试及应用研究》一文中研究指出挤出型聚乙烯发泡材料是一种以微交联泡沫为结构特征的新型环保高分子功能材料,具有优良的缓冲吸能特性、保温隔热性能和稳定的化学性能,广泛运用于汽车、建筑、包装和体育行业等。泡沫材料的缓冲吸能特性至今仍是国际研究的热点问题之一。我们测试并研究了不同密度、不同厚度聚乙烯发泡材料的缓冲吸能行为,获得了典型的吸能规律;进一步研究国际体育赛事标准,(本文来源于《第叁届中国国际复合材料科技大会摘要集-分会场46-50》期刊2017-10-21）

蔡静[6]（2017）在《植物纤维发泡缓冲材料的制备及性能研究》一文中研究指出目前人们对于缓冲包装材料的要求越来越严格,其缓冲包装设计不仅需要考虑产品的保护可靠性,结构合理性和成本,而且还要考虑到包装的环保性。纸质型缓冲材料是以植物纤维为基础,可回收利用,经处理后可降解的一种理想环保材料。本文结合国内外研究成果,以废纸为主要原料,经打浆、洗浆、过滤得到废纸纤维,再加入胶黏剂、发泡剂和助剂,通过微波加热发泡法制备环保无污染植物纤维发泡缓冲材料,并深入研究了材料的缓冲性能、微观性能等特性。主要研究内容如下:(1)各添加剂用量的确定。本课题选用废纸纤维作为主要原料,选择合适的发泡剂,胶黏剂等添加剂,通过微波加热法制备纤维发泡材料。采用单因素实验设计方法,确定出发泡时间、水、胶黏剂、发泡剂、甘油和成核剂的合理用量范围,并找出对材料性能影响最大的四个因素。(2)材料性能优化研究。根据单因素试验选出4个对材料性能影响最大的因素,制定4因素3水平的正交试验,以发泡倍率、密度、残余应变、弹性比能4个性能参数作为评价指标,分别对每个评价指标进行极差分析,然后根据极差分析的结果,确定了性能较优的发泡配方:湿纸浆(含水率80%):水:松香:复合发泡剂:柠檬酸:丙叁醇=35:180:0.6:1:1:2。(3)材料的微观结构分析。通过扫描电子显微镜观察纤维的形态,表明不同大小的纤维在其氢键和胶黏剂的作用下相互搭结成网状结构。从试样的电镜分析结果可以看出,该材料内部含有许多不同直径的孔结构,孔壁由纤维束搭结而成。(4)材料的降解性能研究。通过采用土壤填埋法对材料进行降解试验,对其降解性能进行分析,并验证了该材料对环境无污染,具有一定环保性。(本文来源于《西安理工大学》期刊2017-06-01）

陈长青,李正伟[7]（2016）在《MPP微孔发泡材料缓冲性能研究》一文中研究指出为降低对产品的冲击,对新型MPP(Microcellular Polypropylene foam)材料的性能进行研究。通过对MPP材料的试验,利用MATLAB对数据进行分析处理,得到其不同发泡倍数的应力-应变曲线;通过换算,得出其应力-缓冲系数的分布图。试验数据表明,缓冲系数随着应力的增大,呈现出先增大后减小,再增大趋势;缓冲系数随着发泡倍数的增加而减小,且缓冲系数最大时对应的应力为0.3~0.6 MPa。结果表明:MPP作为一种新型缓冲材料,根据其缓冲系数-应力曲线图,可以计算出对应所需材料的厚度,对其在缓冲包装设计时提供了设计依据,同时对以后的相关试验和优化具有重要的参考意义。(本文来源于《包装与食品机械》期刊2016年05期）

陈玉芬,钱怡,孙昊[8]（2016）在《一种新型植物纤维发泡缓冲材料制备研究》一文中研究指出以玉米秸秆粉末和废瓦楞纸板为主要原料,通过微波发泡研制出了一种环境友好的新型缓冲包装材料。研究结果表明:发泡剂、丙叁醇、微波功率及微波时间均是影响制品性能的主要因素。当发泡剂为1.6g(即碳酸氢钠和偶氮二异丁腈各0.8g),丙叁醇2.5g,微波炉功率640W,发泡12min时,得到的发泡材料性能最优,并通过静态压缩实验,得到制品的应力-应变曲线,其近似直线,可认为是线弹性材料。另外,实验显示,经过预压缩的制品,表现出更好的回弹性。(本文来源于《化工新型材料》期刊2016年05期）

张星云,周灵青,鄂玉萍,王家俊[9]（2015）在《海带发泡缓冲材料的制备及性能研究》一文中研究指出以新鲜海带为原料,经盐酸酸化和NaOH溶液碱处理,利用真空冷冻干燥方法制备海带发泡缓冲材料,并对其结构和性能进行研究。结果表明:海带发泡缓冲材料呈致密的枝化结构,由薄壁构成开孔。当NaOH质量分数为1.1%时,缓冲材料的密度(ρ*)、孔壁材料的密度(ρs)和相对密度(ρ*/ρs)最小,分别为0.0449g/cm3、0.6483g/cm3和0.0693,而缓冲材料的平均孔径、初始弹性模量和压缩吸收能最大,分别为0.4 mm、0.15 MPa和42.38kJ/m3。随着NaOH质量分数的增加,海带发泡缓冲材料的平均孔径减小,ρ*、ρs和ρ*/ρs则增大,初始弹性模量先减小后略微增大,压缩吸收能呈减小趋势。因此当NaOH浓度为1.1%时,海带发泡缓冲材料的静态缓冲性能最好。(本文来源于《浙江理工大学学报》期刊2015年11期）

黄崇杏,林雯,陈宜昭,赵媛,李翠翠[10]（2015）在《纤维表面特性对植物纤维发泡缓冲材料缓冲性能的影响》一文中研究指出以漂白蔗渣浆为对象,分别使用PFI磨浆机和浆料粉碎机对蔗渣浆原料进行打浆和粉碎的微细化处理,以纤维分析仪、SEM、XPS、AFM等分析手段表征微细化纤维之间的网状交织结构以及纤维/淀粉界面性质对植物纤维发泡缓冲材料缓冲性能的的影响。(本文来源于《中国力学大会-2015论文摘要集》期刊2015-08-16）

### 发泡缓冲材料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以阳离子淀粉为主体配以一定比例的水性环氧树脂和固化剂作为增强剂,提升植物纤维发泡缓冲材料的强度和回弹性;优化增强剂配比,分析该增强剂对纤维发泡缓冲材料性能的影响。以2.5%的阳离子淀粉溶液和1.5%的水性环氧树脂溶液在一定的配比下,添加适量的固化剂,得到较优的纤维发泡缓冲材料增强剂。植物纤维发泡材料成型选用的是一次发泡成型,成型前添加20%的增强剂,成型后得到的发泡材料的回弹性、应力变化等物理性能提升显着。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 发泡缓冲材料论文参考文献

[1].李博,张新昌,曹景山,赵瑞.混合植物纤维微波发泡缓冲材料的制备工艺研究[J].轻工机械.2018

[2].郗伟.阳离子淀粉增强剂对纤维发泡缓冲材料性能的影响[J].广州化工.2018

[3].郗伟.淀粉及其衍生物在植物纤维发泡缓冲材料中的应用[J].山东化工.2018

[4].张书彬,杜力,唐全波.植物纤维发泡材料研究进展及缓冲设计应用[J].科技风.2017

[5].孟积兴,龙国荣,姚学锋.聚乙烯发泡材料缓冲性能测试及应用研究[C].第叁届中国国际复合材料科技大会摘要集-分会场46-50.2017

[6].蔡静.植物纤维发泡缓冲材料的制备及性能研究[D].西安理工大学.2017

[7].陈长青,李正伟.MPP微孔发泡材料缓冲性能研究[J].包装与食品机械.2016

[8].陈玉芬,钱怡,孙昊.一种新型植物纤维发泡缓冲材料制备研究[J].化工新型材料.2016

[9].张星云,周灵青,鄂玉萍,王家俊.海带发泡缓冲材料的制备及性能研究[J].浙江理工大学学报.2015

[10].黄崇杏,林雯,陈宜昭,赵媛,李翠翠.纤维表面特性对植物纤维发泡缓冲材料缓冲性能的影响[C].中国力学大会-2015论文摘要集.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a1d90e55230246d19aa8562a.html