# 解析目前土木工程混凝土施工技术吴东光

河北建研工程技术有限公司河北石家庄050021

摘要：近些年，随着我国经济的不断发展、繁荣，进而带动了建筑行业的高速发展，人们对于建筑行业的要求也越来越高，土木工程中混凝土施工技术也得到了广泛的应用，同时，在施工过程中确保施工的质量就成为了整个施工过程的关键。因此，在该文中将对目前我国土木工程中混凝土施工技术进行解析。

关键词：土木工程混凝土技术

1土木工程的发展解析

1.1对土木工程的理论技术解析

土木与工程涉及范围较广，涵盖了如材料学、结构力学和计算机等诸多学科，在应用过程中需要根据实际情况对这些学科稍加改动，以确保最后理论技术的可实施性。其中对土木工程影响最大的要属计算机学科，随着科技的进步，人们对计算机应用逐渐广泛，相关人员研究出了可供土木工程技术人员使用的计算软件，极大程度地降低了技术人员的工作量又提高了施工的效率，并且计算机已经逐渐地应用到桥梁、铁路等其他行业。互联网的普及促使国家间的有关土木工程的交流变得频繁，国家与国家之间的交流和学习更加有利于土木工程的建设，取长补短。

1.2土木工程的实际施工解析

近几年，土木工程在实际施工方面同样有着令人可喜的进步。首先，市面上出现了大量的新型复合建筑材料，例如：新型的水泥、混凝土以及各�N新型的塑料和合金等，经过试验证明，新型复合材料完全能够应对工程中的需求，现已广泛地应用于实际的施工中；其次，用以施工的设备逐渐向自动化发展，逐渐优化的设备解决了某些工程施工量大、施工难度高等问题，加快了土木工程的发展速度；最后，越来越丰富的施工工艺使土木工程的建设更加多样化，就以城市中的地下工程建设为例，在地下施工的过程中主要采用注浆法、冻结法等5种施工方法，施工方法的多样化能够在施工过程中收获到大量的经验，也有助于将来新型施工方法的研究。

2施工前的准备

施工开始前，需要做充足的准备工作。由于大体积混凝土的特殊性，一般在大体积的混凝土施工前，要进行几个准备，分别是混凝土原材料质量的检查、混凝土的配合比及一些其他的准备。大体积混凝土的施工要求是在施工过程中尽量做到连续作业，若在施工期间出现施工间断情况，那么就极有可能影响最终的施工质量。

2.1施工材料的选择

混凝土施工的材料由水泥、骨料以及水等一些较为基础的材料，同时还有一些用于改善混凝土性能的粉煤灰和外加剂组成。在材料的选择方面，最重要的就是所选材料的质量是否过关，对材料的质量有着明确的要求，材料的各项指标是否能够达到此次工程所要求的标准。举例说明，混凝土的原材料中，较为重要的一样就是水泥，对于水泥这种材料来说，一般是看其强度的等级。而对于骨料要求的则是其中的含水量以及含泥量要在规定内，不得过高或是过低。

2.2混凝土的配合比

在混凝土的准备过程中，混凝土的配合比占有着极其重要的位置，因为配合比是控制施工质量的关键。在对混凝土的配合比进行设定时需要考虑诸多因素，首先要以施工实际情况为准，同时要考虑施工期间的室外温度还要结合其他材料的性能，在实验室中预先进行试验，不断调整混凝土的配合比，使其在一个最优的状态。值得重视的是，在进行混凝土配合比的设定过程中，水的比例是关键，若含水量过大，则混凝土的强度过低；若水的含量过低，则会导致在输送时产生阻碍。

2.3其他

施工前的准备工作包括混凝土原材料的选择、混凝土的配合比以及一些其他的基础准备工作，基础的准备工作则包括3部分，首先，确保施工的支撑体系的稳固，不能留有空隙；其次，要做好测温管的安放工作；最后，若施工季节恰好处在冬季，则要注意测温管的保温措施和准备必要的保温用品。在基础的准备工作都完成之后，此时就能够进行混凝土的相关施工工作。

3混凝土施工的技术要求

3.1改变混凝土入模温度

首先，在进行混凝土的浇筑时尽量避免在高温天气下进行作业，夏季时要在低温下进行，搅拌混凝土所用的水要选用地下水，而对那些其他的材料还有在混凝土的运送以及浇筑时尽量采用放置遮光布以达到降温效果的方法。其最根本的目的就是控制混凝土在入模时的温度。其次，也可以添加减水剂。最后，为了更好地控制入模的温度，在入模时启用通风设备降温。

3.2削减水泥水热化的要求

混凝土的热量主要来源是水泥水热化，所以，在配置混凝土时需要加入一些水热化低的矿渣酸盐水。再适当地用混凝土的强度来降低水泥使用量。改善混凝土的易和性则可以通过使用上等的骨料和添加一定比例的粉煤灰和减水剂，注意粉煤灰和减水剂的用量应遵照科学的配比进行添加，同时也能够做到降低水泥的使用量，进而使水热化降低。或者在其内部放置大量的管道，不间断地通入循环的冷水，让冷水带走水泥水热化所产生的热量。

3.3严格控制施工的温度

对于温度的控制在混凝土施工中占有较为重要的位置，在此需要注意几点内容，首先，混凝土施工完成之后相关人员仍要注意混凝土的保护工作，尤其是在夏季和冬季，夏季应注意混凝土的防晒工作，冬季应注意混凝土的保温工作，最好是在混凝土表面覆盖一层保温的物品；其次，对混凝土的保护时间不应过短，根据实际情况对混凝土进行拆模，降低温度下降的速度；然后要对混凝土的温度做到实时的监控，掌握混凝土的温度，避免其温差过大造成损坏；最后，把握好施工的工序，使混凝土能够浇筑均匀，有益于控制施工的质量。

3.4提升混凝土的抗拉强度

混凝土在搅动时会添加定量的砂石，这种情况下会使混凝土发生一定的收缩，同时其抗拉强度也会降低，所以为了控制混凝土的抗拉强度，要科学地计算出砂石的用量，砂石含量在百分之一以下。

3.5做好混凝土的养护工作

首先，混凝土的养护要持续在一个月以上；其次，低塑性的混凝土在浇筑之后要立刻进行喷雾和洒水养护的工作，洒水的时间应控制在浇筑完成后的六小时左右进行；最后，混凝土养护的工作应持续一段时间，在这段期间，混凝土的表面应该保持一定的湿度。

4结语

土木工程涵盖的范围广，所以土木工程的施工质量在很大程度上由混凝土的施工技术决定，通过该文可以了解到，混凝土施工技术适用范围广，不过工程建设仍存在一定的难度，需要技术人员在施工期间完全并严格地遵照规定来执行每一道施工的工序，这样才能在最大程度上降低混凝土在施工后出现裂缝或者损坏的概率，控制施工的质量，避免为施工单位带来不必要的损失。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a231e85faf220e6dd1d70eb8.html