# 煤矿探放水所要遵循的基本原则及相关技术总结

国家能源集团神东布尔台煤矿钻探准备队内蒙古鄂尔多斯017209

摘要：一直以来，安全问题是煤炭生产建设的关键问题之一，它与矿井的地质工作联系密切，矿井水害是煤炭生产过程中最常见的也是较为严重的灾害之一。在本文中，笔者浅析了与煤炭探放水有关的技术，总结了煤矿探放水要遵循的基本原则、在放水之前的一些准备性工作、探放水需要切实落实的技术指标等，力求从源头上解决煤矿的水患问题。

关键词：煤矿；探放水；原则；技术

由于受到地质、地理环境等因素的制约和干涉，煤矿在其生产过程中要严防安全事故的发生，而与此同时，水害是所有安全事故中发生频率最高的事故类型。水害的突发性很强，造成的危害也非常大，它会在瞬间给煤矿带来不可估量的损失。引发水害的因素很多，常见的有：煤矿周围有断层或是水层。在生产过程中，如果距离水体较近，水体就有可能涌入工作区域，导致安全事故的发生。2009年8月通过的《煤矿防治水规定》第三条明确了煤矿防水工作必须要遵循的基本原则，即预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采，同时，指出要采取防、堵、疏、排、截等综合措施。在生产实践中，要综合合理使用探放水措施，先明确水情，将出水量控制住，确保生产安全。

1煤矿探放水所要遵循的基本原则

上文可知，《煤矿防治水规定》第三条明确了煤矿防水工作必须要遵循的基本原则。预防煤矿水灾的重要措施就是探放水，然而，这一措施也无法保证将水害因素全部清除。通常状况下，需要进行超前探水。当出现以下状况时，需要进行超前探水：（1）巷道离采空区非常近时；（2）巷道周围的断层有很多水层时；（3）巷道需要穿过含有水的层面时；（4）上层采空区有很多积水，下层作业时，两层垂直距离小于工作面采掘厚度的40倍时；（5）挖掘工作进行到各类防水煤柱附近时，一定要进行提前探水；挖掘时遇到出水、亦或是存在出水的征兆时，要立即停止作业进行探水。与此同时，当遇到以下状况时，也要遵循探放水的基本原则：（1）矿井新开挖区域或者是新增工作巷道的时候；（2）打开隔离煤柱开展防水任务的时候；（3）接近特殊地层构造带的时候，例如：水库、河流等。

2探水前需要做的准备工作

第一，在需要探水的地方，做好顶板的管理，增加保护和支撑的力量，在孔管的四周加钉栏板，这样做的目的就是预防高压水中的杂物导致人员伤害。

第二，因为煤炭工作的特殊性，探水前需要检查排水系统、供电系统是否正常运转。这样可以确保在探放水过程中供电的平稳性。

第三，搭建探水操作台，要在探水眼的一侧搭建探防水操作台，以防高压水喷出，进而伤及到操作人员及其他人员。

第四，清洁工作要积极做好。要确保当大量水喷出时，所含脏东西不会堵塞巷道水沟。

第五，提前将沙袋、黄土等物资准备好，它们可以发挥临时挡水的作用；

第六，应急预案措施要切实落实到位。要成立探放水指挥部门和紧急联络部门，将逃跑的路线事先确定好，预备好救护力量。

3排水安全措施

排水前，要将水中的大块矿渣用用水杂分离器进行过滤，沉淀杂质，以防这些杂质将排水管堵塞。分离器底部的杂石积累到一定程度时，要关闭孔口的阀门，把分离器中的废渣全部清除，然后再放水。要准备两台水泵用于抽水，使用一台，备用一台；水泵放水量要小于排水量。要特别设计网孔大小，因为它要充分考虑水管堵塞问题和排水速度问题。

4探放水时要遵循的技术要求

4.1探水技术要求

要特别重视煤矿探水技术要求，具体如下：

第一，钻机进入工作状态之前，要科学判断煤层的厚度、如实记录换层的深度，每钻入10㎝，或者是在更换钻机时，都要测量钻杆，同时核实一下当时的钻孔深度；第二，钻机工作时，如果发现有岩层松软、钻孔水量变化很大、钻不动时，要马上停止钻孔作业，固定钻杆、记录孔深，立即汇报情况给调度室，尽快采取相关措施；第三，钻机工作时，若有气体喷出，则马上停止工作，将电源切断，将井中所有的人员转移到气流新鲜的地方，同时，汇报调度室；第四，钻机工作时，遇到积水区、水层等，要马上停止钻机工作，待水门安装好以后，再进行钻孔工作；第五，两班交接的时候，不要进行钻机工作；第六，探测任务完成之后，钻孔要用全孔注泥浆的方式进行封闭，同时，相关记录工作要做好。

4.2放水技术指标

我们不仅要高度重视探水相关的技术要求，还要关注防水相关的技术要求：

第一，钻孔探到水后，要观察水量、水质，预估煤层的积水量，结合煤矿的排水能力来决定是采取防水措施还是用注入泥浆的方式堵住出水口。如果采用防水措施，一定要注意放水速度。第二，如果煤矿顶板含有水层，一定要特别注意观测“三带”的发育高度，当这一高度已经影响到采掘的安全性时，一定要提前进行探放水，同时，完善排水系统。第三，一定要充分重视防水处的通风状况，时刻监测是否有有害气体存在，放水过程要全程监视，如实记录放水量，并将其与预计量进行比对，如存在误差，就要找出相应的原因。

5总结

煤矿要想顺利展开工作，安全生产是必须的，这一点是毋庸置疑的。探放水工作关系到的不仅是煤矿工作员工以及探放水工作人员的安全，它更关系到整个煤矿的安全、煤矿周边居民的安全。因此，在开采煤矿的时候，一定要严格按照煤矿安全、探放水等相关规定和相关技术标准，严格规范操作，认认真真地进行探放水工作。

参考文献：

[1]刘常勇，周忠国，梁立勋等.煤矿探放水专用阀应用与实践[J].油田、矿山、电力设备管理与技术，2015（23）：149-150.

[2]王宏科，白有社，罗得把.煤矿探放水工程设计优化与实践[J].中国煤炭地质，2016（1）：144.

作者简介：贾荣国：出生年月（1976--10）：姓别：男：籍贯内蒙古鄂尔多斯市，学历：大专：毕业内蒙古科技学：现有职称：队长研究方向：煤炭方面。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a24843b03324a8eab788e1b1.html