# 连续分级提取法论文-王书航,张博,姜霞,王雯雯,赵丽

导读:本文包含了连续分级提取法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:沉积物,连续分级提取法,有机磷,无机磷

### 连续分级提取法论文文献综述

王书航,张博,姜霞,王雯雯,赵丽[1]（2015）在《采用连续分级提取法研究沉积物中磷的化学形态》一文中研究指出沉积物中磷的潜在释放很大程度上取决于有机磷和无机磷的组分和分布.为研究沉积物中不同形态磷的释放能力及其生物可利用性大小,采用连续分级提取法,以NH4Cl、Na HCO3、Na OH和HCl作为提取剂,同时对沉积物中有机磷和无机磷的赋存形态进行分析,将无机磷分为WA-Pi(弱吸附态无机磷)、PA-Pi(潜在活性无机磷)、Fe/Al-Pi(Fe/Al结合态无机磷)和Ca-Pi(Ca结合态无机磷);将有机磷分为WA-Po(弱吸附态有机磷)、PA-Po(潜在活性有机磷)、MA-Po(中活性有机磷)和NA-Po(非活性有机磷),并以蠡湖表层沉积物样品为例,考察了该方法的回收率及蠡湖沉积物中的磷形态.结果表明:1该方法具有较好的回收率,与SMT(标准测量和测试)法测定结果比较,连续分级提取法对TP、无机磷、有机磷的回收率分别为93.3%~112.1%、93.9%~111.5%、76.4%~119.9%,平均值分别为99.4%、101.8%、101.0%.2蠡湖表层沉积物中的磷以无机磷为主,其质量分数在271.29~666.34 mg/kg之间,平均值为441.03 mg/kg,占w(TP)的62.91%;不同形态无机磷质量分数表现为w(Ca-Pi)>w(Fe/Al-Pi)>w(PA-Pi)>w(WA-Pi).有机磷的质量分数在201.76~368.52 mg/kg之间,不同形态有机磷质量分数表现为w(R-Po)(R-Po为残渣态磷)>w(NANa OH-Po)(NANa OH-Po为Na DH提取非活性有机磷)>w(PA-Po)>w(MAHCl-Po)(MAHCl-Po为HCl提取中活性有机磷)>w(WA-Po)>w(MANa OH-Po)(MANa OH-Po为Na OH提取中活性有机磷).改进后的连续分级提取法能够同时有效分离沉积物中无机磷和有机磷的化学形态,并且能兼顾沉积物生物可利用性磷分析测试的需要.(本文来源于《环境科学研究》期刊2015年09期）

李士杏,骆永明,章海波,黄玉娟,李柱[2]（2011）在《红壤不同粒级组分中砷的形态——基于连续分级提取和XANES研究》一文中研究指出土壤固相由不同大小的土壤颗粒构成.研究砷在土壤不同粒级组分中的形态,有助于深入了解土壤中砷的生物有效性、移动性及其环境风险.本文以砷吸附能力很强的红壤为研究对象,采用传统化学提取法研究了砷在各粒级组分(50～250μm,5～50μm,1～5μm和<1μm)中的含量和形态,并采用X射线吸收近边结构(XANES)光谱法表征了不同铁氧化物对红壤砷吸附的贡献.结果表明:红壤粒级组分中砷含量随着粒径减小而增加.铁铝元素含量和颗粒比表面积是影响不同粒级组分中砷含量的主要因素.在各粒级组分中,仅有0.6%以下的砷以非专性吸附态存在,有25.0%～38.5%的砷以可被磷酸盐交换的专性吸附态存在,有31.0%～50.8%的砷以较稳定的铁铝氧化物结合态存在,稳定的残留态砷的比例为17.8%～40.2%.随粒径减小,粒级组分中铁铝氧化物结合态砷的比例减小,而残留态砷比例增加.X射线吸收近边结构(XANES)光谱的分析结果显示,1～5μm和<1μm的粒级组分中砷的形态类似,主要与针铁矿和无定形氧化铁相结合.(本文来源于《环境科学学报》期刊2011年12期）

钟立香,王书航,姜霞,金相灿[3]（2009）在《连续分级提取法研究春季巢湖沉积物中不同结合态氮的赋存特征》一文中研究指出为研究沉积物中不同形态氮的释放能力及其生物可利用性大小,为湖泊水环境生态安全评估提供基础依据,以春季巢湖表层沉积物为例,采用连续分级提取法将氮分为游离态氮(FN)、可交换态氮(EN)、酸解态氮(HN)及残渣态氮(RN),并研究了这4种形态的赋存特征。结果表明,沉积物中总凯氏氮含量(TKN)在1004～2285mg·kg-1之间,各形态氮含量大小为HN>EN>RN>FN,占总提取态氮比例分别为78.32%、11.50%、9.76%、0.42%。酸解氨基酸态氮是可矿化态氮最有效贡献者,多元逐步回归方法得到"最优"方程为y=0.696AAN-108.918。连续提取法测得总氮值(TSEN)比用凯氏半微量法测得总氮值(TKN)偏小,但在误差允许的范围内,TSEN可替代半微量凯氏法测得的总氮。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2009年10期）

### 连续分级提取法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

土壤固相由不同大小的土壤颗粒构成.研究砷在土壤不同粒级组分中的形态,有助于深入了解土壤中砷的生物有效性、移动性及其环境风险.本文以砷吸附能力很强的红壤为研究对象,采用传统化学提取法研究了砷在各粒级组分(50～250μm,5～50μm,1～5μm和<1μm)中的含量和形态,并采用X射线吸收近边结构(XANES)光谱法表征了不同铁氧化物对红壤砷吸附的贡献.结果表明:红壤粒级组分中砷含量随着粒径减小而增加.铁铝元素含量和颗粒比表面积是影响不同粒级组分中砷含量的主要因素.在各粒级组分中,仅有0.6%以下的砷以非专性吸附态存在,有25.0%～38.5%的砷以可被磷酸盐交换的专性吸附态存在,有31.0%～50.8%的砷以较稳定的铁铝氧化物结合态存在,稳定的残留态砷的比例为17.8%～40.2%.随粒径减小,粒级组分中铁铝氧化物结合态砷的比例减小,而残留态砷比例增加.X射线吸收近边结构(XANES)光谱的分析结果显示,1～5μm和<1μm的粒级组分中砷的形态类似,主要与针铁矿和无定形氧化铁相结合.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 连续分级提取法论文参考文献

[1].王书航,张博,姜霞,王雯雯,赵丽.采用连续分级提取法研究沉积物中磷的化学形态[J].环境科学研究.2015

[2].李士杏,骆永明,章海波,黄玉娟,李柱.红壤不同粒级组分中砷的形态——基于连续分级提取和XANES研究[J].环境科学学报.2011

[3].钟立香,王书航,姜霞,金相灿.连续分级提取法研究春季巢湖沉积物中不同结合态氮的赋存特征[J].农业环境科学学报.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a290ec19d993a4d23d877d1a.html