# 计量自动化系统在计量运维工作中应用修雨蔷

（国网辽宁省电力有限公司计量中心辽宁沈阳110000）

摘要：随着我国电力用户数量的不断增加，电能计量设备的维护和日常检查难度越来越大，在电能计量设备的维护中需要采用自动计量系统，这不仅在很大程度上节省了人力和物力，而且提高了工作效率，首先对测量自动化系统进行了概述，分析了测量自动化系统的积极意义。最后，详细讨论了测量自动化系统在测量操作和维护工作中的应用，希望为行业提供一些参考。

关键词：计量自动化系统；计量运维；应用

引言

在电力系统中，计量工作非常重要，因为它是保证企业提高经济效益的重要环节。然而，测量操作或维护中的错误通常导致企业成本的增加。在技术不断进步的前提下，有效地引入计量自动化系统，对于提高电能计量运行维护的质量和效率，具有重要意义。

1、计量自动化系统概述

1.1负荷管理系统

负荷管理系统利用自动控制技术和网络通信技术，实现了电力用户的电力采集、分析和计费功能。主要组成部分包括：计量装置、电力采集装置、电源、传输通道和主站系统，主要功能是通过监测各测量点的工作状态来确定各测量点的一致性，负荷管理系统能够对配电网线损进行采集和分析。最后，收集到的数据通过传输通道传输到电力企业，通过对终端数据的分析和处理，电力企业员工可以采取相应的措施解决问题。为解决配电网负荷控制、异常检测和交流采样等问题，负荷管理系统的数据采集时间一般为15分钟。

1.2电厂电能计量遥测系统

电能计量遥测系统的组成部分主要包括：电力采集装置、电能计量装置、电源、传输通道和电厂主站系统。电厂所有遥测终端通过以太网与主站系统通信。其主要功能是检测电厂计量点的负荷状态和设备运行状态，以及各种短路终端的线损和总线平衡状态，采集到的信息主要包括瞬时量和标量码，电能计量遥测系统的数据采集时间一般为30-60分钟。

1.3低压集中抄表系统

低压集中抄表系统通过无线网络技术和低压配电变压器实现其功能。其组成主要包括：主站系统、电能计量装置、电源、采集装置和传输通道。除了对配电变压器站的负荷和线损进行采集和分析外，还可以采用低压扩频载波或RS485组网方式，对冻结电表和电能表的表码进行采集和分析，并对各站区的线损进行估算。低压集中抄表系统的数据采集时间一般为1天，但对于不同的电力用户，可以适当增加数据频率。

1.4配变检测计量系统

配电变压器检测测量系统通过无线网络实现配电变压器终端与主站系统的通信。其主要组成部分包括：电力计量装置、电源、电力采集装置、传输通道和主站系统，除主站系统外，其余部分均安装在公用变压器用户端。系统的主要功能是确定配电变压器的匹配情况和各测点的运行状态，同时识别和分析配电网线损问题，并调用一个或多个终端，对数据进行监测和分析进行传输和处理，一旦发现异常，就及时提供数据。

2、计量自动化系统在计量运维中的应用策略

2.1计量自动化系统在用电监测方面的应用

部分电力用户存在侥幸心理，通过窃电行为降低电能的使用费用，一方面给电力系统的安全稳定运行造成巨大的影响，另一方面给电力企业造成巨大的经济损失，甚至对电力用户的人身安全造成威胁。传统的电力检测工作采用工作人员巡检的方式，但是窃电行为往往比较隐蔽，导致工作人员很难发现窃电行为，通过运用电能计量自动化系统，能够对电力用户的电能计量装置进行远程监控，并且灵敏性较高，一旦电力用户的电能计量装置的运行信息出现变化，电能计量自动化系统就会发出警报，提示工作人员对异常变化进行有针对性的监控，第一时间发现电力用户的窃电行为，并对相关的运行信息进行采集与分析，方便电力企业采取相应的解决措施。通常电力用户的窃电行为能够通过以下运行信息显示：计量回路、电流、电压等。但是，大多数情况下，窃电行为的排除仍

2.2计量自动化系统报警功能在计量运维中的应用

在计量运维工作中应用计量自动化系统，工作人员只需要观察报警功能即可，一旦电能量或者计量装置出现故障，报警功能就会及时的做出提示，工作人员就能够第一时间采取有针对性的解决措施，将损失降到最低。计量自动化系统会筛选出30多种故障判定的依据，并且将其固化到电能量数据管理平台当中。待故障处理结合后，还会自行的将工单进行归档并储存到电能量数据平台中，工作人员可以随时的跟踪故障的维修状况。如果故障处理完成之后，数据显示设置仍然有问题，则会自动的触发到营销系统里，直至故障完全排除之后，才能够正常的运行，这种闭环式故障处理方式，不仅能够保证故障完全的被排除，而且还能够准确、快速的对故障进行处理。

2.3计量自动化系统在电能计量装置投运前的应用

计量装置在投运前的首次检定直接影响到电能的安全性与稳定性。计量自动化系统能够有效的弥补传统计量装置投运前信息无法了解的弊端，工作人员只有对计量装置投运后的首检工作进行严格的把关，才能够保障运行维护工作的顺序开展。例如，相关工作人员可以根据自身的工作经验与相关的专业知识，编写最适合本区域的《首检工作指引》，明确首检工作的内容、规范、流程、标准，构建用户工作联系单，保障供电企业与客户之间的有效沟通。对计量装置的投运信息进行实时的跟进，计量自动化系统在投入使用之后，能够实时的监控线路中是否存在负荷情况，待达到现场校验条件后即可以进行首检。

2.4计量自动化系统在故障排查中的应用

计量自动化系统能够对电能的计量装置的历史值与实时值进行准确的记录，例如，功率、功率因数、电压、三相电流等，一旦发现计量装置出现电压与电流异常情况，能够及时的发出警告并进行全面的分析。计量自动化系统通过对台区线损统计与异常分析，对变电站主变变损统计与异常分析，对变电站馈线线损统计与异常分析，对变电站母线电量不平衡统计与异常分析，从而快速、准确的找到巡检的位置。同时，在计量运维工作中应用计量自动化系统还能够提高计量装置运行、管理与维修的工作质量与效率，电力企业可以灵活的调配与安排工作人员工作，与传统的计量运维技术相比有着一定的优势，不仅提高了故障排查的准确率，而且还降低了计量运维工作的资金投入。

2.5计量自动化系统远程巡检在计量运维中的应用

计量自动化系统远程巡检的流程为：巡检、追踪、现场检查、定因、定性、巡检结果再利用，从而实现对计量装置的远程监控，确保线路故障准确、及时的处理。远程巡检功能不仅提高现场运行表计巡检工作的准确性，而且还让现场检查工作变得更加有针对性，有效的提高了计量装置的管理水平。有了远程巡检功能的支撑，计量工作人员则能够实时的召测计量采集终端的数据，通过全面的分析各项的数据，就能够实时的掌控现场计量装置的运行情况，从而有效的解决了计量中心区域内地方电厂、企业、变电站的电量采集装置与计量装置的巡检问题。

结束语

综上所述，计量操作与维护是企业提高自身效率的关键工作。但是，从以往的工作来看，不仅效率很低，而且成本浪费也很严重。目前，自动化技术发展迅速，不仅可以提高计量操作与维护的效率和质量，而且可以有效地限制成本，保证企业的经济效益，分析计量自动化系统，加强自动化系统在计量工作中的应用。

参考文献：

[1]杨悦辉.分析计量自动化系统在计量运维工作中的应用[J].中国新技术新产品，2016（21）：14-15.

[2]何永胜.计量自动化系统在计量运维工作中的应用[J].技术与市场，2016，22（08）：179-180.

[3]陈哲.计量自动化系统在计量运维工作中的应用[J].企业技术开发，2016，33（32）：64-65.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a2932583d51a296f6347ff0e.html