# 宽带双频天线论文-生亚梅

导读:本文包含了宽带双频天线论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:全向,定向,宽频带,多频段

### 宽带双频天线论文文献综述

生亚梅[1]（2017）在《WLAN全向宽带天线阵及定向双频天线的设计》一文中研究指出近年来,随着无线通信的发展,无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)这一通信技术被广泛应用,工作于WLAN频段的天线也引起了人们的广泛研究。并且随着通信系统日渐复杂,对天线的要求也日益提高,所以根据不同的应用环境,设计出不同方向性且能够节约频谱资源的天线具有一定的理论价值和实际意义。因此,本文设计了两款应用于WLAN频段不同方向性且具有宽带和多频特性的天线。本文首先设计了一款工作在WLAN2.4GHz频段的全向宽带天线阵。该天线阵的单元天线采用微带印刷天线的结构,尺寸较小且易于集成。辐射贴片选用两组对称振子,具有很好的宽频特性,且能够实现全向辐射。馈电方式采用同轴馈电,且将每组对称振子的两个振子臂分别印刷于介质基板的两侧,避免了空气跳线等复杂的馈电结构,进一步减小了天线的尺寸。在此基础上,将四个单元天线进行组阵,同时设计了一款一分四的威尔金森馈电网络来对阵列天线进行馈电,得到了水平全向宽带天线阵。然后,本文又设计了一款工作在WLAN 2.4GHz和5.8GHz两个频段的定向双频双极化天线。该天线采用缝隙结构实现了多频的特性,馈电方式为同轴馈电。同时,在天线的两个馈电点之间引入了环形缝隙带状线,通过优化环形缝隙的宽度和位置,能够更好地增加天线的端口隔离度。该天线将地板作为反射板,实现了天线定向的工作特性,并增加了天线的增益。本文采用理论设计和仿真软件优化相结合的方法,首先利用HFSS软件进行建模和仿真,并且利用软件对天线的各个参数进行了优化和选择,然后根据设计结果对天线进行了实际的加工和测试。测试结果显示,本文设计的全向宽频天线阵和定向双频双极化天线基本达到设计要求。(本文来源于《大连海事大学》期刊2017-05-01）

龚龙艳,张阳,赵广雷[2]（2015）在《一种用于WLAN/WiMAX的宽带双频天线》一文中研究指出提出一种新型的适用于WLAN/Wi MAX的宽带双频天线。通过在矩形辐射贴片上开对称的倒F型槽以及在背面接地板上开对称的L型槽的方式,该天线具有较好的宽带双频特性。实测天线的阻抗带宽为700 MHz(3.2~3.9 GHz)和1.5 GHz(4.8~6.3 GHz),可以同时覆盖3.5 GHz Wi MAX和5.2/5.8 GHz WLAN频带。该天线在双频工作点上的最大增益分别为2.508 d Bi和3.645 d Bi,且具有较好的全向辐射特性,结果表明该设计方法的有效性。(本文来源于《现代电子技术》期刊2015年21期）

卢昊[3]（2015）在《新型双频天线与超宽带天线设计》一文中研究指出微带天线相比传统天线具有体积更小,重量更轻,剖面更低,更易与载体共形,更容易实现多频化等优点,这些优点使得近些年来微带天线在通信的各个领域中都扮演着重要的角色。同时随着无线通信技术的进步,传统天线的性能已经难以满足通信系统的需要,微带天线的双频化以及宽带化成为了人们关注的热点。因此本文对微带天线基本的小型化,双频化,宽带化技术进行了深入研究。本篇文章给出了两种具有新型结构的微带天线。一种是以圆环结构为辐射贴片,接地面加载矩形DGS结构的双频天线,此天线经过优化之后可工作在5.4GHz～6.3GHz和7GHz～10.6GHz双频段,其低频段覆盖了IEEE 802.11a的工作频段,高频段相对带宽达到了42.7%,可以满足未来应用在这个频段上的工程对天线的性能要求。在双频天线设计经验的基础上,设计了第二种天线,此天线可用于超宽带(UWB)通信系统。设计过程中先对天线接地面加载D型DGS结构,经过优化之后达到了缩小天线尺寸并拓宽天线频带的效果,然后在天线接地面的D型槽中继续加载周期性结构,进一步拓宽了天线频带宽度并优化了天线的方向图。最终此天线的频带范围为3GHz～12.2GHz,方向图在整个频段内相对稳定,具有较好的超宽带性能。以上天线均做出实物,实验结果与仿真结果基本吻合。(本文来源于《安徽大学》期刊2015-04-01）

沈细荣,郭爱煌[4]（2009）在《一种新型WLAN宽带双频天线设计与分析》一文中研究指出多频天线能适应不同网络的要求,是无线通信技术研究的热点之一.为达到产品设计及成本的要求,提出了一种新型WLAN宽带双频平板天线,天线以FR4为基材,采用寄生振子与开矩形槽.应用Ansoft HFSS软件,对天线尺寸进行设计和优化仿真.仿真结果表明:天线在IEEE802.11b/g(2.4GHz)相对带宽为33%,IEEE802.11a(5GHz)相对带宽为28%;而且缩减了天线尺寸,提升了使用带宽,达到了宽频天线的要求,完全适于WLAN系统应用.(本文来源于《应用科技》期刊2009年10期）

### 宽带双频天线论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出一种新型的适用于WLAN/Wi MAX的宽带双频天线。通过在矩形辐射贴片上开对称的倒F型槽以及在背面接地板上开对称的L型槽的方式,该天线具有较好的宽带双频特性。实测天线的阻抗带宽为700 MHz(3.2~3.9 GHz)和1.5 GHz(4.8~6.3 GHz),可以同时覆盖3.5 GHz Wi MAX和5.2/5.8 GHz WLAN频带。该天线在双频工作点上的最大增益分别为2.508 d Bi和3.645 d Bi,且具有较好的全向辐射特性,结果表明该设计方法的有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 宽带双频天线论文参考文献

[1].生亚梅.WLAN全向宽带天线阵及定向双频天线的设计[D].大连海事大学.2017

[2].龚龙艳,张阳,赵广雷.一种用于WLAN/WiMAX的宽带双频天线[J].现代电子技术.2015

[3].卢昊.新型双频天线与超宽带天线设计[D].安徽大学.2015

[4].沈细荣,郭爱煌.一种新型WLAN宽带双频天线设计与分析[J].应用科技.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a2933c5ef50ea4f7f1645a6f.html