# 采矿工程施工中不安全技术因素及解决措施分析

关键词：采矿工程施工；不安全技术因素；解决措施

中图分类号：TD79文献标识码：A

引言

如今，社会的快速发展，进一步带动了采矿业的发展。但就目前的情况来看，在采矿的过程中存在很多不安全因素，对采矿工程施工带来很大影响，因此，在实际应用中需要根据施工情况进行分析，从而能够更好的确保施工的有效开展，更好的促进企业的建设发展。

1采矿工程发展现状

我国属于人口大国，幅员辽阔，具有很丰富的资源，但是就目前的情况来看，人均所占据的比例非常小，因此在矿产资源开采的时候需要科学的使用方法进行。随着社会的不断发展，矿产资源开采越来越受到重视，在开展的过程中也是不断的提高了资源的开采效果。

在实际开采过程中还是存在问题，其主要是因为工作人员没有注重技术应用规范，同时安全管理意识方面存在不足，从而埋下了很大的安全隐患，因此在采矿开采的过程中没有严格的按照相关要求进行，从而会造成资源的浪费，因此需要引起我们的重视。从我国采矿工程来看，还有诸多层面需要进行改善。

2采矿工程施工中不安全技术因素与解决措施

2.1车场轨道与轨道间的间隙过小

在采矿工程巷道开拓施工中，通常会选择用箕斗提升与罐笼提升的方式来对矿石、设备、材料、零件、人员进行提升，一般来说，主井通常选择箕斗提升，主要用来提升矿石，副井主要选择罐笼提升，还能兼作各种管线、风流的通道。在采场运输时，需要用铲运机运输到中段溜井，装入矿车之后由电机车牵引到主溜井，但是，在下部车场设计时，设计人员通常都会将双轨道的安全间隙设置为1.3m，遇到车场运输任务繁重、材料运输车较宽等情况，很容易导致运输车出现形变，不仅影响运输车的使用寿命，还会埋下很大的安全隐患，而且，如果遇到材料运输车较宽的情况时，还容易使运输车发生碰撞，危害到采矿施工现场施工人员的生命安全。因此必须要考虑施工现场的特殊情况，合理设置安全间隙值，一般来说，设置在1.4m为宜，这样既可以满足较宽运输车的运输要求，还能提高采矿工程施工的安全性。

2.2巷道设计高度不足

在采矿工程掘进巷道施工时，一般会采用砌碹支护开拓作业，在作业的过程中，技术人员通常会优先考虑选择半圆拱形掘进方式，这种掘进方式在墙体高度设置时，一般会设置为1.2m。但是，在实际采矿工程施工的过程中，有很多施工人员为了降低成本，会将墙体的高度缩减为1.1m，这种情况下，在巷道架线处理时就无法满足下现场的安全控制标准。导致架线安全高度的控制要求与实际情况不相符，出现触电事故。因此，在巷道设计的过程中，技术人员必须要综合考虑各方面因素，在设置墙体高度时，要根据相关安全标准，并综合考虑工程的实际要求来设置，不可以随意改动，从而确保采矿工程施工的安全性。

2.3有轨运输巷道设计起坡轨设置不合理

在设计有轨运输巷道时，必须要根据工程的实际情况建设合理的巷道起坡轨，一般来说，采矿工程施工中的巷道起坡包含两种起坡方式，一种是单道起坡，一种是双道起坡，由于双道起坡在应用的过程中具备较多的要求，技术人员需要固定岔道只要合理设置弹簧道岔，因此，在施工量不大的采矿工程当中，通常会选择单道起坡的方式，这种方式在采矿工程中的应用较为广泛。但是，单道起坡方存在一定的不安全因素，会增加安全隐患。因此，应要求相关设计人员应用双道起坡方式，虽然双道起坡方式的要求较多，但是可以减少空重车与材料车下放的安全隐患，提高施工现场的安全性。

3采矿工程施工中安全管理措施

3.1完善采矿工程生产中的安全管理制度

采矿工程是复杂化的工程，为保障采矿工作的系统化以及规范化实施，就要充分制定完善的安全管理制度，对操作的规范化以及现场管理的全面性加以突出。在具体的管理制度制定上，要与实际需求相结合，完善对设备库的管理以及操作维护和验收制度的制定，在职责层面加以明确化。完善采矿现场的管理制度建设以及人员的管理，按照施工的安全要求对人员的责任加以落实，然后从技术层面加强管理，对人员的绩效考核制度进行建设。

3.2注重采矿工艺的优化实施

为保障采矿工程的实施安全进行，要注重在采矿的工艺方面结合实际进行优化，减轻地表塌陷，避免采矿中出现的地下水体破坏，可采用填充开采的方法，或是通过房柱式的开采方法减轻地表塌陷。另外，要注重对井下污水处理技术的应用，安装新型水泵对污水处理，使水资源得以循环利用。对矸石不能随意堆放，同时，以采矸量小作为机械使用的原则，在矿产资源的开采过程中实施分层开采的方式，这些都有助于开采效率的提高。

3.3将安全评价体系予以完善

采矿开采具有一定的特殊性，因此在发展过程中需要高度重视安全方面，在开采的过程中需要不断的引进先进管理方法，完善安全评价体系，从而达到其目的。安全评价体系的完善能够进一步提高开采安全级别，同时也能够不断提高人们的安全意识，因此有效落实该项工作非常重要，从而能够更好的确保生产安全，需要引起重视。

结束语

总之，采矿工程的危险系数比较高，为了确保采矿工程能够安全施工，防止出现采矿安全事故，就应当积极主动地消除采矿工程施工中的一系列不安全技术要素，从而切实保障采矿生产的安全性，因此进一步加强对其的研究非常有必要。本文分析了采矿工程施工中的不安全技术因素及对策，以期提供一些借鉴。

参考文献

[1]杭忠国,孙庆波,侯存虎.试析采矿工程施工中的不安全技术因素及解决对策[J].中国高新技术企业,2017(10):225-226.

[2]张阳.关于采矿工程施工的不安全技术因素和对策[J].内蒙古煤炭经济,2016(08):34+42.

[3]乔玉柱.采矿工程施工中不安全技术因素及对策探讨[J].黑龙江科技信息,2016(01):167.

[4]郑志勇.采矿工程施工中的不安全技术因素及对策分析[J].中国高新技术企业,2013(22):84-85.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a2fe85e0fd19830a685aabca.html