# 开关电场论文-刘群杰,樊艳芳,侯俊杰,王天生,钟显

导读:本文包含了开关电场论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:中性点接地方式,风电场,接地故障,过电压

### 开关电场论文文献综述

刘群杰,樊艳芳,侯俊杰,王天生,钟显[1]（2019）在《基于开关控制的风电场集电线路复合中性点接地方式研究》一文中研究指出针对风电场集电线电缆线路传统中性点接地方式可能存在过电压水平较高、难以识别瞬时/永久性接地故障的问题,提出基于开关控制的风电场集电线路复合中性点接地方式。首先分析风电场集电线路传统中性点接地方式对过电压水平及零序电流保护的影响;然后在考虑暂态/弧光过电压水平的基础上,利用消弧线圈并联不同阻值电阻,建立基于开关控制的复合中性点接地方式,最后对其过电压水平及在零序电流保护性能方面进行仿真验证。结果表明:该方式在满足暂态/弧光过电压水平的基础上,解决了传统中性点接地方式在风电场集电线电缆线路发生瞬时/永久性接地故障时保护难以识别的问题,其对应的零序电流保护能够可靠动作。(本文来源于《太阳能学报》期刊2019年09期）

王宇,姚伟博,刘巧珏,张永民,邱爱慈[2]（2019）在《不同电极面型的两间隙气体开关电场优化设计》一文中研究指出在高压放电装置以及脉冲气体激光器领域中,电极面型所决定的极间电场直接影响装置性能。选取球头、平球头、Chang、Bruce四种面型的电极,使用有限元分析法对四种面型电极电场在叁维空间内进行数值计算,找出各个电极二维截面电场强度最大偏差的位置,给修改造型提供依据。设置电极半径13mm,间距在7～10mm之间变化,分别构建四种电极曲面,设置两电极电势差为30kV,计算得到四种面型的d-f曲线,确定不同间距下最佳面型电极,对工程实践提供指导。在平球头与Bruce电极中心设置10mm半球凸起凹陷,测定烧蚀喷溅对于间隙电场畸变率的影响。(本文来源于《电工技术学报》期刊2019年14期）

王飞风,蒙国斌,苏毅,陈庆发,夏小飞[3]（2019）在《高压开关柜异常局放故障电场数值计算与分析》一文中研究指出2015年以来,广西电网公司某站发生两起开关短路故障,针对该型故障的开关柜,全网进行了局放普测,结果发现个别同类型开关柜存在局放情况。就开关柜局放测试情况进行深入分析,另针对在运开关柜设备上安装无线测温装置的情况,使用COMSOL模拟软件对进线开关柜母线导体上安装无线测温装置后的电场分布进行了仿真分析,仿真结果表明,安装无线测温装置后,电场分布发生畸变,最大电场幅值增加了97.2%。(本文来源于《电气工程学报》期刊2019年02期）

张茜,肖霞,徐雁,刘琦,胡浩亮[4]（2019）在《开关柜内电场环境对电阻式电压互感器准确度的影响分析》一文中研究指出文中基于电阻式电压互感器的工作原理,分析了其在开关柜的工作环境下测量误差的来源。利用Ansys有限元分析软件建立了电子式电压互感器(electrical voltage transformer,EVT)叁维模型,基于电场结果,分别分析了杂散电容、母排、邻近相和开关柜柜体对EVT准确度的影响程度,加入EVT屏蔽结构进行仿真;最后结合实体试验,对误差分析结果进行验证。结果表明加上该屏蔽结构的电子式电压互感器准确度达到0.2级,且所得结论对其在开关柜中的实际应用有一定的指导意义。(本文来源于《高压电器》期刊2019年06期）

张志文,严小敏,邓文华,王春华,赵健康[5]（2019）在《1 100 kV B类接地开关叁维电场数值计算与优化设计》一文中研究指出接地开关的静电场仿真计算可以指导产品的结构优化,从而缩短产品研发周期降低产品研发费用。为了得到接地开关表面电场,以承德特高压串补用串1 100 kV B类接地开关为样本,计算接地开关分闸状态下表面电场分布。首先依据设计尺寸利用SolidWorks软件对接地开关进行实体建模;然后依据叁维有限元数值计算法对接地开关典型时刻下的电场电位进行了叁维有限元仿真计算,得出其电位及表面电场分布;仿真结果显示高场强出现在辅助回路均压环、静触头均压环及动触头表面;接着对接地开关高场强区域进行了优化设计,优化后均压环表面场强在安全范围内,动触头表面场强得到显着改善;最后对优化后的接地开关进行静电感应电流开合试验,试验通过,证明了优化的合理性。该仿真结果可以为1 100 kV B类接地开关的研发及推广提供理论参考。(本文来源于《高压电器》期刊2019年03期）

陈献慧,王冰,邓红峰,李伟[6]（2019）在《海上风电场环形拓扑结构集电系统开关配置分析》一文中研究指出为研究拓扑结构可靠性和成本对海上风电场集电系统的影响,文章以环形拓扑结构为例,根据开关配置方案分别建立风机、海缆和开关设备的可靠性评估模型和成本模型,通过实际海上风电场运行数据计算,对比最简单开关配置和完全开关配置的可靠性及成本差异。在此基础上,考虑未知个数开关设备,建立部分开关配置方案的可靠性模型及成本模型,利用NSGA-II算法实现可靠性及成本的Pareto最优,并设计出最优开关配置方案。(本文来源于《可再生能源》期刊2019年02期）

褚磊,饶旭妮,成林,郭洁,吴经锋[7]（2019）在《110kV AIS隔离开关分合操作瞬态电场的模拟实验研究》一文中研究指出在空气绝缘变电站(air insulated substations,AIS)中,为了研究隔离开关分合空载母线产生的空间电磁环境对站内一次侧电子设备的影响,需要在实际变电站现场进行大量重复实验以获得空间电磁环境变化规律,但这对正常电力运维是不现实的。文中设计了可以模拟实际隔离开关操作产生的瞬态电磁场的隔离开关模拟骚扰源,利用该源对110 kV AIS隔离开关分合操作产生的电场随母线参数、隔离开关触头距离、电源容量进行研究。研究结果表明:该系统可以产生频率在0.9～2 MHz左右、强度在6～20 kV的空间瞬态电场,与现有文献报道的110 k V AIS站隔离开关操作实测瞬态电场数据相吻合。(本文来源于《高压电器》期刊2019年02期）

王海燕,朱志豪,费翔,朱彦卿,袁端磊[8]（2019）在《40.5kV空气绝缘开关柜穿墙套管电场优化与结构设计》一文中研究指出针对40.5kV交流金属封闭开关柜内部具有高、低压屏蔽的典型穿墙套管运行过程中出现局放、沿面放电问题,利用Ansys Workbench软件进行电场计算和问题分析并提出两种结构优化方案。分析绝缘试验时穿墙套管初始放电主要发生在内穿铜排表面窄边圆角处原因,采用参数化建模优化方法并以高压、接地屏蔽罩长度和半径为变量,在一定范围内进行反复迭代综合考虑得到穿墙套管高、低压屏蔽罩优化方案并试验验证,在此基础上进一步设计高压罩全屏蔽方案,对比两方案参数并结合生产实际给出工程建议。仿真与试验结果表明:屏蔽罩优化方案将铜排表面、环氧外表面最大场强分别减小为4.5、2.6kV/mm,高压全屏蔽型方案通过取消接地屏蔽附近伞群、适当降低环氧厚度,将穿墙套管整体最大场强降为2.37kV/mm,为穿墙套管设计提供工程依据。(本文来源于《高压电器》期刊2019年01期）

许超,尚荣艳,艾春,毛恒[9]（2018）在《高压开关柜内部气隙放电模型及其电场分析》一文中研究指出针对高压开关柜中典型的内部气隙放电,建立内部气隙放电有限元分析模型.通过气隙处电场分析,得到该模型的电晕起始电压和电晕层厚度,并研究气隙模型参数对内部气隙处电场分布变化的规律.在此基础上,研制出内部气隙放电模型实物,并搭建高压开关柜局部放电模拟试验平台,测量内部气隙放电模型的电晕起始电压.结果表明:实验结果与仿真结果相近,证明模型有限元分析及实物研制的一致性.(本文来源于《华侨大学学报(自然科学版)》期刊2018年06期）

李静[10]（2018）在《基于有限元分析的开关柜内部电场的改善》一文中研究指出绝缘问题是电力设备稳定、可靠运行的重要影响因素之一,也是高压电器设备中的薄弱环节。高压开关柜故障中很大一部分故障就是由于绝缘破坏而造成的。因此,必须提高绝缘设备的绝缘性能,保证高压开关柜在配电系统中的安全运行,且有较小的安装空间。在计算机模拟电场分布的求解中,有限元方法剖分简便易行、可适用于多种介质且具有较高的计算效率,已经成为电磁场问题求解的主要方法之一。(本文来源于《通信电源技术》期刊2018年10期）

### 开关电场论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在高压放电装置以及脉冲气体激光器领域中,电极面型所决定的极间电场直接影响装置性能。选取球头、平球头、Chang、Bruce四种面型的电极,使用有限元分析法对四种面型电极电场在叁维空间内进行数值计算,找出各个电极二维截面电场强度最大偏差的位置,给修改造型提供依据。设置电极半径13mm,间距在7～10mm之间变化,分别构建四种电极曲面,设置两电极电势差为30kV,计算得到四种面型的d-f曲线,确定不同间距下最佳面型电极,对工程实践提供指导。在平球头与Bruce电极中心设置10mm半球凸起凹陷,测定烧蚀喷溅对于间隙电场畸变率的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 开关电场论文参考文献

[1].刘群杰,樊艳芳,侯俊杰,王天生,钟显.基于开关控制的风电场集电线路复合中性点接地方式研究[J].太阳能学报.2019

[2].王宇,姚伟博,刘巧珏,张永民,邱爱慈.不同电极面型的两间隙气体开关电场优化设计[J].电工技术学报.2019

[3].王飞风,蒙国斌,苏毅,陈庆发,夏小飞.高压开关柜异常局放故障电场数值计算与分析[J].电气工程学报.2019

[4].张茜,肖霞,徐雁,刘琦,胡浩亮.开关柜内电场环境对电阻式电压互感器准确度的影响分析[J].高压电器.2019

[5].张志文,严小敏,邓文华,王春华,赵健康.1100kVB类接地开关叁维电场数值计算与优化设计[J].高压电器.2019

[6].陈献慧,王冰,邓红峰,李伟.海上风电场环形拓扑结构集电系统开关配置分析[J].可再生能源.2019

[7].褚磊,饶旭妮,成林,郭洁,吴经锋.110kVAIS隔离开关分合操作瞬态电场的模拟实验研究[J].高压电器.2019

[8].王海燕,朱志豪,费翔,朱彦卿,袁端磊.40.5kV空气绝缘开关柜穿墙套管电场优化与结构设计[J].高压电器.2019

[9].许超,尚荣艳,艾春,毛恒.高压开关柜内部气隙放电模型及其电场分析[J].华侨大学学报(自然科学版).2018

[10].李静.基于有限元分析的开关柜内部电场的改善[J].通信电源技术.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a4022324fcd6fb8005bd1642.html