# 机电安装工程中的技术要点控制与管理探析李师壮

身份证号码：37292819850204xxxx

摘要：随着我国经济的快速发展，建筑行业也随之发展迅速。建筑中施工单位管理的重点是建筑机电安装技术和其工作质量控制，建筑机电安装技术关系着建筑工作的释实用性和安全性，这项技术是建筑工程中不可或缺的环节。作为建筑工程的基础，建筑机电安装技术保证建筑中的机电设施正常运转。建筑单位要做好建筑机电安装技术和质量控制，使建筑工程完成得更有意义。机电安装是一个比较宽泛的概念，其固有特征比较明显，其通用性业较强。做好机电安装工程的管理，可以增加企业效益，提高竞争力。文章对机电安装工程中的技术要点控制与管理进行了研究分析，以供参考。

关键词：建筑工程；机电安装；应用技术

1前言

建筑工程在发展过程中，其中的机电安装工程所表现出的作用是极其关键的，整个建设工程的质量与机电安装工程的整体质量密切相关，因此在机电安装工程设计和施工的过程中，一定要强化对质量的控制与管理。倘若机电工程在施工的过程中，相关施工单位未重视在施工质量方面的管控，则会造成机电设备产生许多质量问题，不但威胁着整个建筑工程的质量，还使相关机电施工单位的综合效益受到了严重的损害。因此，在进行相关机电设备安装的时候，一定要在施工质量上强化控制与管理，对于安装过程中的一些着重点及难点进行重点分析和掌握，进而有效确保整个机电工程的整体质量，保障建设工程的顺利进行，在一定程度上提升建筑工程的经济效益和社会效益。

2建筑机电的安装技术要点

2.1热力管道

在管道下放之前，首先要检查管沟标高、坡度，查看基槽底部是否满足施工要求，同时要保证干净整洁。用吊车搬运时，为避免危险发生，吊装间要使用满足施工要求的吊装带，防止对管道外部造成破坏。在进行热力管道对接时，要保证表层清洁，及时清理掉小碎渣、油漆、铁锈等，一定要保证破口的干净整洁。进行对口时要保证内部壁面的平坦。完成热力管道各项工序后，焊接管道要使用手工电弧焊，最少也要保证四个正常工作的工具，保证工具的工作强度，以保证焊接底部坚实牢固。填补焊缝同样适用一定强度的手工电弧焊，引弧仅限于表层焊接。在焊接结束后，要及时清理垃圾、废料，检测焊接状况。

2.2安装阀门

在安装阀门时，要仔细核对型号，确保外观完整性，当一切满足安装要求时，要将阀门安放在明显的地方，有利于人员掌握控制。垂直安置阀杆，与补偿器安装方式保持一致，这样可以避免在阀门的关闭状态下对焊渣产生影响。水试验包含的两种情况：总体需要的压力是工作压力的1.25倍；分段需要的压力是工作压力的1.5倍。操作过程中，首先清理管道空气，注满洁净水，都打开阀门时，利用打压泵升压，保持匀速。当压力达到一定标准时，进行稳压，如果没有出现漏电，则说明实验合格，减少管道压力，工作恢复正常。

2.3保温和清洗接口

管道焊接好、水压实验各项数据达标后，要做保温工作。首先要清理干净管道周围的淤泥、铁屑等杂质，仔细检查气密性是否合格，然后进行聚氨酯发泡，气泡要求全部填满，不可以出现缝隙，保证施工现场整洁。要用水冲洗管道，利用水力和密闭循环水流来进行清洗，更换水流清洗管内污物。

2.4弱电系统

现代建筑设计与施工中，存在着如监控、警告、电视电话、停车管理与内部系统等多个弱电系统，弱电系统的安置一般有相同的步骤：（1）设备就位；（2）安装检查；（3）接线联通；（4）测试、输入软件；（5）调试系统。作为弱电系统的重要部分，中央主机要在工程装饰与土建中完成安装。弱电系统的安装时间相对较短，其设施较为昂贵，所以要在前期完成铺设，后续完其它设施。

2.5电缆敷设

在进行电缆敷设前，必须严格检查电缆的型号、规格，要使用绝缘良好、潮湿达标、无破损的电缆。不仅要测试电缆绝缘，还要确保电缆终端的严密性，以保证正常施工。综合具体要求设置强电电缆、电压电缆和高弱电。如果同侧设置电缆与控制电缆，需要将电缆设置在可控制电缆内部。在支座电缆接头与终端作过程中，结合其安装工艺，要对电缆施工人员进行专业的指导与培训。需要注意的是电缆接头与终端制作要连续，只有保证一次成型，才能够保障工作质量和性能。

3机电安装工程施工技术及质量控制

3.1树立机电安装工程施工技术与质量控制科学理念

对于机电安装工程来说，居于首要地位的关键一步便是树立正确的施工技术管理以及质量控制观念。观念决定着行动，机电安装工程中的管理人员以及施工人员要意识到机电安装工程中技术管理以及质量控制起着非常重要的保障作用，其价值是非常巨大的。据有关数据显示，许多机电安装工程都出现了不少的问题，究其原因，大部分来源于机电安装人员以及施工人员对质量控制的力度不够，没有足够的重视起来，所以常常引起质量问题。为了改变这一现象，保证机电安装工程顺利完成以及施工质量，管理人员和施工人员要足够重视机电安装的质量控制，确保安装产品的安全可靠。

3.2完善机电安装工程施工技术和质量管理体系

对于机电安装工程来说，树立机电安装工程施工技术与质量控制科学理念固然重要，但是科学完善的施工技术和质量管理体系也同样重要，这样一来，施工技术以及质量控制的工作才能有章节可依，提高管理以及质量控制的工作效率。通常来说，要建立科学合理的施工技术和质量管理体系，主要有两个依据。其一，管理机构框架，这是每一个安装企业都已经具备的，然后以此为基础，衍生出机构体系，直接进行专门的施工技术以及质量控制；其二，以安装工程的设计情况为依据，具体情况具体分析，且要做到足够深入且详细，提高机构体系的可行性以及实用性。

3.3机电安装施工技术管理工作重点

机电安装施工技术的管理工作涉及到施工的各个方面，但重点仍应放在机电安装施工过程中，因为施工是机电安装的一项至关重要工作，这一过程的管理水平如何对于机电工程的质量来说举足轻重，因此，机电安装工程的施工技术管理工作重点必须要放在施工过程中，但是，同样是在施工过程，不同工作的重要性有不一而同，要想明确的分好主次地位，就需要我们继续做出一些深入探讨。一般而言，在机电安装企业进行招标时，施工技术的管理工作就应当着手进行了，在企业招标期间，管理人员务必要做好一个机电工程管理规划，明确施工过程中的重、难技术，一旦中标之后，要迅速进行技术交底工作，特别要交代清楚一些特殊注意事项。在这之后，机电安装施工技术管理工作就应重点放在检测施工技术是否符合工程项目的标准之上了，发现技术上的问题，及时上报相关部门加以解决，避免因技术管理上的失误而引起工程质量问题。

3.4机电安装工程施工质量控制工作重点

机电安装工程施工过程中除了施工技术的管理工作之外，还有许多质量控制工作，因为质量控制直接于工程质量联系到了一起，因此，所有的控制点都是控制工作的工作重点。归纳起来，质量的控制工作主要包含三个需要控制的点：一是材料控制，机电安装过程中要使用大量安装材料，材料也是工程质量的根本，如果材料质量得不到保证，即是后续质量控制的再严格，工程质量一样得不到保证，因此，机电企业的相关部门在选购材料时，要进行充分的筛选工作，确保材料质量符合相关要求，并且落实责任制度，一旦发现材料有质量上的问题，及时追究到相关责任人；二是安装工具的控制，在这一点的控制上，除了严格检查一些大型安装工具是否符合相关要求之外，还应特别注意对小型安装工具的审查检验。三是施工人员的技术水平控制，这就需要企业除了引进一些水平较高的技术人员之外，定期对现有技术人员进行技术培训，尽量提升它们的技术水平。

4结束语

建筑机电安装有较多的规范，技术管理人员要结合工程实际，牢记规范，严格技术管理。施工技术人员也要严格规范自己，提高自身工作素养。机电安装施工的质量保证建筑工程的效益，是建筑施工的重点。技术管理人员要不断鼓励创新，促进企业迅速发展，保证建筑机电质量。

参考文献：

[1]文会民，禹祥敏.浅析建筑机电安装技术与质量控制[J].江西建材，2014，（16）：85.

[2]朱有明.建筑机电安装技术与质量控制探讨[J].建筑工程技术与设计，2016，（26）：872.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a404525557d5a2ffed310a35.html