# 岩土工程钻探常见的事故及处理方法印志涛

江苏科泰岩土工程有限公司江苏泰州225300

摘要：随着岩土工程钻探条件的不断变化，对其常见事故的处理提出了新的要求，因此有必要对其相关课题展开深入研究与探讨，以期用以指导相关工作的开展与实践。基于此，本文从概述钻探事故发生的原因及判断着手本课题的研究。

关键词：岩土工程；钻探；事故；处理

在钻探工作中，由于地层、钻探设备、钻探人员的操作水平，工作责任心等原因，会经常发生孔内事故。其结果直接导致大量的人力，物力，时间的浪费，如果处理不当还会损坏机械设备，造成人身事故，给我们带来极大损失。

1钻探事故发生的原因及判断

1.1钻探事故发生的原因

针对孔内事故而言，其事故的发生主要有自然因素和人为因素，而自然因素是因地质条件等客观因素而导致的事故。针对客观因素，我们不可能事先掌握可能发生的事故，或者即便事先有所掌握和了解，并采取了相应措施，也难以有效避免事故的发生。自然因素主要有以下几点：一是因地质条件复杂而引发。二是在进行钻探中出现流沙、岩层裂隙和漏水迹象，均会导致钻孔坍塌。三是在绿泥石或者高岭土等呈现塑性的岩石当中，倘若出现进水等情况，都会使得钻孔直径缩小，从而导致孔内事故出现。

人为因素所讲的是与人相关的事故，指事故出现是由于操作人员没有依照规章制度进行操作，同时没有根据具体的生产情况采取有效措施。人为因素主要有以下4点：一是由于钻探设备的不合格，管材质量不过关，或者使用过度、磨损程度较为严重，也会导致孔内事故的增加。二是钻探操作人员违章作业，如没有仔细对孔的各个部位运转情况进行有效检查和监测，也会导致难以挽回或较为严重的事故发生。三是在现场操作时，各个管理环节较为松懈或薄弱，增加了孔内事故的发生概率。四是由于操作人员在操作时技术不熟练、不细心，缺乏责任心而导致孔内出现问题，而问题出现后又束手无策，导致原本能够预防的问题演变成为事故。

1.2孔内事故的判断

（1）孔内发生意外之前均会存在一定的前兆。比如当开展钻进的时候，出现不能进尺、转具旋转性能猛然降低、称重质量降低等情况时，均是断脱钻具的前兆。

（2）当进行钻进工程时，钻机的运作状态是工程施工顺利进展的重要因素之一，因此施工人员应当对此加以充分关注。具体来说，施工单位应安排专门的人员进行值班看守，一旦出现钻机回转阻力变强、泥浆压力增大等现象，就必须立刻采取有效措施，以防止烧钻、断钻等事故的发生。

（3）当开展事前检查的时候，相关人员未能仔细检查提引系统、各类工种搭配不合理等现象的存在，这样将造成下钻时产生偏钻、跑钻的事故的发生，从而造成钻具弯曲、钻头断裂等情况。

2孔内事故的预防

本着“预防为主，处理为辅”方针，尽量把事故消灭在发生之前。预防孔内事故需要做到以下几个方面：

（1）加强政治思想和专业技术学习，不断提高工作责任心和技术操作水平。

（2）地质人员与钻探人员要密切配合。开钻前地质人员要向钻探人员详细介绍钻孔柱状图，讲清岩性特点及分布规律；钻探人员要认真研究剖面、柱状，并结合地区经验，分析研究可能出现的各种问题，制订科学的钻进方法和技术措施，做好开钻前的准备工作。

（3）孔内事故发生前大部分都有征兆，要密切注意孔内事故发生前的征兆，发现事故征兆时，立即采取安全措施，不能盲目钻进，以免事故的发生。

（4）在钻进过程中要严格按照“钻探规程”作业，不能盲目求快，急于求成。

（4）对发生过的孔内事故，要及时分析原因，总结经验教训，制定有效的预防措施，防止类似事故的再次发生。

3钻探过程中发生事故的处理基本方法

需注意的问题。①事故发生后，第一步是测量机器上的残余深度，计算钻机的深度，钻杆的数量和米数，岩心管和钻头的长度等，详细记录事故发生事故前的孔内情况。②矿山钻探技术管理人员组织发生事故工作人员，对事故发生经过进行总结，为该事件进行定性，并将详细情况汇报给上级，制订处理事故的方案，确定使用的器具。③事故处理过程简单化，若发生烧钻、夹、埋、卡等事故，切勿将钻具硬拉出来，会造成钻具断了，为后续事故处理造成困难。

（1）钻具折断的处理方法。①钻进过程中钻具突然折断，应立即停止钻进，打捞折断钻具前必须详细了解故事钻具的部位、孔壁情况、深度等。②折断钻具倒靠孔壁时，打捞工具上应带有导向器，导向器将折断钻具扶正后再用打捞工具套取。③当打捞工具已套上折断钻具而不能提拔时，切忌不能强力提拔或猛拉。应及时水泵通水钻具慢慢转动进行提拔作业。④根据事故的不同情况，可采用公母丝锥打捞折断钻具时，应先轻轻提拔并称重确定是否打捞成功，再提取。

（2）埋钻事故的处理方法。①发生埋钻事故时。必须加大泥浆冲洗液的黏度及密度，然后处理事故。②埋钻不严重时，开泵强力冲洗钻孔，用冲洗液冲散坍塌物排出孔外。在冲洗坍塌物时可提动钻具上下活动，增加活动范围。③埋钻严重时，可用透孔的方法处理也可用小一级的孔径钻进。

4减少岩土工程钻探事故的措施

4.1严格要求关于工作人员专业素养

工程钻探工作有一定的难度，而且工程钻探工作在进行时，也是具有一定的危险性的，所以工程钻探工作对工作人员的专业知识和经验都是有严格的要求的。在进行工作前，工作人员一定要经过专业的职业培训，培训的知识主要是两方面：①对专业知识的培训。在进行工作前，工作人员要对自己的工作岗位有详细的了解，并且具备较强的专业知识，有应对工作中出现失误的能力；②对工作岗位安全的培训。岩石工程钻探工作具有一定的危险性，所以在工作前，要针对工作岗位中可能出现的危险情况，进行特殊的安全培训，使工作人员对工作岗位具有一定的安全意识，提高工程的质量。

4.2对工作场地进行严格检查

①在进行工作前，需要专业人员对施工现场进行勘察。了解施工现场的情况，就可以准备合适的施工设备。如果施工现场的质地是软质岩石或者是经过风化的岩石，就可以采用双层岩芯管钻头，如果是湿陷性黄土的质地，就可以采用螺旋钻头，也可以使用硬质合金钻头，对于含水率高的质地，可以采用冲击钻进行工作。②钻具的安装是要经过严格计算的，对于施工场地也是由专业人员安排的，所以在工作时，如果施工现场发生特殊情况，需要转变钻具的地点，都是需要专业人员来精密计算后安排的，不能没有经过专业人员的允许而私自搬动。

4.3对工作设备进行严格检查

①工作设备的质量是进行岩土工程钻探工作的助力。在进行工作前，对工作设备的所有结构都要严格的检查，而且要根据即将要开钻的工作现场准备所有的工作设备，要符合工作的性质，可以从容的应付工作，保证工作的质量，提高工作的效率。进行岩土工程钻探工作，最重要的就是钻具。钻具的选择型号是否符合技术要求，代表着整个岩土工程钻探工作的质量。②在进行岩土工程钻探工作前，对工作人员的专业知识和工作设备的检查，以及在工作现场安全措施的执行，都是要填写记录，并且在事后具有检查的作用。

通过对岩土工程钻探常见事故处理的研究，我们可以发现，该项工作理想效果的取得，有赖于对其多项影响因素与关键环节的充分掌控，有关人员应该从客观实际出发，充分利用既有优势资源与条件，研究制定最为符合实际的钻探实施方案。

参考文献：

[1]关峰.强化岩土工程钻探质量的若干探讨[J].中国标准化，2018年16期.

[2]薛怀敏.岩土工程钻探常见的事故及处理方法[J].建筑工程技术与设计，2018年20期.

[3]张海保.论岩土工程中钻探的相关问题[J].建筑工程技术与设计，2018年8期.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a43c4705d80a7c19d7512fb5.html