# 冷冻分离论文-白云,陈新启,胡光辉,李琴梅,刘伟丽

导读:本文包含了冷冻分离论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:冷冻研磨,超声浸提,气相色谱-质谱法,充油丁苯橡胶

### 冷冻分离论文文献综述

白云,陈新启,胡光辉,李琴梅,刘伟丽[1]（2019）在《冷冻研磨超声浸提分离-气相色谱-质谱法测定充油丁苯橡胶中8种多环芳烃的含量》一文中研究指出为从充油丁苯橡胶样品中分离提取其中所含8种多环芳烃化合物(PAHs,包括苯并[a]蒽、艹屈、苯并[b]荧蒽、苯并[j]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[e]芘、苯并[a]芘及二苯并[a,h]蒽),采用了冷冻研磨、超声浸提法。试验选择了5件样品分别将其粉碎至约2mm~3的颗粒,并取一定量的颗粒样品置于研磨仪中进行冷冻研磨至粉末状态。称取加工成粉末状的样品1.00g,加入正己烷-丙酮(1+1)混合溶液10mL,在40℃超声提取35min。将所得提取液氮吹浓缩至近干,用正己烷1mL溶解残渣,所得溶液经滤膜过滤,滤液供气相色谱-质谱分析。采用VB-17MS毛细管色谱柱,在90～300℃温度区间按程序升温模式进行分离。在质谱分析中,用电子轰击离子源和选择离子监测模式。测得8种PAHs的线性范围均在0.05～5.0mg·L~(-1)之间,检出限(3S/N)在0.01～0.02mg·L~(-1)之间。在样品溶液中加入混合标准溶液进行回收试验,测得回收率在84.5%～106%之间,并从测定值计算其相对标准偏差(n=6)在1.6%～4.9%之间。(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2019年09期）

王光明,翟琛,王锋,刘华伟[2]（2019）在《含醇富氢弛放气冷冻分离回收改造小结》一文中研究指出陕西陕化煤化工集团有限公司100 kt/a 1,4-丁二醇(BDO)系统设计加氢反应器富氢弛放气和BDO出料槽富氢弛放气经火炬系统焚烧排放,不仅造成弛放气中H2的浪费,而且弛放气中醇类物的排放还造成环境污染。通过对该弛放气进行分析及试验,确定可采用冷冻分离技术将弛放气中的H_2与杂醇分离,并对将弛放气回收至BDO系统变压吸附装置入口或回收至合成氨系统变换工段入口2个方案进行比较,最终确定将弛放气中的H_2回收至合成氨系统,实现"变废为宝"。回收装置投运后,减少弛放气放空量约400 m~3/h,年节约标煤718. 336 t,实现了节能减排、降耗增效。(本文来源于《中氮肥》期刊2019年05期）

蒋运鹏[3]（2019）在《多联机系统冷冻油和制冷剂在低温下的分离方法》一文中研究指出多联机系统停止状态长期在低温环境中,冷冻油和制冷剂成上下二层分离的状态在多联机系统压缩机内。当多联机系统需要启动运行时如未能将冷冻油和制冷剂成上下二层分离的状态混合或将制冷剂有效分离出去,会对压缩机可靠性存在非常大的影响。本文主要通过压缩机线圈单项交替供电加热方式,直接加热压缩机内制冷剂和冷冻油,将制冷剂和冷冻油有效的快速分离。(本文来源于《电子测试》期刊2019年14期）

姜禹,赵欣欣,安星兰,蔡宁宁,张胜[4]（2019）在《冷冻保存新生牛睾丸组织中支持细胞的分离纯化》一文中研究指出睾丸支持细胞(sertoli cells,SCs)是生精上皮中的多功能体细胞,其分离培养对体外探讨精子发生机理至关重要。因牛新鲜睾丸组织取材不便,本试验在前期基础上探讨了从冷冻保存的新生牛睾丸组织中分离纯化SCs的可行性。将冻存的1日龄牛睾丸组织复苏,进行形态学检查和SCs分离培养。石蜡切片苏木精-伊红(HE)染色显示,曲细精索及睾丸间质保存完好。二步酶消化结果显示,生精上皮解离良好。利用差异贴壁法将原代细胞纯化后扩大培养,绝大多数细胞呈不规则多边形,3d即可生长至汇合。RT-PCR分析显示,贴壁细胞表达SCs阳性分子标记胶质细胞源神经营养因子(GDNF)和雄性激素结合蛋白(ABP)而不表达精原细胞分子标记PLZF。流式细胞术检测显示,所获细胞中ABP和GDNF阳性细胞数分别为99.7%和99.8%。以上结果表明,从冻存的新生牛睾丸组织中可获高纯度的SCs。本试验结果为后续相关试验奠定了基础。(本文来源于《中国兽医学报》期刊2019年01期）

王新锋,赵敏[5]（2018）在《膜法脱硝工艺冷冻分离单元技术改造》一文中研究指出简介齐鲁氯碱厂膜法脱硝工艺,阐述膜法脱硝装置冷冻分离单元运行过程中存在的问题,分析原因,通过技术改造、方法改进,达到提高硫酸钠脱出量的目的。(本文来源于《齐鲁石油化工》期刊2018年04期）

党土利,岳富民[6]（2018）在《冷冻分离法制备脂肪酸型柴油抗磨剂的研究》一文中研究指出饱和脂肪酸含量已成为制约脂肪酸型柴油抗磨剂质量的关键。本文通过浊点、凝点测试评价低温冷冻结晶法脱除饱和脂肪酸的可能性,利用气相色谱法分析产物中饱和脂肪酸含量,探讨冷冻结晶法分离的条件。实验结果表明,以95%乙醇为溶剂,原料油酸与乙醇质量比为1:1,在-15℃条件下冷冻结晶6 h,抽滤、旋蒸得产品的浊点-9℃、凝点-14℃、总饱和脂肪酸含量低于1.5%,满足脂肪酸型柴油抗磨剂的指标要求,产品收率超过80%。(本文来源于《石油化工应用》期刊2018年07期）

陈林[7]（2018）在《浅谈优化分离精液的冷冻保藏方法》一文中研究指出动物的性别控制技术是通过对动物的正常生殖过程进行人为干预,使成年雌性动物产出人们期望性别后代的一门生物技术。现在一般多采用流式细胞仪进行X、Y精子分离法,该技术是利用动物含有X染色体和含有Y染色体的精液中DNA含量的差异,借助特异性染色剂染色,然后根据发出的荧光强度,通过计算机预测精子类别,再通过给精液液滴附加电荷,根据静电原理,将含有X染色体的精液和Y染色体的精液分离,得到分离精液,如果得到的分离精液在短(本文来源于《畜牧兽医科技信息》期刊2018年02期）

李海旺,吕海燕,郭兴凤,田少君[8]（2017）在《冷冻温度和时间对大豆分离蛋白功能特性的影响》一文中研究指出研究不同冷冻温度下大豆分离蛋白吸油性、乳化性、黏度和溶解性等功能特性随时间的变化。结果表明:大豆分离蛋白的吸油性在-30℃条件下波动相对较小,性质相对较稳定;大豆分离蛋白的乳化性在25 d之内,波动范围不大,25 d时乳化性最低,30~35 d时乳化性上升并保持稳定。大豆分离蛋白的黏度整体呈下降趋势,30~35 d时,黏度有一定程度的上升,但是均未达到初始状态最大值;大豆分离蛋白的溶解性在0℃的储存条件下较稳定,波动较小,但超过30 d溶解性下降。(本文来源于《粮食与油脂》期刊2017年05期）

谢辉,马凤翔,祁炯,邵丽骅[9]（2017）在《六氟化硫与其主要分解产物的冷冻分离技术》一文中研究指出SF_6气体绝缘设备中分解产物检测能够为设备内部绝缘故障诊断和状态评估提供有效依据。然而通常在设备故障潜伏阶段,设备内SF_6气体分解产物含量极低,现有的测量方法难以进行有效检测。为提高分解产物的含量,根据SF_6与其主要分解产物液化温度的差异,提出一种低温冷冻分离的预处理方法,并实验研究了SO_2和CF_4的冷冻富集效果。研究结果表明:在一定气体压力下,温度降低至SF_6的相变温度(-63.8℃),大部分的SF_6迅速凝聚而被分离;低浓度的分解产物由于分压小,未达到相变条件,仍然保留在气相中,实现低浓度组分的富集。模型试验中,1.0MPa的试验气体经过冷冻分离,分解产物富集了约6倍。同时,在SF_6/H_2混合气体为背景气的冷冻分离试验中,处理前后分解产物的浓度显着提高,SF_6气体本底浓度显着减小,说明该方法对SF_6混合气体也同样适用。(本文来源于《安徽化工》期刊2017年02期）

雍梁敏,刘石生[10]（2017）在《二次双溶剂冷冻结晶法分离纯化橡胶籽油中α-亚麻酸的研究》一文中研究指出以橡胶籽油为原材料,皂化得混合脂肪酸,经冷冻结晶得脂肪酸Ⅰ,最佳条件是通过低温结晶法从纯双橡胶溶剂中分离α-亚麻酸的响应面方法建立的。基于单因素实验,乙腈和丙酮/脂肪酸Ⅰ(v/m),乙腈/丙酮(v/v),冷冻时间叁因素,运用中心组合实验设计,考察了叁因素之间相互作用。借助响应面法分析实验数据,结果表明:以乙腈和丙酮为混合溶剂,乙腈与丙酮/脂肪酸Ⅰ(v/m)为18:1,乙腈/丙酮(v/v)为1.5:1,冷冻时间为9h,固液分离方式为-18℃、7000r/min冷冻离心3min,橡胶籽油中α-亚麻酸含量最高达45.41%。与传统方法相比,此法提纯效率高,脂肪酸不易氧化,为α-亚麻酸的纯化提供了一种新的方法。(本文来源于《海峡科技与产业》期刊2017年04期）

### 冷冻分离论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

陕西陕化煤化工集团有限公司100 kt/a 1,4-丁二醇(BDO)系统设计加氢反应器富氢弛放气和BDO出料槽富氢弛放气经火炬系统焚烧排放,不仅造成弛放气中H2的浪费,而且弛放气中醇类物的排放还造成环境污染。通过对该弛放气进行分析及试验,确定可采用冷冻分离技术将弛放气中的H_2与杂醇分离,并对将弛放气回收至BDO系统变压吸附装置入口或回收至合成氨系统变换工段入口2个方案进行比较,最终确定将弛放气中的H_2回收至合成氨系统,实现"变废为宝"。回收装置投运后,减少弛放气放空量约400 m~3/h,年节约标煤718. 336 t,实现了节能减排、降耗增效。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 冷冻分离论文参考文献

[1].白云,陈新启,胡光辉,李琴梅,刘伟丽.冷冻研磨超声浸提分离-气相色谱-质谱法测定充油丁苯橡胶中8种多环芳烃的含量[J].理化检验(化学分册).2019

[2].王光明,翟琛,王锋,刘华伟.含醇富氢弛放气冷冻分离回收改造小结[J].中氮肥.2019

[3].蒋运鹏.多联机系统冷冻油和制冷剂在低温下的分离方法[J].电子测试.2019

[4].姜禹,赵欣欣,安星兰,蔡宁宁,张胜.冷冻保存新生牛睾丸组织中支持细胞的分离纯化[J].中国兽医学报.2019

[5].王新锋,赵敏.膜法脱硝工艺冷冻分离单元技术改造[J].齐鲁石油化工.2018

[6].党土利,岳富民.冷冻分离法制备脂肪酸型柴油抗磨剂的研究[J].石油化工应用.2018

[7].陈林.浅谈优化分离精液的冷冻保藏方法[J].畜牧兽医科技信息.2018

[8].李海旺,吕海燕,郭兴凤,田少君.冷冻温度和时间对大豆分离蛋白功能特性的影响[J].粮食与油脂.2017

[9].谢辉,马凤翔,祁炯,邵丽骅.六氟化硫与其主要分解产物的冷冻分离技术[J].安徽化工.2017

[10].雍梁敏,刘石生.二次双溶剂冷冻结晶法分离纯化橡胶籽油中α-亚麻酸的研究[J].海峡科技与产业.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a4d8447c0ffdcfcd2556b8c1.html