# 浅谈配网自动化建设与配电运行管理徐世利

国网阜阳供电公司安徽阜阳市236000

摘要：在电力系统的运行过程中，配电网络发挥着电能分配与传输的作用，所以，配电网络的正常运行是保证供电服务质量的关键。为了提高配电网络运行的安全性与稳定性，提高供电服务质量，我们必须积极开展配网自动化建设，实现配电网络的自动化运行，提高配电运行管理水平。本文将对配网自动化建设过程中存在的问题进行分析，探讨提高配网自动化建设与配电运行管理水平的具体措施，保证电力系统的正常运行，促进电力行业的发展。

关键词：配网自动化；建设；配电运行管理

配网自动化建设实现了诸多新型技术的整合，极大的完善了配电网管理系统，通过配网自动化建设将监测、测试、预防等功能融为一体，可以有效的规避配电网故障的发生，从而为电网供电安全性提供保障。但是从当前的配网自动化建设实际情况分析还存在一定的问题，因此为了能够更好的保障电力系统的安全性，必须强化配电运行管理。

1当前配网自动化建设中所面临的主要问题分析

在我国，配网自动化建设起步时间较晚，与发达国家配网自动化建设水平仍存在着较大差距。在当前我国配网自动化建设中，其面临的主要问题表现在以下几个方面。

1.1理论研究较多，设备及软件质量偏低

为推动配网自动化建设，供电企业多在研究国外先进理论的基础上，结合其自身企业实际情况创造配网自动化建设理论，这些理论研究成果，解决了部门电力问题，如电力设备可靠性问题与设备可维护性问题。在配网自动化建设中，供电企业相关设备制造成为了最大的制约因素，尤其是自动化设备要求质量及性能较高，如配电终端自动化设备逐渐丰富，为设备相关控制与提取操作电源等造成了困难。随着配网自动化水平提高，为保障系统运行质量，对其设备通讯技术的应用提出了更高要求，如何保障通信可靠性成为了配网自动化建设的关键问题。虽然我国配网自动化建设逐渐发展，但很多开发商，并没有深入研究符合配网自动化建设的管理流程，导致其设备设计及开发无法满足供电企业需求。

1.2在配网自动化建设中缺乏对项目整体核心的把握

配网自动化作为一种新兴技术，其在发展研究中逐渐深化，却忽视对整个项目整体核心的认识与把握。如在配网自动化建设中缺乏对整个项目的规划与控制，则会导致在配网自动化建设中面临较多问题。

1.3配网自动化建设中创新性不足

当前我国配网自动化建设，多是采取试点再推广的方式。然而在推广过程中，多会忽视区域特殊性。供电企业其地理环境、负荷性质、气候因素及线路等不同，其供电特性不同。缺乏创新，是配网自动化建设存在的重要问题。

2配网自动化建设主要内容研究

配网自动化建设的主要内容包括通信方式、配电终端设备及视频监控技术。

2.1配网自动化建设通信方式

当前，在我国配网自动化建设中，应用较多的通信方式主要为光纤通信、混合通信、GPRS、电力载波通信等。在配网自动化建设中，应综合考虑区域特性，合理选择通信方式。随着科学技术的快速发展，在配网自动化建设中应用传统通信方式，其可靠性、及时性与准确性问题越发突出，无法满足配网自动化发展的实际需求。在新型的配网自动化建设中，多会采取3G无线通信技术，3G无线通信技术实时性及可靠性较好，可以满足配网自动化建设的需要。

2.2配网自动化建设配网终端设备

在配网自动化建设中，其配网终端开关设备仍采取重合器或断路器，并结合配电控制器，通过这种方式对相关电流故障进行判断，实现对电网运行数据实时监控，并支持远程控制。然而在配网自动化建设中，一些线路终端仍采取隔离刀闸，采取的是手动操作方式，无法提高操作效率及水平。为此，在配网自动化建设中应提高配网终端设备质量，改造隔离开关，可以应用独立三相一体式隔离刀闸，配合电动机构进行运行。

2.3配网自动化视频监控技术

在配网自动化建设中，视频监控技术应用较为广泛，通过应用视频监控技术，实现对配网运行状态的实时监测，及时发现存在问题并预警，有效保障了配网运行质量。考虑到配电线路终端复杂，通信及电源问题较多，应用视频监控技术难度较大。为此，可以在配网自动化建设中应用3G无线通信技术，在监控终端上选择应用网络摄像头，提高配网自动化建设中视频监控技术应用质量。

3配网自动化运行管理策略研究

采取配电运行管理策略，加强配网自动化建设，具体策略如下所述。

3.1加强配网自动化规划

在考虑区域特殊性的基础上开展配网自动化建设，调查区域配网结构及负荷状况，科学设计与规划配网自动化建设，保障网架结构稳定性与完善性。选择信誉质量较好的配网自动化产品厂家，保障产品质量，为配网自动化建设质量奠定基础。建立基础数据库，在充分分析数据的基础上进行配电网自动化建设规划工作。

3.2加强配网自动化系统设备维护力度

配电网其本身存在着线路结构不稳定，点多面广，涉及人员较多等特点，且配网自动化综合应用了自动化技术、通信技术、实时监控技术等，加强设备运行维护势在必行。通过设备维护保障系统运行的稳定性及可靠性。为实现配网数据统计、分析应用功能，应保证其数据库设计质量，并及时进行数据库更新。重点的维护检查工作为：通信设备维护；终端设备维护；如在配网运行中，其数据传输及接收出现中断问题，可能是因终端电源问题、接线方式问题引起，需要及时检查。

3.3解决配网自动化建设的关键技术问题

配网自动化建设是一项系统而又复杂的工程，在这个过程中实现了计算机技术、通信技术和自动化技术的交互融合，因此为了能够保障电网系统运行的稳定性，解决建设中的关键性技术问题十分重要，具体而言，配网自动化建设关键技术主要包括通讯方式、网络平台、控制电源、操作电源等。如在通信方式方面，供电公司选择的通信工具必须要经过实际检验，同时为了能够弥补通信远程监控系统的不足，可以广泛的应用GPS卫星定位系统，从而最大限度的提升通讯质量。或者在网络平台建设方面，网络平台是整个系统的操控平台，同时也是供电公司的自动化管理中心，具有系统维护功能，因此在计算机设备上就要尽量的选择比较可靠的产品。而在控制电源、操作电源方面，可以通过系统设计攻克技术难关，从而解决关键技术问题。

3.4设置配网自动化维护职能机构

因配网自动化属于新型技术，其系统运行复杂，对操作人员要求较高，为此，应设置配网自动化维护职能机构，配备专业技术人才进行管理与操作，方便其对整个配电网运行状态了解与认识，及时处理存在问题，实现配网自动化建设整体效益。

4结语

配电网是电力系统的末端，对电力系统供电稳定性和安全性产生直接影响，因此为了能够更好地为用户提供供电服务，目前很多公司开始尝试进行配网自动化建设。总而言之，配电网络是电力系统中的重要组成部分，只有配电网络能够正常运行，才能保证电力系统的安全性与稳定性。所以，想要为用户提供更加优质的供电服务，电力企业必须积极的开展配网自动化建设，但是，在具体的建设过程中，仍然存在技术与设计等方面的问题，我们必须采取针对性的措施，提高配网自动化建设与配电运行管理水平。

参考文献

[1]徐盛锋.配电运行管理与配网自动化建设问题解析[J].中外企业家,2012(18):77-78.

[2]唐昕,刑锦锋.配网自动化建设对供电可靠性影响[J].中国高新区.2017(24).

[3]吕儒生,蔡青,韩永才.浅谈配网自动化建设与配电运行管理[J].数字通信世界,2018(09):251.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a5845e9057b3ee162f217539.html