# 天然气管道输送与管理

中国石油管道分公司长庆输油气分公司宁夏银川750001；中国石油管道分公司河北廊坊065000

摘要：随着国家的发展，人们的生活水平的不断提高，天然气是广泛应用的能源，在燃烧能源中效果较佳，并成为人们的共识。然而地壳内部天然气分布密度、对其开采能力以及对天然气的需求达不到平衡，使得人们想方设法的传输天然气以满足天然气缺乏地区人们的需求。天燃气管道输送是解决这一问题的重要手段。

关键词：天然气管道输送；管理

引言

天然气输送方式中，以管道输送的方式最为经济安全，优选管道输送的方式，提高天然气输送的效率，满足下游用户的需求。针对天然气管道输送的实际情况，研究输送和管理的措施，不断开发自动控制系统，保证天然气管道输送的安全。

1影响天然气管道输送的因素

天然气在其管道的运输过程中，主要受到诸多因素的影响，这使得天然气的运输效率大大的降低。一方面，根据水平输气管线天然气的理论流量公式我们可以看出，天然气运输效率的高低与水力摩擦系数有着非常大的关系。这很大程度上是因为天然气在输送的过程中，气体中含有水汽，特别是硫化氢，很容易与天然气管道的内壁发生化学反应，导致管道的内壁出现腐蚀现象，在这种情况下，天然气管道内壁变得很粗糙，加大了摩擦阻力，使摩擦阻力系数逐渐增大，并且由于这种化学反应，容易使管道内出现水化产物，天然气的输气量也就会急剧的减少，从而使输气效率降低。另一方面，在天然气管道输送中，输气管道计算段起点与终点的压力值对天然气运输效率的影响也非常重大。天然气管道中流量的大小受压缩机进口的压力影响远远大于管道终点压力的影响。在压缩机对管道内进行提压时，尽量提高增压站进站的压力，这样可以使压力差增大（压力差是天然气管道内流量增加的一个重要影响因素），从而使管道内天然气的流量增加，运输效率也便会得到极大的提升。

2天然气管道输送与管理

2.1合理控制输送管道的参数

通过科学的计算，确定影响输送效率的各项因素，采取相应的对策，达到更高的输送效率。输气管道的内径影响到输气的流量，大口径的管道系统，能够提高输气量。输气管道越长，流量就越低，合理设计输气管道的长度，设计中间的加压站，保证天然气输送的流量要求。输气管道内气体的温度越低，输气量越高，合理控制输气的问题，能够达到设计的输气量。提高输气管道首站和末站的压差，提高输送量，满足用户的用气数量和质量的要求。输气首站的压力对输气量的影响最大，末站的压力影响小，而且压缩机站的数量也影响到输气量，数量越多，输气的量也越大。如果设计一段新的输气干线，必须从末段开始设计，决定末段的长度和管径，末段必须达到输气和储气的技术要求，才能满足输气的需要。然后设计中间的管道的尺寸规格，再设计压缩机站的数量，设计起点的管段的规格型号，满足长距离输气的要求。

2.2天然气输送管道的特点

天然气输送管道能够达到较高的输气量，管道输送的技术成熟可靠，安全系数大，管理的难度略低一些，方便实施自动控制和管理。缺点是建设和输送的成本高，适应的灵活性差一些。与罐装的汽车输送方式或者海上的船舶输送方式对比，缺少灵活性。长距离管道输气系统的应用，输送距离可以达到更远，而且实施大口径管道输气，满足用户的需要。通过SCADA系统对输送管道进行自动控制和管理，实现高压输送的状态。形成大型的输气系统，如我国的西气东输工程，涉及的范围广，达到沿线用户的要求，提升天然气长距离输送的效率。矿场内部的天然气输送管道系统，是将天然气通过采气管线输送到集气管线的过程，对气井生产出来的天然气经过净化处理，经过压缩机加压后进入到集气干线。输气的距离比较短，而且针对井口采出的天然气成分复杂，其中含有腐蚀性的介质，对管道会产生严重的腐蚀现象，必须优化设计气田生产矿场内部的输气管道系统，才能满足天然气输送的技术要求。干线的输气管道主要是由输气站和管路组成，属于一个复杂的输气管道系统，大部分的输气管道埋藏于地下，必须附加阴极保护技术措施，提高管道的耐腐蚀性能。整个输气干线设计为一个密闭的输送系统，很容易实现远程的集中监控和管理，合理确定干线的走向，满足多家天然气生产企业的需要。管道输送的天然气的质量必须达到用户的使用标准，严格控制输送过程，避免发生严重的泄漏事故，降低天然气输送的损失，才能最大限度地发挥管道输送的优势，保质保量地输送给用户。

2.3天然气管道输送系统的优化管理

（1）天然气管道输送系统存在的安全隐患问题由于长距离输气管道的建设施工过程中，管道的完整性没有落实到位，使管道过早地发生泄漏等事故，给安全输气带来危害。管道的材质达不到设计的要求，由于建设施工操作不当，引起管道的完整性欠缺，根本达不到安全输气的技术要求。恶意破坏打孔盗气的行为屡见不鲜，影响到输送管道的正常运行。长距离输气管道沿线的第三方破坏，由于第三方的建设施工，引起的无意破坏，也导致长输管道故障，必须经过应急的处理，才能恢复长距离输送管道的运行。管道沿线的违章占压，是引发安全事故的导火索，由于安全距离不够，极易引发严重的安全事故，影响到天然气输送的正常进行。（2）保护天然气输送管道安全运行的措施为了实现管道输气的效果，加强对天然气输送管道的保护，防止各种人为因素的破坏，并采取科学的管理方式，及时解决安全隐患问题，不断提高输气的效率。防止人为恶意破坏的行为出现，发现偷盗天然气的行为予以依法处理。建立天然气输送管道的保护制度，提高管道保护的意识，保证管道安全运行。并保证输气管道的建设施工质量，是实施长距离管道输送的前提条件。

3先进的设备以及技术的支持

3.1在长输管线中采用变径管

天然气是一种具有膨胀性的气体，因为在管道流动时，天然气受到了摩擦阻力的影响，导致天然气流动时压力越来越小，体积也会膨胀，变得越来越大，每立方米通过管道中天然气的流通量逐渐减小，流动的速度越来越大，使摩阻的损失逐渐变得非常大，因此，天然气管道输送的效率变得极其低下。由此可见，在天然气的管道输送中，可以采用变径管，这样能够有效地解决天然气在流动中存在的问题，使膨胀后天然气在流动中的流通速度减少，从而减小摩阻造成的损失，使天然气在管道中的输送效率提高。

3.2通过先进设备，固体杂质和液体成分脱离

天然气作为清洁能源的形式而存在，天然气体中含有许多的成分，比如说:砂、泥等固体杂质物，凝析油、水等液体成分以及二氧化碳、二氧化硫等有害气体的组分，这些气体成分中的物质之间会发生反应，产生一些阻碍输气管道效率的因素，因此，我们可以通过采用先进的分离设备，对天然气气体中的固体杂质以及液体的成分进行有效的脱离，使进入管道内的天然气更加洁净，对天然气进行净化后，可以防止一些不必要事故的产生，从而提高天然气在管道内的输送效率。

结语

综上所述，在天然气管道输送中，提高天然气管道输送效率的方法多种多样。其中，我们主要从输气管理的角度、天然气管道的设计以及先进科学技术的推动下进行。在天然气输气的过程中，应当加大科学技术的投入，提高现代科技的应用能力，这样在很大程度上可以避免诸多事故的发生以及一些不必要的麻烦，充分发挥天然气在人们日常生产生活中的作用，提高天然气的利用率。此外，天然气对于生态环境产生的污染较小，对推动人类社会的可持续发展也做出了一定的贡献。

参考文献

[1]蔡春知主编.《油气储运工艺》.石油工业出版社，2017.

[2]刘福昌.石油天然气生产储运中安全管理方法探讨[J].山东工业技术，2017,(21):88.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a58fb3ae940979edd7c7a7c2.html