# 膜分离技术在水处理环境工程中的有效利用赵晓红

广东志华环保科技有限公司佛山分公司广东佛山528000

摘要：随着科学技术的发展，我国的膜分离技术有了很大进展，并在水处理环境工程中得到了有效的应用。膜分离技术能够将污水中的污染物分离出来，从而不断提高水资源的利用效率。本文针对膜分离技术在环境工程中的应用，做了简单的论述，并且展望了技术发展前景。高技术水平能够展现环境工程发展的实际情况，为相关工作的开展，提供技术手段支撑。随着环境工程建设标准不断提升，对处理技术，有着更高的要求，推动着膜分离技术的发展和应用。

关键词：膜分离技术；水处理；环境工程

引言

随着我国工业的发展，废水处理成为广泛关注的问题，废水不经处理对外排放，会污染地下水、河水、海水，导致环境恶化，若人饮用被污染的水，对身体健康将带来不良影响。水处理工艺中，膜分离技术的应用能够极大地分离出水中的污染物质，进而对这些物质进行回收利用，治理污染的同时提升企业经济效益。因此，对膜分离技术在水处理工作中的应用进行分析，意义深远。

1膜分离技术分类

从当前环境工程中常用的膜法来说，主要如下：（1）微滤分离技术。此技术手段的普及率较高，重点应用于粒径在0.1-10微米的胶状体处理中，能够实现细菌和颗粒的有效分离。技术原理为筛网过滤，具有适用性好的优势。（2）超滤分离技术。其属于压力驱动膜类别，膜孔径尺寸大小在0.05微米-1微米范围内，适用于颗粒物质以及悬浮物质等的分离，被广泛应用于汽车制造领域。（3）纳滤分离技术。该技术介于超滤分离技术和反渗透分离技术手段之间，为压力驱动类别，适用河流水以及地下水的处理。上述技术手段的应用效果相对较好，适用范围较广。

2膜分离技术特点

膜分离技术属于一种新型的分离净化方法，与传统的分离技术相比，该技术原理相对简单，能耗相对较低，不会产生二次污染，有较好的分离和净化效果。膜分离技术功能较多，能够对气体、液体混合物进行分离、浓缩等，但其具体操作过程十分简单，且处理效果好。同时，该技术具有较高的清洁环保性，对液体进行过滤的过程也十分简单，比较容易控制。因此，膜分离技术被广泛地应用在工业食品行业，对该项技术的应用，一方面能够促使企业获得较大的经济效益，另一方面对于全社会具有较好的环保效益。膜分离技术在当前分离科学当中，逐渐发展成首屈一指的重要技术，获得了较高的评价，也越来越受到专业人士的重视。

3膜分离技术在环境工程的具体应用

3.1饮用水处理

随着社会环境污染问题的加重，饮用水中也存在着诸多有害的物质，人如果直接饮用，也会对身体造成一定的损害。膜分离技术因为操作简单、能耗低，在近年来广泛应用于饮用水提纯制取。超滤、微滤和纳滤等分离技术都可以应用于饮用水处理工作中，能够有效消除水中的微生物、细菌和悬浮物，提高饮用水的品质。近年来，许多发达国家也逐步采用超滤和微滤分离技术净化饮用水，有效地提高了饮用水的水质。

3.2废水处理

（1）石化废水。一般来说，对含油废水进行处理，乳化油中一般含有表面活性剂以及有机物，油分以离子形式存在水中，采用重力分离法以及粗粒化法等，难以发挥处理作用。而使用超滤膜，对石化废水进行处理，能促使油质量下降，达到排放要求。（2）染料废水。此类废水处理难度大，借助传统的处理手段，生物降解性不高，处理后的废水含盐量比较高。而使用表面纳滤膜，可降低废水中的含盐度。（3）造纸废水、重金属离子废水等。在汽车行业和电器领域等，借助超滤膜手段，进行废水处理，能够实现金属离子的回收再次利用，处理效益较高。

3.3海水淡化

海水淡化处理过程中，人们主要使用的是膜分离技术，如反渗透、电渗析及膜分离等综合方式。其中，反渗透技术在开发早期，主要目的就是对海水进行淡化，该项技术海水淡化应用实例中，出水水质较好，优于一般自来水水质。膜分离技术在海水淡化领域中的应用已经发展的比较成熟。当前，RO技术得到迅猛发展，这项技术的反渗透能耗相对较低，促使电渗析技术逐渐被取代。海水淡化过程中，使用纳滤膜材料，能够促使水质软化，降低总溶解固体的浓度，进一步去除色度以及有机物。纳滤膜在低压情况下，存在较高的通量，能够有效区分一、二价离子，在相应的浓水中，可以适当地保存有用水分，其实际能耗以及运行成本均比反渗透膜低。将膜分离技术应用到海水淡化过程当中，能够有效提升海水的脱盐率，研究表明，海水淡化过程中通过应用膜分离技术，其脱盐率能够得到99.60%。近年，反渗透技术的出现，使得海水淡化成本不断下降，反渗透已经逐渐成为利用海水制取饮用水的最佳途径。另外，蒸馏膜技术的推进，使得小型海水淡化效果不断提升，小型海水中的离子与胶体等不容易发挥的组分，包括无法直接扩散透过膜的组分，能够实现100%的截留。

3.4苦水咸水处理

在我国，第一套在沙漠地区建设的苦咸水淡化均采用电渗析技术。开采水资源部队在进行水资源的开采和勘测时，无法预测水资源的水质。因此，地下水通常也不能达到人类的用水标准。膜分离技术不仅能够对废水进行分离处理，也能够淡化苦咸水。苦咸水主要存在于我国沿海地区，苦咸水的过量使用会降低人的免疫机制，因此，对于苦咸水的分离处理是非常重要。苦咸水的存在通常是酸碱配比不适合所导致的，因此可以采用反渗透和纳滤等分离技术对苦咸水进行分离处理。采用反渗透法处理苦咸水，若满足高压的条件，就能够直接淡化苦咸水，并保证处理过程的环保和干净。

4膜分离技术在环境工程的发展前景

照比发达国家，我国的膜产业起步相对晚，不过技术发展迅速，目前已经成为膜研究和应用第一大国。据相关预测，到2020年，我国膜法水处理行业将会取得突破性进展，将会达到1600亿元。在居民生活用水、企业生产用水以及生活用于领域，膜法水处理技术的应用，有着极大的优势，成为企业竞争的核心力。除此之外，在生活以及生产污水的处理中，该技术更是展现了自身的优势。GB5749-2006为新版《生活饮用水卫生标准》，提出了106项检测指标，总结增加71项。采用传统的混凝沉淀消毒工艺，难以达到106项指标标准，而膜法水处理方法能够实现。在污水处理中，膜法水处理技术发挥着重要的作用，主要体现在提标和升级以及改造方面，市场前景较为广阔。不过从技术发展实际来说，技术壁垒高，加之项目投资成本大，限制了技术的发展。随着国家政策的支持力度的不断加大，企业的积极参与，未来在环境工程中，膜分离技术的应用将会更加广泛。

结语

综上所述，废水处理能够减少废水排放对环境的污染，各行各业均需要高度重视废水的处理工作。膜分离技术不仅能对废水进行处理，回收利用有用物质，还能淡化海水，从海水中提取出碱性物质用于工业生产，改善海水水质，该技术应用前景广阔。因此，相关技术人员应当对膜分离技术进行全面深入分析，将其进一步应用于水处理工作中。

参考文献

[1]隋冰.膜分离技术在环境工程中的应用现状及发展前景[J].中国战略新兴产业,2018(12):161.

[2]王翦.膜分离技术在环境工程中的应用现状及发展前景[J].农村经济与科技,2017,28(02):7+10.

[3]马琨.膜分离技术研究、企业生产现状及在水处理中的应用[J].企业导报，2014（1）：156-157.

[4]华玲.浅析膜分离技术在水处理环境工程中的应用[J].科技创业家，2013（14）：167，169

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a593f247b0bc56c12522de99.html