# 探究房屋建筑节能施工技术的应用及其意义

青海省工程建设监理有限公司严玉芳

摘要:随着人们的环保意识增强，节能建筑将是未来建筑行业的发展方向。房屋建筑作为我国国内的基本建设工程，在整个现代工程的建设过程中都占据的重要的位置。有效的将节能施工技术应用到房屋建筑建筑中，是现代建筑高质量工程的基础。本文首先就节能施工技术概述进行了阐述，然后对节能节能施工技术在房屋建筑中的应用进行了深入分析，最后论述了房屋建筑中节能施工技术运用的现实意义，以供相关从业人员借鉴参考。

关键词:节能施工技术房屋建筑应用意义

前言

随着经济发展，城镇化建设的快速推进，促进了建筑业的发展，使得建筑行业逐渐成为了我国的支柱产业之一，但其消耗能源量大，造成的污染也颇为严重。城镇化进程逐步加快，资源消耗的日趋增加，我国面临着能源短缺的困境，且环境污染较为严重，为缓解这一情况，必须实行节能减排的方式来发展经济。但是，在实际的房屋建筑施工过程中，经常会出现能源浪费的现象，特别是最近几年，自然能源被人们不断的开发利用，以及人们对自然能源开采的不够重视，导致了自然能源已经到了严重匮乏的地步。因此，在新建的房屋建筑中，需要加强节能技术广泛应用到房屋建筑中，合理利用资源，保护好生态环境。如今，人们的环保意识不断提升，绿色节能理念也开始普及，这不但有效的节约了资源，还有利于提高其利用率，从而降低建筑成本，实现了环境保护。文章通过对节能施工技术阐述，对节能节能施工技术在房屋建筑中的应用作了如下分析。

一、节能施工技术概述

低碳、环保的可持续发展战略目标在我国提出之后，人们对于节能施工技术的研究越来越深入，对于节能环保和循环利用越来越重视。我国作为现阶段能源消耗的最大发展中国家，也提出了一系列的节能措施。而其中建筑节能得到人们越来越多的关注，在建筑施工过程中的节能技术能够有效的实现人们节能的目的，节能建筑的有效施工，能够有效的为人们提供一个健康、舒适的生活及工作场所。房屋建筑中对于节能技术的应用是建立在对国家法律法规遵守的基础上进行的，并在节能的基础上保证施工的正常运营。

二、节能施工技术在房屋建筑中的应用

1、房屋建筑中墙体节能施工技术的应用。在整个房屋建筑中，外墙占的面积最大，能源消耗量也最大，因此决不容有半点忽视。进行外墙节能设计，关键在于传热系数，其节能效果就主要是依靠保温隔热材料来实现的，所以必须选择适宜的结构和材料。当前的保温结构主要有三种，一是外保温，二是内保温，三是夹心层保温，且都各具特色。在实际中，常会出现冷桥热桥的现象，外保温在一定程度上能避免其发生，不但如此，还能保护主体结构，减少能源消耗，有效延长建筑物的使用寿命，因此，在节能设计时，外保温体系多被人们采用。

2、房屋建筑中屋顶节能施工技术的应用。屋顶节能，即在屋顶上采取有效的节能方法以达到节能的目的，不但对生态环境有所改善，还能避免资源浪费，减少成本投入。此设计模式，能使建筑资源的优势得到最大发挥，从而取得良好的建筑节能效果。例如隔热保温层，依靠其自身特点，能够最大限度的阻挡屋面对太阳辐射热的吸收。

3、加强楼梯间隔墙及地面等部位的保温隔热措施。从传热耗热量的构成来看，楼梯间隔墙及地面等部位所占比例较小，但这些部位的保温也是不可忽视的。目前楼梯间隔墙节能技术主要有：胶粉颗粒保温浆料系统、满足性能要求的轻质保温砂浆技术。地面建筑节能技术主要有：结合外墙面节能技术施工将保温材料埋设至基础设计深度的EPS板，XP板地面保温隔热技术。这些技术比较简单，容易掌握，应用后工程反映效果比较好，处于稳定发展之中。值得注意的是：在我国西北的严寒地区直接与外界接触的门应采用保温门，从而使建筑物整体节能功效有所提高。

4、节能施工技术中太阳能技术在房屋建筑中的应用。在我们日常的生活中，太阳能是现在地球上最丰富的资源，因为太阳能具有无污染、可循环的特点，而被广泛的应用到了各个行业中。其中，在房屋建筑中对于太阳能的应用相对来说还具有一定的局限性，其应用太阳能的主要目的就是为了散热、遮阳与太阳能收集一体化等功能相太阳能混合型技术发展，并以此技术来使建筑施工过程中为建筑施工提供足够的热量和光照，进而达到预定的节能目的。在实际的节能技术应用过程中，太阳能技术对于房屋建筑的施工过程来说，太阳能施工技术的应用具有非常多的问题，例如:施工成本高、受天气影响较大、地域之间的太阳能差异较大。因此，为了保证太阳能在房屋建筑中的有效应用，还需要相关的技术人员进一步加深研究。

5、节能施工技术中风能技术在房屋建筑中的应用。当今社会，与太阳处于同样重要地位的天然能源就是风能，风能具有可以循环利用、环保、方便的优点。通常情况下，对于风能的应用是将风能通过相关设备进行转换，即使风能转换成电能之后再进行使用。虽然风能与太阳能都是天然自然资源，但是整体说来还具有一定的区别，但是两者可以进行相互补偿使用，例如当有阴雨天气时，就可以运用风能，而当晴天时，则可以应用太阳能，两种自然能源的有效应用就能够有效的保证房屋建筑正常的运行。

6、节能施工技术中地热能技术在房屋建筑中的应用。地热能与上述两种能源一样，都具有可再生的特点，这就为三者的发展提供基础。地热能简单的说就是对地壳中的热能进行提取，但是，在现阶段，我国对于地热能的应用还处于探索阶段，并没有对于地热能有效的提取技术与运输技术。现在地热能在房屋建筑中的应用非常局限。地热能作为现代房屋建筑应用中的一种新能源，需要相关的技术人员进行不断的深入研究，进而保证对地热能运用过程中存在的问题进行解决，以达到地热能的进一步发展应用。

三、房屋建筑中节能施工技术运用的现实意义

节能建筑就是以最少的资源和最低的污染使建筑价值得到最大发挥，它也叫绿色建筑。如今，人民的生活水平普遍得到提升，对建筑的要求也原来越高，直接形成了节能建筑这一发展趋势。在建筑节能设计过程中，其核心任务是节约资源，提高能源利用率，最大程度地降低消耗。随着现代社会人们对于节能环保意识的不断增强，房屋建筑中的节能施工技术越来越重视对于不可再生能源的节约，转而更多的运用可再生能源，例如有以前对石油、天然气的应用逐渐的转向了太阳能、风能、地热能等可再生能源的应用。在减少了投资成本的同时，有效的增加了经济效益，更为我国可持续发展理念做出了贡献。

结束语

节能建筑有利于节约资源，避免浪费，同时降低了工程成本，实现了环境保护，节能建筑设计已经成为我国建筑行业发展的主要趋势，其作用不可代替。因此，在实际的节能施工技术应用过程中，使房屋建筑节能技术有效的发挥，不但能够满足基本生活需求，还达到绿色环保的功效。

参考文献

［1］唐京华．浅析绿色节能理念在建筑设计中的应用［J］．建筑设计管理，2011(01)

［2］杨海泉．探讨节能施工技术与绿色节能建筑的关系［J］．门窗，2013(04)

［3］温宏京．新形势下节能施工技术在房屋建筑施工中的探讨［J］．科技风，2012(14)

［4］郭严．节能施工技术在建筑设计中探讨［J］．黑龙江科技信息，2012(17)

［5］杨东海，解宇．探讨建筑节能在建筑设计中的重要性［J］．华章，2010(19)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a5da1602366a29ae240ad043.html