# 光斑重心论文-周兴敏,刘恒彪,葛剑敏

导读:本文包含了光斑重心论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:测量,光斑重心偏移修正,光学叁维传感,激光双叁角法

### 光斑重心论文文献综述

周兴敏,刘恒彪,葛剑敏[1]（2015）在《激光叁角测量中物面反射光斑重心偏移的修正》一文中研究指出在进行激光(单)叁角测量时,投影光束轴线的偏摆或投影光束在物面反射率不均匀处反射光斑重心的偏移会造成物面轮廓高度的测量误差。提出了采用双叁角光路修正投影光束轴线偏摆和投影反射光斑重心偏移的方法,推导了修正公式;通过对物面反射率突变处轮廓高度的测量实验,验证了修正方法及公式的正确性;对灰度条模板表面轮廓进行双叁角测量,轮廓高度均方根偏差小于0.07 mm。(本文来源于《光学学报》期刊2015年05期）

王永飞,阮锦[2]（2009）在《基于USB2.0的光斑重心测量系统设计》一文中研究指出为了对激光光斑图像进行采集和计算机处理,文章给出了一种基于USB2.0接口的图像重心测量系统的设计方案。该方案利用CCD(Charge Coupled Device,电荷藕合器件)做为图像传感器件,以CPLD(complex programmable logic device,复杂可编程逻辑器件)为控制核心,通过USB2.0与计算机实现接口,从而实现了光斑图像的实时采集,最后利用重心法计算出图像的重心。试验证明本系统能快速实时的对光斑图像进行采集和重心测量。(本文来源于《微计算机信息》期刊2009年17期）

崔菊,王海涛,陈勇,万敏,朱永凯[3]（2008）在《基于光斑重心的交锁髓内钉远端定位方法研究》一文中研究指出提出基于光斑重心的交锁髓内钉远端定位方法,即用光纤传像束传输照明光、接收并传送交锁髓内钉远端像的光斑到CCD靶面,由计算机接收并计算出光斑重心的方法来测量和定位交锁髓内钉远端锁孔。介绍了交锁髓内钉远端定位检测系统的组成,阐述了基于重心的光斑中心定位算法。该方法用VC++对光斑中心位置进行了精确测量,为了避免二值变换引起的毛刺,先用改进的阈值变换,然后用一种直观的画圆方法把光斑框起来求重心,通过计算交锁髓内钉变形前后其远端锁孔像的重心位置,求出交锁髓内钉远端锁孔的实际位置。实验结果表明:该系统定位精度可以达到0.1 mm,满足系统指标要求,且具有较高的稳定性。(本文来源于《应用光学》期刊2008年06期）

孙爱鲜,王晶,何衡湘,陈亦庆[4]（2004）在《激光光斑重心测试精度理论分析》一文中研究指出为了分析激光光斑监测系统在测试激光光斑重心时的测试精度 ,着重从大气传输 ,光学系统的像差 ,近红外CCD光敏面元的大小以及测量的相对位置等几个方面进行了探讨 ,并给出分析数据 ,为该系统的进一步优化提供了理论参考(本文来源于《激光技术》期刊2004年06期）

李晓峰,罗彤,邓科,何俊,胡渝[5]（2004）在《采用CCD的空间光通信光斑位置提取重心算法的分析及实验》一文中研究指出对采用CCD的空间光通信光斑位置提取重心算法进行了理论分析,对不同程度光束偏转的APT系统光斑位置定位及无空气扰动条件下背景光对光斑位置定位的影响进行了实验研究。(本文来源于《光通信技术》期刊2004年06期）

陈晓东,李为民,李静,邢晓正[6]（2000）在《利用重心法求光斑信号位置的误差分析》一文中研究指出在许多光电检测系统（如ＬＡＭＯＳＴ光纤定位标定系统）中，要求准确得到光斑信号的位置。光斑信号的位置可以由重心法求出。重心法在使用中，不可避免地要受到许多因素的干扰，给测量结果带来误差，如杂散光、气流、温度、暗电流、ＡＤ 采样的位数等等。通过实验对重心法运用于这类系统将产生的误差作了较为详尽的分析。实验表明：重心法具有精度高，计算简单，对硬件要求低等优点，完全适用于ＬＡＭＯＳＴ光纤定位标定系统。(本文来源于《光学技术》期刊2000年01期）

### 光斑重心论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了对激光光斑图像进行采集和计算机处理,文章给出了一种基于USB2.0接口的图像重心测量系统的设计方案。该方案利用CCD(Charge Coupled Device,电荷藕合器件)做为图像传感器件,以CPLD(complex programmable logic device,复杂可编程逻辑器件)为控制核心,通过USB2.0与计算机实现接口,从而实现了光斑图像的实时采集,最后利用重心法计算出图像的重心。试验证明本系统能快速实时的对光斑图像进行采集和重心测量。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光斑重心论文参考文献

[1].周兴敏,刘恒彪,葛剑敏.激光叁角测量中物面反射光斑重心偏移的修正[J].光学学报.2015

[2].王永飞,阮锦.基于USB2.0的光斑重心测量系统设计[J].微计算机信息.2009

[3].崔菊,王海涛,陈勇,万敏,朱永凯.基于光斑重心的交锁髓内钉远端定位方法研究[J].应用光学.2008

[4].孙爱鲜,王晶,何衡湘,陈亦庆.激光光斑重心测试精度理论分析[J].激光技术.2004

[5].李晓峰,罗彤,邓科,何俊,胡渝.采用CCD的空间光通信光斑位置提取重心算法的分析及实验[J].光通信技术.2004

[6].陈晓东,李为民,李静,邢晓正.利用重心法求光斑信号位置的误差分析[J].光学技术.2000

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a60e22106e9ecaa391d1058a.html