# 浅谈节能技术在通风与空调工程中的应用

身份证号码：42032419890512XXXX518102

摘要：现如今，我国经济迅速发展的同时消耗了很多传统能源，而由于能源的消耗导致全球环境污染问题变得日益严重。“节能“也越发的受到人们的关注，许多国家也将“节能”作为未来经济发展的切入点。在节能的指导下，中国开始大量研究和引进空调节能技术，并通过推广和应用节能技术来降低能耗。所以，增强暖通空调设备的冷却效率不但有利于减少环境污染，还能够增强人们生活的质量水平。基于此，本文就从节能技术在通风与空调工程中的应用展开分析探讨，以供相关人士参考。

关键词：节能；通风与空调工程；节能技术的应用

一、通风与空调工程概述

通风和空调项目主要由通风工程和空调工程组成。空调项目是舒适空调，恒温恒湿空调，洁净室空气净化和空调系统工程的总称。通风系统包括鼓风机，管道，管道部件，消声器等。空调系统由空调冷热源、空气处理机组、输气管道输送配送、空调自动控制和室内温度、湿度、气流速度和清洁度调节组成。

二、节能技术的运用在通风与空调工程中的重要性

节能技术的运用在通风与空调工程中具有非常大的意义，主要原因在于当前节能技术的运用有着可持续发展的作用且有良好的发展基础。如何更好的对通风与空调工程从策划、设备选型、施工中、工程投入使用进行节能优化，成为节能技术应用的关键，从而达到减少能源的消耗并提高人们的生活质量的作用。

三、通风与空调工程能量消耗的分析

通风与空调工程能源消耗主要体现在从策划、设备选型、工程安装、工程投入使用等阶段的控制。如何在这几个阶段做好节能的管控是节能目标能否最终达成的关键。能量消耗在实际中主要体现在：实施过程中没有确立节能的目标或者目标不明确，选择不达标耗能高或者过时的设备，设计图纸节能深化不够，工程安装中未严格按照节能设计要求来执行，工程投入使用后的维护问题未及时进行等等。这一列问题造成了空调冷（热）源的浪费。

四、通风与空调工程节能技术的应用

4.1高瞻远瞩的推行节能措施

在项目立项时就应确立这一目标，深入人心的推行、贯彻，以此为大纲对后面的阶段进行指导。

4.2科学合理的空调设备选型

科学合理的空调设备选型可以直接达到节能的目标。从空调设备的产品样本中，我们可以了解到空调设备的IPLV（C）即制冷综合性能系数，用来衡量多联式空调在制冷季节的部分负荷效率。在不同的部分荷载组合下，对于某些单元，有时可能获得两种不同的测试结果，有些甚至与产品是否符合国家标准的要求有关。所以在设备选型中我们一定要查询此值确认空调设备是否符合节能设计要求和国家标准。传统的制冷剂如R22（氟利昂家族的一员，属于氢氯氟烃类）在使用时产生的泄漏对臭氧层有破坏作用，在缓慢氧化分解过程中，生成大量的温室气体，造成温室效应。目前，国内外新型环保制冷剂的推广使用越来越受到社会的重视与认可。其中对臭氧层的破坏作用最大的CFC（Chlorofluorocarbon，或写作CFCs，氟氯烃）类已渐被世界各国淘汰，取而代之的是各种新型环保类制冷剂。如R134a、R410a等。现如今，合理且科学的选用新型环保制冷剂猪油有两个方面的优势，一方面是可以降低污染气体的排放，另一方面则是可以促进节能环保理念的实施。科学合理的选择新型节能压缩机也是关键，如多联机中央空调中使用的直流变频涡旋压缩机，东芝使用的双转子压缩机，用于水冷式中央空调的螺杆式压缩机、离心式压缩机、磁悬浮压缩机等等。涡旋式压缩机是由两个双函数方程型线的动、静涡盘相互咬合形成的。在吸气、压缩以及排气的工作过程中，静盘固定在机架上，动盘由偏心轴驱动并由防自转机构制约，围绕静盘基圆中心作很小半径的平面转动。气体经过空气过滤器被吸入静止盘的外围，伴随着偏心轴的旋转，气体在动、静盘噬合所组成的若干个月牙形压缩腔内被逐步压缩，然后由静止盘中心部件的轴向孔连续排出。涡旋压缩机的独特设计使其成为世界上最为节能的压缩机。涡旋压缩机具有运行平稳、振动小、工作环境安静的特点，其也被誉为“超静压缩机”，在商场、写字楼、办公楼等场合广泛的应用。因为采用100%无油设计，磁悬浮压缩机与传统冷水机相比，运营成本降低了50%，在制冷系统中没有润滑油，并且热交换器的表面不会产生阻碍传热的油膜，从而，在蒸发器中提供了蒸发温度。在冷凝器内的冷凝温度降低，冷却装置的效率大大增强；无润滑油，无油泵功率消耗，润滑油加热不消耗能量，润滑油冷却不消耗冷却能力，单元效率大大提高。免维护，大大节省维护成本100％无油设计，无润滑剂，无需更换润滑剂，无需更换机油滤清器，无需再生蒸发器的制冷剂，大大降低了维护成本。环保型磁悬浮空调可使用环保型R134a制冷剂破坏臭氧层0；而且运行时噪音很小。磁悬浮轴承无磨损，空调使用寿命长达30年。

4.3施工中的节能措施

4.3.1严格按照节能设计的图纸施工。施工图一定是经过节能设计的图纸。带有节能性的仪表阀门要按图安装，不能以普通型仪表阀门替代。

4.3.2风管配件制作、风管制作及安装、风管部件制作安装节能措施。风管弯头要装设导流叶片，从而减少风阻，减小风机（空调设备）能源消耗。空调设备进风、出风用帆布软接连接，空调设备出风设置消声静压箱等减小风阻的措施，减小风机（空调设备）能源消耗。空调风管起着输送冷热源的作用，所以风管的严密性一定做好。在风管制作时要使用密封胶将每节风管的连接处、咬口连接处作好密封处理。

4.3.3空调水管道安装节能措施。做好管道的清洗工作，可以增强盘管的换热效率，减小能源消耗。空调水管道做好保温防止冷热量损失，特别是水管支架处设置的木码要粘贴好保温防止“冷桥”的现象的发生。

4.3.4从自控方面采取的节能措施

设置自控阀门及仪表准确监测并通过显示器显示设备运行情况、管道压力、温度等参数，代替了人员的作用，提高工作效率，节省时间。安装带有变频器的水泵配电柜，以使水泵节能运行。

4.4投入使用后的节能措施

水冷式中央空调的冷凝器、蒸发器需要在规定时间周期内清洗。将排管上的水垢等杂质清理掉，减小传热热阻，减少因热阻问题对排管传热热阻的影响。清理时间选择：夏季制冷开始及结束时，冬季采暖开始及结束时。及时清理末端过滤网。多联式中央空调的冷凝器为风冷式，排管上有翅片来增加传热面积。多联式中央空调室外机处于室外，翅片上沾满了灰尘、粉尘等，长此以往将大大降低排管的传热热阻。一般采用专用清洗剂进行清洗再用水冲洗。及时进行周期型回访、季节性回访、技术型回访，以检验工程投入使用后的效果，为以后的售后服务做好技术和经验积累。

结束语

能源问题是一个紧迫性的问题，推动节能技术的应用对能源的科学合理利用是非常必要的。加强节能技术交流与合作，提高能源的环保使用。加强节能技术的研发，系统运用在通风与空调工程过程的全阶段。让能源可持续发展，不断探索完善节能技术。让节能成为社会的一种共识。减少能源浪费，让环保能源、节能技术更好的为节能型环境服务。

参考文献：

[1]罗一龙.节能技术在暖通空调安装施工中的应用[J].低碳世界，2016，（20）：180-181.

[2]何皆兴.节能技术在暖通空调安装施工中的应用[J].江西建材，2015，（18）：100-108.

[3]贺广杰.通风与空调工程施工及运行中节能问题的探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2013，（36）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a68315681ec2d2e731f0e5e1.html