# 关于输电铁塔腐蚀与防护的研究

（无锡供电公司214061）

摘要：随着社会经济发展水平的不断提高，我国电网建设也得到了不断的发展和进步，而输电铁塔是当前电网建设工作中的重要部分，其在电力输送过程中发挥着重要的作用。但是，输电铁塔主要处于外界环境中，很容易受到雨水、大气等环境污染的影响，极易发生腐蚀现象，这不仅会影响着铁塔的使用寿命，甚至还会存在倒塌的危险，影响着电能的正常有效传输。基于此，本文通过对当前输电铁塔存在的腐蚀特点、成因以及防护工作问题进行分析探究，并相应的提出加强输电铁塔防护工作的有效策略。

关键词：输电铁塔；腐蚀问题；防护研究

引言：近年来，随着电力行业发展水平的不断提高，电网建设也越来越完善，其中最为重要的就是输电铁塔环节，其对输电的可靠性和安全性有着重要的作用。在制造铁塔的过程中应该加强防腐蚀处理工作，但是当前环境污染情况越来越严重，对输电铁塔的腐蚀力度也在不断加强，不仅缩短了输电铁塔的整体使用年限，而且还增加了输电铁塔的防护频率。所以，新时期越来越多的用到防腐蚀材料，从涂装过程中加强质量的控制和管理，不断提升输电铁塔的防护工作质量，从而保证电网输送的稳定性，推动电力事业的长期有效发展。

一、输电铁塔存在的腐蚀特点以及成因

（一）铁塔腐蚀的基本特点

因为铁塔所处的地理环境、建设年限等有着一定的差异性，所以铁塔发生腐蚀的现象也存在着明显的特点，如在那些环境相对较为恶劣的区域，铁塔发生的腐蚀现象较为严重，而如果采取的保护措施较为完善可能会减轻铁塔的腐蚀程度。输电铁塔主要由斜材、主材以及辅材等构成，其在原材料的规格和材质上有着很大差异，通常情况下主材出现腐蚀的概率相对较低，其腐蚀现象大约都发生在连板、斜材以及辅材等方面[1]。同时，铁塔的腐蚀结构方面也存在着一定的特点，铁塔的腐蚀位置通常都容易发生在一些辅材和斜材的边角处，其主要原因就是边角位置材料受到应力的作用，从而容易产生裂纹现象。而且边角处也非常容易受到流体作用，尤其是在阴雨天很容易积留一些水分，使得原材料发生氧化还原现象。此外，在铁塔的脚钉和螺栓位置也经常会发生腐蚀现象，造成这一腐蚀现象的原因主要就在于没有做好相应的防腐措施。

（二）输电铁塔出现腐蚀现象的原因

输电铁塔出现腐蚀现象主要受气候因素的影响，例如，大气中存在的碱性气体和酸性气体，尤其是一些气候潮湿地区铁塔极容易出现腐蚀现象。所以，为了防止铁塔出现腐蚀现象，电力企业工作人员通常都会采取一系列的防腐措施，如将防腐漆料涂刷在铁塔材料的表层。但是，在实际的防腐工作中，防腐层的涂装工作经常会出现不规范和不合理的现象，使得防腐层有着很大的缺陷问题，没有起到良好的防护效果，从而造成腐蚀情况[2]。此外，在具体的涂装中，企业没有对涂层厚度等相关标准进行统一规定，使得涂层厚度不是很均匀，如果涂层厚度过大就会出现开裂情况，反之则起不到防腐效果。因此，如果没有及时加强涂装工作的质量控制和管理，那么涂层会存在着很多缺陷问题，从而影响着整体的防腐效果，降低铁塔的整体使用寿命。

二、输电铁塔在防护工作中的主要问题

相对于那些已经建成并且使用较长时间的旧铁塔来说，在防护工作中需要将原有的涂层去除，然后再运用冷喷镀锌进行防腐处理。当铁塔的镀锌层遭到破坏时，涂刷喷锌能够有效防止破坏位置出现生锈情况，由此可见，在对铁塔构件进行防护工作中镀锌具有着独特的防护优势。由于这种涂装方式不仅施工简单，而且成本投入也相对较低，所以被当做铁塔防腐防护工作的重要手段之一。

但是，这种方法在防护中也有一定的问题，如锌层拥有的表面能相对较弱，使得很多涂料都无法有效的附着在锌层上，从而降低涂层的整体防护效果。同时这种涂料的修复频率相对较大，几乎每隔两三年就需要进行一次涂装。而且在涂料涂装之前还需要对铁塔进行相关的除油、除锈工作，在实际工作中如果不能将铁锈彻底处理干净，那么铁塔很快就会再次出现腐蚀现象，这极大减弱了防护工作的效果。因此，我们应该强化减少除锈工艺的研究，精简涂装工艺，不断提升铁塔的防护质量和效果。

三、加强输电铁塔防护工作的有效策略

（一）新建铁塔的防护

因为铁塔主要处在外界环境中，经常面临着多种多样的自然环境，其发生腐蚀现象的程度和原因也各不相同。所以在铁塔的防护工作中，需要结合当地环境特点采取针对性的防护措施。在污染相对较差的大陆地区，其空气中的湿度较小、盐浓度也较低，所以对铁塔锌层的腐蚀程度也较轻微，热镀锌能够起到良好的防护效果，因此可以通过热镀锌方法来防护内陆地区的新建铁塔。而相对于沿海地区来说，其不仅湿度大，而且盐浓度也极高，由于其恶劣的自然环境，使得铁塔很容易出现整体腐蚀现象，针对这一情况可以运用热镀锌进行再一次的防腐涂料涂装，实现铁塔的双重防护来增强防护效果[3]。此外，在实际涂装中应该注重质量控制，加强热镀锌层和防腐涂层二者之间的合力，从而不断延长输电铁塔的整体使用年限。

（二）腐蚀铁塔的防护

当前，我们经常看到的都是已经出现腐蚀现象的铁塔，因此应该将其作为重点的防护工作。相关工作人员应该对地区范围内的腐蚀铁塔进行排查，及时了解那些已经腐蚀铁塔的基本情况，在掌握铁塔所处环境特点以及腐蚀程度、腐蚀原因等的基础上，采取针对性的防护方法，进行防腐涂层的涂装工作。例如，丙烯酸酯面漆本身就具有良好的防腐性能，有着耐碱、耐水以及耐酸等优势特点，能够对一般铁塔进行防护。在污染程度较差的内陆区域，应该通过涂一层底漆，再涂一层丙烯酸酯面漆的方式来防护铁塔，并且保证面漆和底漆各自其两道。在环境较为恶劣或者污染程度较大的沿海区域，应该结合铁塔的实际腐蚀情况采取最为合适的防护措施，最大限度的提升防腐材料的耐盐性、耐水性和耐酸性等[4]。如氟碳树脂材料不仅有着耐热特点，而且还具有较强的稳定性，可以保护铁塔不被其他多种化学物质所腐蚀，但这种材料需要高温固化才能使用，所以成本相对较高，导致其应用相对较少。丙烯酸酯也具有着良好的耐盐性和耐酸性，可以满足铁塔防护工作的需求。因此，在沿海区域的铁塔防护工作中，可以通过一定特性的底漆和丙烯酸酯面漆有机结合的方法，并且可以适当增加环氧云铁漆的涂刷，进一步增强对铁塔的防护。

结论：总而言之，随着电网建设的不断发展，输电铁塔的腐蚀现象越来越普遍和严重，所以，企业应该高度重视铁塔的防护工作，正确了解各地区环境特点以及铁塔发生腐蚀现象的程度和原因，采取新涂料和新工艺进行铁塔防护，同时根据新建铁塔和腐蚀铁塔的特点，采取针对性的防护工作，尽可能的提升防腐能力，延长铁塔的整体使用年限，从而推动电力事业的长期有效发展。

参考文献：

[1]岳增武,李辛庚,樊志彬,郭凯.输电铁塔腐蚀防护全寿命周期成本[J].中国电力,2015,02:150-155.

[2]陈彤,庄建煌,黄伟林,谈天,张俊喜.输电线路镀锌铁塔塔脚局部腐蚀失效分析及防护[J].中国电力,2015,05:139-143.

[3]俞立.锈蚀输电铁塔磷化及纳米改性防腐涂料的实验研究[D].华北电力大学,2012.

[4]陈耀财,安贞基.输电铁塔腐蚀分析与有机涂料防护设计[J].现代涂料与涂装,2010,10:23-27.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a693887718e67082cdbd4848.html