# 结构校核论文-张煜,吕建刚,刘金华,赵正龙,戴志广

导读:本文包含了结构校核论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:叶轮,应力,强度,校核

### 结构校核论文文献综述

张煜,吕建刚,刘金华,赵正龙,戴志广[1]（2019）在《挡板式叶轮结构的强度校核研究》一文中研究指出基于水面矢量推进器,通过省略轮毂和轮辐结构、增加挡板结构与叶片连接,提出了一种新型的挡板叶片式叶轮结构。根据叶片的实际工况,建立了用于求解叶片主应力的数学模型,结合叶片工作载荷,采用第叁强度理论进行了强度校核。利用ANSYS有限元分析软件对叶轮的应力情况进行了仿真研究,对仿真和理论结果进行了对比分析,主应力的理论计算值与仿真计算值的偏差分别为7. 7%,1. 7%。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2019年09期）

卢屹东,彭飞,江漪,张瑞龙[2]（2019）在《新型管廊投料口防护设备的结构设计和校核技术》一文中研究指出对于新兴的管廊工程而言,管廊建设必须兼顾人防的设计标准和规范已陆续出台,而其口部的防护设备却仍处于研发阶段,应用领域尚属空白。针对管廊投料口的防护特点和要求,提出了一种基于4 mm薄钢板研发的新型投料口防护设备及其结构设计方案,其执行机构采用模块化的布置理念,解决了传统类似封堵设备质量大、外观差和不易安装维护的难题。之后,基于建立的有限元分析模型对门扇截面和骨架布置进行了优化计算,进一步验证设计的合理性和可靠性。最后,提出相应的理论分析方法,将数值解和有限元分析结果进行对比,总结出两种校核方式的异同点。综上,针对新型防护设备的特点提出了相应的结构设计方案和分析校核的关键技术,具有一定的前瞻性和战备效益。(本文来源于《机械设计》期刊2019年S1期）

彭飞,卢屹东,江漪,张瑞龙[3]（2019）在《新型管廊逃生口防护盖板结构设计和校核技术》一文中研究指出对于新兴的管廊工程而言,管廊建设必须兼顾人防的设计标准和规范已陆续出台,而其口部的防护设备却仍处于研发阶段,应用领域尚属空白。文中针对管廊逃生口口部的防护特点和要求,提出了一种手电两用、内外均可开启的新型管廊逃生口防护盖板结构设计方案,提出了手、电两种控制模式兼容的模块化布置方案,解决了手动开启均需较大开启力的难题。之后,基于建立的有限元分析模型对门扇截面和骨架布置进行了优化计算,进一步验证设计的合理性和可靠性。最后,基于有限元分析和截面加载法提出了铰页和闭锁抗反弹能力的校核技术。此外,文中还提出了基于承插式锚固筋进行安装的土建接口通用图,便于安装和运输。综上,文中针对新型管廊逃生口防护盖板的特点提出了相应的结构设计方案和分析校核的关键技术,具有一定的前瞻性、理论意义和战备效益。(本文来源于《机械设计》期刊2019年S1期）

赵岩,张福强,鄂学伟,岳燕星,鲁明[4]（2019）在《大型立柱式广告牌地脚钢结构安全性校核分析》一文中研究指出介绍了立柱式广告牌地脚钢结构的形式,该结构受自重和风载荷形成的弯矩作用,其破坏主要是由弯矩引起的,风载荷是钢结构损坏的主要原因。提出了广告牌风载荷的计算公式,并进行了计算。采用迭加的方法计算了地脚钢结构受力构件抗弯截面模量,对不同钢结构形式的抗弯截面模量进行了组合,计算了大风(8级)、烈风(9级)、狂风(10级)载荷作用下,地脚钢结构的强度。创新了许用应力加权平均法,并运用加权平均法计算了角焊缝、加强肋板和锚栓群的许用应力,对地脚钢结构的角焊缝、加强肋板和锚栓群以极限载荷的方式进行了安全性分析,得到了大风(8级)、烈风(9级)、狂风(10级)载荷作用下钢结构的安全裕度系数,为钢结构的设计、制作、安装,提供了理论依据。(本文来源于《焊接技术》期刊2019年07期）

范辰浩,尚天坤,全文涛,夏杰,杜昌飞[5]（2019）在《基于数值模拟分析及试验校核的喷氨系统结构优化》一文中研究指出为达到超低排放要求,增大氨氮摩尔比是提高脱硝效率的主要方法。根据数值模拟分析和现场试验校核得出结论:受限于反应物不均匀分布和运行表计不具代表性,氨氮摩尔比的增大造成局部区域氨氮摩尔比过高(甚至大于1.2),导致出口NO_x相对标准偏差大。进一步研究发现喷氨系统存在结构缺陷,导致分区域的氨/空气流量无法与对应区域烟气流量合理匹配。通过增加适当尺寸的节流垫圈,针对性地增加管路流通阻力,可明显改善反应物混合的均匀性,提高运行表计代表性,降低SCR出口NO_x相对标准偏差和氨逃逸。(本文来源于《锅炉技术》期刊2019年04期）

杨良会,沈献绍,王华东,吴永安,任乾光[6]（2019）在《卧式轧机芯辊结构强度校核方法》一文中研究指出以卧式轧机芯辊为研究对象,将产品高度进行分组,对芯辊工作部位进行受力分析,计算出芯辊工作时的失效极限,根据强度校核结果指导工艺设计,选择合理的轧制力,避免芯辊因轧制力过大而产生弯曲、断裂,延长芯辊使用寿命,降低生产成本。(本文来源于《模具工业》期刊2019年07期）

叶彬,马刚,吴飞,朱宝林[7]（2019）在《一种斜管段压力钢管安装方法及其轨道支撑结构强度的校核计算》一文中研究指出压力钢管是水电站引水发电的重要组成部件,其制造和安装一直是工程技术人员关注的重点。依托实际工程项目,提出了一种斜管段压力钢管安装方法,并对其轨道及支撑结构的强度和稳定性进行了校核计算,可为该类压力钢管的安装和制造提供参考。(本文来源于《机械工程师》期刊2019年07期）

徐自平[8]（2019）在《港口集装箱轨道吊结构疲劳强度校核分析》一文中研究指出经济发展促进港口机械的快速发展,从而引起了研究者对机械结构疲劳程度的评估。港口集装箱轨道吊是港口集装箱装卸作业中的重要设备,在该文作者提出了一种基于有限元仿真的疲劳强度校核。通过建立集装箱轨道吊金属结构的有限元模型,进行有限元分析仿真各结构件的静强度计算,运用许用应力计算模型,确定最小疲劳寿命部位,并采用应力比法对疲劳强度进行校核分析。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2019年12期）

冯国卫,何晶[9]（2019）在《钢结构吊装吊耳应用与设计校核探讨》一文中研究指出吊耳是钢结构吊装中的重要连接部件,其结构形式、设计承载能力、吊点位置设置、下料制作及焊接质量等因素都直接关系到设备吊装的安全。本文结合工程实际,通过对吊耳各样式应用范围、吊耳受力和焊缝强度计算分析,给出了实际工程应用吊耳的校核办法。(本文来源于《钢结构与绿色建筑技术应用》期刊2019-05-01）

明友,武志红,王渭,陈凤官,耿圣陶[10]（2019）在《黑水陶瓷调节球阀结构校核及改进》一文中研究指出介绍了煤化工用黑水陶瓷调节球阀的使用工况和设计特点,对该阀门的结构进行校核,给出了该阀门使用中存在的问题及其解决方案,改进后的黑水陶瓷调节球阀使用状况良好。(本文来源于《化工机械》期刊2019年01期）

### 结构校核论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对于新兴的管廊工程而言,管廊建设必须兼顾人防的设计标准和规范已陆续出台,而其口部的防护设备却仍处于研发阶段,应用领域尚属空白。针对管廊投料口的防护特点和要求,提出了一种基于4 mm薄钢板研发的新型投料口防护设备及其结构设计方案,其执行机构采用模块化的布置理念,解决了传统类似封堵设备质量大、外观差和不易安装维护的难题。之后,基于建立的有限元分析模型对门扇截面和骨架布置进行了优化计算,进一步验证设计的合理性和可靠性。最后,提出相应的理论分析方法,将数值解和有限元分析结果进行对比,总结出两种校核方式的异同点。综上,针对新型防护设备的特点提出了相应的结构设计方案和分析校核的关键技术,具有一定的前瞻性和战备效益。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 结构校核论文参考文献

[1].张煜,吕建刚,刘金华,赵正龙,戴志广.挡板式叶轮结构的强度校核研究[J].兵器装备工程学报.2019

[2].卢屹东,彭飞,江漪,张瑞龙.新型管廊投料口防护设备的结构设计和校核技术[J].机械设计.2019

[3].彭飞,卢屹东,江漪,张瑞龙.新型管廊逃生口防护盖板结构设计和校核技术[J].机械设计.2019

[4].赵岩,张福强,鄂学伟,岳燕星,鲁明.大型立柱式广告牌地脚钢结构安全性校核分析[J].焊接技术.2019

[5].范辰浩,尚天坤,全文涛,夏杰,杜昌飞.基于数值模拟分析及试验校核的喷氨系统结构优化[J].锅炉技术.2019

[6].杨良会,沈献绍,王华东,吴永安,任乾光.卧式轧机芯辊结构强度校核方法[J].模具工业.2019

[7].叶彬,马刚,吴飞,朱宝林.一种斜管段压力钢管安装方法及其轨道支撑结构强度的校核计算[J].机械工程师.2019

[8].徐自平.港口集装箱轨道吊结构疲劳强度校核分析[J].中国新技术新产品.2019

[9].冯国卫,何晶.钢结构吊装吊耳应用与设计校核探讨[C].钢结构与绿色建筑技术应用.2019

[10].明友,武志红,王渭,陈凤官,耿圣陶.黑水陶瓷调节球阀结构校核及改进[J].化工机械.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a6dec54fde819435a75dd0cc.html