# 市政工程道路排水管道施工技术要点张东洋

中建鸿腾建设集团有限公司四川610000

摘要：在居民日常的生活中，排水管道作为地下基础设施，如果出现问题将很难及时进行维修，从而为居民的日常生活带来不便，更有甚者将危害居民的生命安全。因此，市政相关部门应不断提高对排水管道建设工程的重视，结合实际的施工环境，不断改进施工技术，严格对排水管道的施工进行相应的检查及验收，从而确保排水管道的质量符合相应的要求，为居民的生活带来良好的保障。

关键词：市政工程；道路排水管道；施工技术要点

1市政道路排水管道施工特点分析

第一，道路排水管道施工周期较短。由于道路排水管道是需要在地下进行施工，就需要施工单位对道路进行一定的改动，这样必然会对道路通行造成一定的影响，给居民的日常生活造成一定的不便。因此，在道路排水管道的施工过程中，需要施工单位对排水管道的开挖、敷设及填土作业等以最快的速度及高质量的施工要求进行施工，从而确保市政道路排水管道的施工不会对周边居民及道路通行造成长时间的影响。第二，施工空间较小。排水管道的施工过程中，为了尽最大限度的降低对周边环境所造成的影响，通常施工场地都是依据排水管道所需空间的大小进行施工，从而减小市政道路排水管道施工对周边环境所造成的影响。第三，管道线路较为复杂。通常情况下道路排水管道会与地下供暖线路、供水线路、电路线路等形成交叉的现象，从而造成了排水管道的施工是在复杂的环境中进行的。因此，在排水管道的施工过程中需要严格按照相应的规划及要求进行施工，从而确保排水管道的施工不会对其它管道线路造成损坏。

2市政工程道路管道施工技术要点控制

2.1准备工作

施工前必须对施工区域进行现场勘测，充分考虑到施工区域的地形、水文和交通等状况对施工的影响。施工图纸的绘制必须细致精确，防止在施工过程造成不可挽回的损失。为了减少施工过程中可能出现的失误并加快施工进度，必须要给施工人员足够的时间去熟悉施工图纸，对于施工线路的走向、长度和管道尺寸等基本问题必须做到心中有数。施工人员同时要对施工现场环境有相应了解，把施工图纸和现场环境相结合。施工过程中，各单位各部门之间要保持信息畅通，实时交流意见和看法，对不合理不合适的地方进行讨论并及时做出调整，不要影响整体的施工进度。还要进行必要的试验并安排好质量检查，以保证排水管道工程质量达标。另外，针对施工过程中的可能出现一些突发状况，要做好应急预案，对于一些新问题，要冷静分析并及时解决，避免影响施工进程和施工质量。

2.2精确施工测量

施工测量是对精确性要求很高的技术作业，整个施工离不开准确的测量，线路要进行测量、开挖大小及深度要进行测量，基槽开挖及支护需要测量等等，必须通过专业的测量人员开展施工所需的一系列测量，这样才能保证及时性和准确性。为保证全部工序数据准确性：第一，加强测量人员资质和技能要求；第二，实行双人复核；第三，加强测量仪器的管理。

2.3管沟开挖

排水管道开挖是施工中首要步骤，这个工序看起来较为简单，但对于施工人员的操作有着较高要求，一旦管沟开挖出现错误，不但会给接下来的施工带来较大影响，还会造成整个工程无法如期完成，增加工程成本投入。这就需要施工人员加强对管沟开挖的重视，选择合适的管沟位置，工作人员要先对土壤、地下水有一定程度上的了解，避免选错管沟位置，影响工程质量的提高。在开挖之前，工作人员要对施工现场进行全面分析，查阅相关资料，根据调查的数据制定施工方案，并对施工设备和人员进行合理安排。其中边坡防护是管沟开挖中重要一项内容，需要工作人员对潜在的边坡隐患进行清除，工作人员可以运用土钉支护进行有效处理，对边坡附近的土质进行分析和接触，从而获得相应的作用力，让土钉与土体相互融合，进而提高边坡支护的稳定性。

2.4管道敷设技术

在市政工程道路排水管道施工中应用管道敷设技术具有重要作用，主要体现在两个方面：第一，能够减少管道数量。有的市政街区较为狭窄，为了使排水管道的敷设更加合理，需要工作人员减少对地下空间的占用，其中最为有效的办法是减少管道数量。市政街区的排水系统主要分为给水管、雨水管和污水管，给水管关系着人们正常生活，污水管在老街区具有重要影响，要想减少管线的数量，只有把雨水管和污水管合并，这样能够节约对地下空间的占地面积，从而达到预期的效果。第二，共用敷设路由。在管道数量和管径数量一定时，通过共用敷设路由能够减少对地下空间的占用，从而提高地下空间的利用率，因此，工作人员要加强对共用敷设路由的重视，进而提高工程质量。在市政工程应用共用敷设路由技术时，容易出现渗漏现象，这就需要提高共用管道质量，因此，工作人员在选择管道材料时，要尽量选择强度较高、具有抗腐蚀性的材料，这样不但能够充分发挥共用敷设路由技术的优势，还能确保施工的合理性。

2.5沟槽回填

在对排水管道进行检验、满足要求之后，则需要做好沟槽的回填处理。在实际回填工作开展中，要以缓慢的方式做好夯实，而为了避免出现对管道接口的破坏情况，则需要专职人员在两边沿着管线做好填筑处理，以此保证填筑的吗湿度。在回填工作进行前，需要充分清理基地，将里面存在的淤泥、杂物以及积水做好清除，避免地表水出现渗入情况。在管顶0.7m以内，需要以人工回填手段方式做好夯实，而在0.7m以上位置，则需要通过滚压方式的应用在两侧做好夯实以及回填处理。在回填夯实前，要充分检测填土含水量，以此保证填土在密实度以及含水量方面都能够处于最佳状态。在石屑回填方面，则需要保证在管顶范围以内不会出现较大的砖石，也不会存在冻土等情况。同时，为了避免回填当中损坏管道接口，则需要做好高度的控制，保证回填石屑高于原地面。

2.6闭水试验

对于需要进行闭水试验处理的管道，则需要对其开展细致的检查，保证其中的管材不会发生裂缝以及砂眼问题。如果出现可用细砂浆材料，则需要及时对其做好修补处理，通过可调水泥砂浆材料的使用做好其填补处理。同时，要保证管道接口位置的严密性。在回填工作中，需要在经过闭水试验满足要求之后再对其进行回填处理。而对于经过闭水试验不能够满足要求的管道，则需要及时做好其修补处理。在闭水试验环节，也需要能够做好该方面问题的把握，在试验活动进行前，通过水泥浆材料的应用做好试验管段两端位置以及内部管口的封堵，做好密封处理。

结束语：道路排水管道施工是整个市政工程中一项较为隐蔽的建设工程，其施工质量的好坏与社会群众的人身安全以及整个城市的运作和经济发展紧密相关。如果市政工程道路排水、道路管道施工质量不达标，不仅会造成群众日常生活中的不便，届时还会浪费更多的财力、物力以及人力去弥补，因此，只有将存在于市政工程道路排水管道施工的问题找出来，并及时解决掉，才能提高市政工程排水管道的施工效率和质量，继而促进整个城市的环境越变越好。

参考文献

[1]刘宏伟.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].科技资讯，2016，14（01）：45-46.

[2]曹庆.关于市政工程道路排水管道施工技术要点的探讨[J].建材与装饰，2016（24）：221-222.

[3]李金龙.市政工程道路排水管道施工技术要点探析[J].中华民居（下旬刊），2014（02）：363+365.

[4]袁缨.市政工程道路排水管道施工技术要点探究[J].中国建材科技，2014，23（04）：222-223.

[5]徐春玲.市政工程道路排水管道施工技术要点[J].城市建筑，2013（06）：227.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a7cd5a6ad5ae80589c1c4cfb.html