# 无线通信技术在智能配电网中的应用研究紫文涛

国网北京大兴供电公司北京市102600

摘要：随着经济的快速发展，人们的生活水平也在不断提高，同时对电能的需求量也在不断增加，同时对电网的运行效率也提出了更高的要求。传统的配电网络自动化水平较低、供电可靠性较差、电能质量偏低，难以满足电网的发展要求，因此，智能配电网成为电网建设和发展的新方向。而通信技术是电网智能化发展的重要应用技术，在科技迅速发展的背景下，无线通信技术的应用价值逐渐体现出来，凭借其显著的特点和优势，提高了数据信息传输的安全性能，为智能配电网的建设与发展奠定了基础。

关键词：无线通信技术；智能配电网；应用

1分析无线通信技术的特点

1.1成本低廉

传统的通信技术受科技发展水平的限制，需要投入较大的资金。从开挖沟渠到铺设电缆，都要耗费大量的资金成本。而无线通信技术相比传统通信技术，一方面，地面施工减少了，避免了大量资金的浪费；另一方面，无线通信技术在接受效果上，也远远优于传统通信技术，所以在各领域中被广泛的推广应用。

1.2适应性

从信号强度的角度分析，有线通信技术常常受到各种外界因素的影响，例如地理位置较偏僻就会影响通信质量，从而给用户的正常生活和工作造成困扰，而无线通信就在很大程度上避免了此类问题，外界因素对其造成的影响较小，从而具有较强的适用性。

1.3智能化

相比传统的通信技术，智能化的通信网络灵活性更高，能够按照个人的意志设定程序，更加强调了通信技术的便捷性。所谓智能通信网络，并非独立于我国整体的信通网络系统，而是作为其中的一部分存在的，因此智能化的发展，要遵循我国无线通信技术的整体发展趋势，在此基础上，增加一些功能及业务，提供给目标人群。

1.4扩展性

目前，无线通信技术在我国经济较为发达的地区得到了广泛应用，并正在逐步取代有线通信技术。随着经济的快速发展和科技的不断进步，无线通信技术将充分发挥其较强的拓展性能，并覆盖更多的偏远地区，从而促进通信行业的发展。

2智能配电网技术研究

2.1分布式能源接入对电网运行的影响

分布式电源指可以与配电网络相连的小型供电装置，主要包括分布式发电和分布式储能。其中，分布式发电装置可分为风力发电、太阳能光伏发电、燃料电池等；分布式储能装置可分为电化学储能（如蓄电池）、电磁储能（如超导储能和超级电容器储能等）、机械储能装置（如飞轮储能和压缩空气储能等）以及近年来发展很快的电动汽车。分布式能源的大量接入是对传统电网的改革，降低了建设成本，减少了资源浪费，促进了可再生能源的发展应用。目前,应用的风力发电和太阳能发电是对大自然最好的利用，不仅节能环保而且降低了污染，提高了电网的运行效率和稳定性，弥补了一次性能源发电的不足，为用户营造了更好地供电环境和体验。分布式能源地大量接入，优化了传统的供电网络，实现了配电网的经济化、环保化、稳定化，对智能配电网的运行具有不可估量的作用。

2.2智能配电网的保护控制与自愈技术

智能配电网面临供电需求的增大，连接复杂度的增高以及可再生能源接入等诸多问题，潮流的双向流动对传统继电保护提出了严峻挑战，研究和发展突出自愈功能的智能配电网成为供电企业保障供电可靠性的必然选择。自愈是指电网能够及时检测出已发生或正在发生的故障并进行相应的纠正性操作，消除故障隐患，使其不影响对用户的正常供电或将其影响降至最小，并在故障情况下能维持系统连续运行，并通过自治修复功能从故障中恢复自愈。配电网自愈控制体系结构包括配电网的一次系统和二次系统，规模庞大，具有海量数据。因此需要将调度系统、继电保护、测量控制装置、通信网络等相关内容有序组织，形成一个有机的整体，各部分之间协调工作，才能促使配电网具备自愈能力。无线通信技术具有分布灵活、可靠性高等特点，易于在配电网自愈控制中广泛采用。

2.3微电网控制技术

微电网控制技术可以对智能电网中接入的分布式能源进行统一整合，实时调节系统的波动，保障系统的电压和频率维持在一个相对稳定的状态，维持系统负荷的平衡，避免电网由于负荷过大崩溃，导致无法供电的情况发生。微电网和电网并行运行，实时监控电网的动态，并对其进行调整平衡，稳定电网的间歇性负荷造成的电压频率不稳，保障电网在出现故障时可以维持系统的正常运行，并进行自我修复。

3智能配电网无线通信技术应用

3.1WLAN技术

目前，Wifi作为WLAN技术的重要组成部分，在相关设备产品及技术应用方面日趋成熟，得到了广泛的开发和利用。Wifi技术是在有线网络的基础上拓展出来的，比较适用于无线局域网，可以采用射频技术，以空气为传播介质，进行数据的传送与接收，提高了智能配电网的智能化程度。

3.2全球微波接入互操作性

全球微波接入互操作性作为当代十分新颖的技术，在应用上还存在利用率较低和频率复用性有待提升等问题，因近几年才实现标准化，所以该技术应用与推广还需以开展大量实践考验工作为基础。但从前景看，它的应用能满足更大范围的上网要求，可大面积覆盖信号，包括室内与室外。

3.3WMN技术

WMN技术是一种新兴的无线通信技术，具有十分广泛的应用价值，主要涉及无线宽带、数据整理和分析、图像采集等内容，对目标对象可以进行实时监控以及数据采集等工作任务，在工业、交通等领域具有一定的发展空间。同时，WMN能够融合更多先进的新技术，不断进行完善，保障了智能配电网的科学性与实效性。

3.4区域多点传输服务

区域多点传输服务是具备点多对通信功能的固定宽带无线接入技术，如图1所示，正常条件下工作频率稳定在20GHz，依靠毫米波进行传输，支持数字双攻语音等服务，是目前先进的无线接入方式。

4结语

总之，智能电网是社会经济发展和降低能源消耗的基础保障，它涉及到分布式能源接入、智能电网的控制合和自愈技术、微网的控制等多方面技术，网络结构复杂，对稳定性要求很高。无线通信技术的应用无疑对传统电网技术进行了改革，保障了电网运行的稳定性、安全性，降低了电网建设的成本，对我国智能电网的完善具有重大贡献。

参考文献

[1]胡建宏.无线通信技术在配电网中的应用分析[J].电子制作,2016.

[2]殷康.无线通信技术在智能配电网中的应用[J].中国新通信,2017.

[3]岳丽霞.基于业务的配电宽带无线通信网络性能测试系统研究与实现[D].西南交通大学,2015.

[4]宋金沙.关于无线通信技术在智能配电网中的应用[J].电子技术与软件工程，2016.

[5]唐震.无线通信技术在智能配电网中的应用[J].电子技术与软件工程，2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a8141c582cd2a79ff88f084d.html