# 交流传输损耗论文-周伟,方进,刘勃,靳志芳,刘延超

导读:本文包含了交流传输损耗论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:管内电缆导体,传输电流损耗,理论模型,定标法则

### 交流传输损耗论文文献综述

周伟,方进,刘勃,靳志芳,刘延超[1]（2017）在《管内电缆导体传输交流损耗的理论计算和实验》一文中研究指出交流损耗是大型超导核聚变实验装置如国际热核聚变实验堆和中国聚变工程实验堆稳定性的重要指标。然而应用于核聚变装置的管内电缆导体(CICC)在无外场下传输损耗数值计算很少。首先分析基于分布参数等效电路方法对CICC的N根股线的电流进行描述和分析;之后算出整个导体的电流分布,从而求出导体的传输电流损耗;同时,将数值计算结果与临界态模型结果作对比,以验证该计算模型的可行性;提出改进的CICC交流损耗测量方法,为国内下一步测试CICC及其线圈奠定了实验基础;最后,提出适用于单根圆股线的定标法则,为计算CICC的传输电流损耗奠定理论基础。(本文来源于《电工技术学报》期刊2017年23期）

李晓群,何清,金涛,周世平,李敬东[2]（2012）在《高温超导YBCO带材的交流传输电流损耗测量》一文中研究指出文中对不同频率不同幅值的交变电流下高温超导体YBCO带材的交流传输损耗进行了实验研究。实验在77K下,对Superpower公司生产的SCS4050型号带材采用电测法通过锁相放大器进行了交流损耗值的测量,并将其工作电流为50Hz时的测量结果与Norris矩形模型估算值进行了对比,同时也给出了15Hz到300Hz不同频率下交流损耗测量结果的比较分析。(本文来源于《低温与超导》期刊2012年09期）

赵玉峰,何天虎,冯旺军,李世荣,周又和[3]（2011）在《高温超导YBCO薄膜中的传输交流损耗》一文中研究指出基于Norris方程和Bean临界态模型,考虑薄膜超导体内的磁场和电流密度分布特性,通过解析求解的方法推导出薄膜超导体在传输外加电流时其内部的磁场和电流密度以及传输交流损耗的解析表达式,从定量的角度研究超导体截面几何形状对传输交流损耗的影响.结果表明薄膜超导体边缘处的剧烈变化的磁场和电流的分布以及无场区的电流承载能力是影响传输交流损耗的主要原因.(本文来源于《低温物理学报》期刊2011年03期）

赵玉峰,李世荣,何天虎[4]（2010）在《临界电流密度的分布对高温超导体中传输交流损耗的影响》一文中研究指出基于Norris方程和Bean临界态模型,假定临界电流密度沿高温超导圆柱体半径的非均匀分布方式,从定量的角度研究了临界电流密度沿高温超导圆柱体径向分布方式的不同对传输交流损耗的影响.考虑临界电流密度沿径向的包括阶梯式和逐点变化式等多种分布方式,通过引进表征超导体内临界电流密度非均匀分布的强弱差异程度的无量纲参数λ推导出临界电流密度非均匀分布方式下高温超导体中传输交流损耗的解析表达式.结果表明临界电流密度阶梯式分布对损耗的影响和临界电流密度逐点变化式分布的情况在损耗曲线的变化趋势和量级上有明显的区别并且随着传输电流的增加临界电流密度的非均匀分布方式对传输损耗的影响也越显着.(本文来源于《低温物理学报》期刊2010年06期）

许振领[5]（2010）在《高温超导带材交流传输损耗及失超传播特性研究》一文中研究指出超导体交流损耗的大小直接关系到超导电力装置的效率和运营成本,而其稳定性则直接影响到高温超导装置长期运行的可靠性与安全性。故对交流损耗和稳定性的研究一直是超导应用研究的最重要内容。在本文工作中,首先恢复并改进了高温超导带材交流传输损耗测量系统和高温超导带材失超传播测量系统,在此基础上对实用高温超导带材的交流传输损耗和失超传播特性进行了一系列实验研究。实验测量了Bi-2223/Ag高温超导带材在自场和直流背景磁场下的交流传输损耗,并与Norris椭圆方程理论预期值进行了对比。在平行于带面的直流背景磁场下,采用不同电势引线方法测量了Bi-2223/Ag高温超导带材在振动时的交流传输损耗,并定性分析了磁场下机械振动对高温超导带材交流传输损耗测量的影响。通过测量铁磁性基底YBCO涂层超导体在直流背景磁场下的交流传输损耗,分析了铁磁性基底对YBCO涂层超导体交流传输损耗的影响,以及YBCO涂层超导体交流传输损耗与直流背景磁场的关系,并讨论了撤去垂直磁场后铁磁性基底YBCO涂层超导体交流损耗与其所经历电磁过程的关系。在失超传播实验研究方面,分别测量了黄铜稳定化和不锈钢加强Bi-2223/Ag高温超导带材在交、直流情况下的最小失超能和失超传播速度,分析了不同金属加强材料对Bi-2223/Ag高温超导带材失超传播的影响,以及Bi-2223/Ag超导带材在交、直流情况下失超传播的区别。最后测量了YBCO超导带材在交、直流情况下的最小失超能和失超传播速度,并进行了对比分析。(本文来源于《解放军信息工程大学》期刊2010-04-15）

方进,罗霄鸣,方家光,陈笃行,韩征和[6]（2003）在《Bi系高温超导带材交流传输损耗的研究和分析》一文中研究指出本文研究了Bi 2 2 2 3高温超导带材的交流传输损耗和频率及运行电流的关系 ,调查了热循环过程对交流传输损耗的影响 .实验中 ,使用了Lock in放大器 ,利用四引线法来测量带材交流传输损耗 .实验在温度为 77K频率从 45Hz到 1 35Hz下进行 .在调查损耗和频率及运行电流的关系时 ,发现在运行电流幅值小于临界电流时 ,每周传输损耗和频率无关 ,说明这时的损耗主要来源于磁滞损耗 ,实验结果和Norris椭圆模型的计算结果很接近 .在研究交流传输损耗和热循环的关系时 ,发现随着冷热循环次数的增加 ,交流损耗也在增加 .这种损耗的增加来源于冷热循环过程中产生的应力 ,这种应力的释放减弱了晶粒间的Josephson连接 ,使临界电流下降 ,从而造成了交流传输损耗的增加 .(本文来源于《低温物理学报》期刊2003年S1期）

张国民,林良真,肖立业,丘明,舒立[7]（2002）在《传输交流的Bi2223/Ag高温超导带在不同取向交流外场下的交流损耗(英文)》一文中研究指出在高温超导的电力应用中 ,如超导电机、变压器等 ,多数情况下 ,高温超导带材在通以交流传输电流的同时还处于交变磁场中 .此时 ,超导体的交流损耗不仅依赖于磁场的大小 ,还与磁场相对于超导带面的取向有关 .本文在 77K及工频 5 0Hz情况下 ,实验研究了单根多芯Bi2 2 2 3/Ag高温超导带及两带并联时的交流损耗随着外磁场与带面夹角的变化情况 ;以及交流磁场对临界电流的影响情况 ;并对单根带及两带并联的实验结果进行了比较与分析(本文来源于《低温物理学报》期刊2002年01期）

胡立发,周廉,王金星,张平祥,李成山[8]（2001）在《传输电流法测量Bi2223/Ag多芯高温超导带材的交流损耗》一文中研究指出利用传输电流法设计了一套高温超导体自场损耗测量系统，样品上负载的传输电流幅值可以达到１００Ａ，频串在 ０．５ Ｈｚ到１０００Ｈｚ之间任意可调。测量了 Ｂｉ２２２３／Ａｇ高温超导带材在７７Ｋ不同频率条件下的自场交流损耗，并将实验结果与Ｎｏｒｒｉｓ方程的预期值进行了比较。发现当传输电流的频率较低时，Ｂｉ２２２３／Ａｇ的交流损耗主要是磁滞损耗；而当频率较高时耦合损耗不能忽略。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2001年03期）

### 交流传输损耗论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文中对不同频率不同幅值的交变电流下高温超导体YBCO带材的交流传输损耗进行了实验研究。实验在77K下,对Superpower公司生产的SCS4050型号带材采用电测法通过锁相放大器进行了交流损耗值的测量,并将其工作电流为50Hz时的测量结果与Norris矩形模型估算值进行了对比,同时也给出了15Hz到300Hz不同频率下交流损耗测量结果的比较分析。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 交流传输损耗论文参考文献

[1].周伟,方进,刘勃,靳志芳,刘延超.管内电缆导体传输交流损耗的理论计算和实验[J].电工技术学报.2017

[2].李晓群,何清,金涛,周世平,李敬东.高温超导YBCO带材的交流传输电流损耗测量[J].低温与超导.2012

[3].赵玉峰,何天虎,冯旺军,李世荣,周又和.高温超导YBCO薄膜中的传输交流损耗[J].低温物理学报.2011

[4].赵玉峰,李世荣,何天虎.临界电流密度的分布对高温超导体中传输交流损耗的影响[J].低温物理学报.2010

[5].许振领.高温超导带材交流传输损耗及失超传播特性研究[D].解放军信息工程大学.2010

[6].方进,罗霄鸣,方家光,陈笃行,韩征和.Bi系高温超导带材交流传输损耗的研究和分析[J].低温物理学报.2003

[7].张国民,林良真,肖立业,丘明,舒立.传输交流的Bi2223/Ag高温超导带在不同取向交流外场下的交流损耗(英文)[J].低温物理学报.2002

[8].胡立发,周廉,王金星,张平祥,李成山.传输电流法测量Bi2223/Ag多芯高温超导带材的交流损耗[J].稀有金属材料与工程.2001

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a8290b221f8eaee257a1ecfc.html