# 市政道路测量控制重点及难点问题研究杨国俊

中建八局第二建设有限公司山东济南250000

摘要：近年来，随着我国经济的快速发展，市政道路工程建设也越来越完善，市政道路施工的检测工作面临着更大的挑战，道路施工工序也给施工测量工作提出了更高的要求。因此，为更好的提高施工测量人员的工作效率，确保整个道路施工工程的顺利进行，文章将通过阐述市政道路施工控制的重点和难点，具体分析市政道路施工所存在的一些问题，来探究市政道路施工测量控制的对策。

关键词：市政道路；测量控制；重点；难点

引言

作为城市规划中的主要建设来说，市政道路的施工测量占据着非常重要的地位，道路测量的质量是道路施工能够顺利展开的必要前提，在实际道路测量的时候，一定要增强对测量数据的校对，提高测量的技术手段，控制好测量时的重点和难点的工作，争取最大限度的减少在道路测量中出现的问题，为市政道路的建设做好质量的保障。

1市政道路施工测量控制中的重点与难点

1.1质量控制

市政道路施工测量质量直接决定着市政道路建设水平，也同样是衡量施工进度与施工质量的重要条件，所以，提高对道路测量的质量，有效推动市政道路的建设。市政道路建设当中，包括路基路面建设、地下管线建设以及桥梁工程建设三部分。施工中，可以及时对测量工作进行检查，反馈出现的问题，成为了道路施工检测当中比较重要的问题，有效对道路施工测量的精准度进行控制，成为了道路测量的难点。

1.2施工测量执行标准控制

在市政道路施工中，导线测量的目的就是对设计单位所提供的路线和控制点进行加密，导线测量的两个步骤分别为：①根据施工现场的实际要求设定好加密导线的点位置；②根据设计单位所提供的点来测绘已知的点。在施工时，有时仅仅使用设计单位提供的测量数据，并没有进行复测和加密这两过程。由于城市道路在时间与自然因素下会对施工数据产生影响，若不按照施工测量标准执行，将会造成严重的质量问题。施工标高控制时，直线段中的纵横坡、宽度、线性的直顺度在施工建设中，满足控制标准较为容易，而在曲线段上较难控制其纵横坡、宽度、线性的平顺度，测量中经常漏掉容易产生问题的曲线段，为减少测量工作量，在计算时漏掉和避开加宽数据。

2市政道路施工测量易出现的问题

2.1技术人员水平不均

在实际施工的过程之中，技术人员的专业水平有所不同，对仪器的功能和操作的理解程度不同，对绘图能力的认识也有差异，测量工作带来了很多麻烦。缺乏测量经验的技术人员将参加测量过程，因此产生的数据具有重大争议，测量和实际施工不能一起进行。

2.2测量仪器的老化和不规范使用

道路的施工测量需要非常精准的数据测量，这也就要求了测量仪器的先进和精密性，在测量仪器投入在使用测量的过程中，相关的测量人员一定要按照标准的使用方法使用，并做好仪器的维护和保护工作，小心正确的使用，确保测量仪器能够长时间的保证一定的测量精准度，比如在使用过程中针对测量仪器的调整按钮进行粗暴的旋转或用力过猛，就会导致测量仪器的刻度出现严重的误差，影响了最终数值的准确行，特别是在测量环境非常恶劣的条件下，一定要做好仪器的保养和防护措施（比如高温和低温的天气），否则，就会因为测量仪器的老化而形成的测量误差。

2.3施工测量的周边因素

市政道路施工测量当中，一旦动迁与施工测量被安排到相同的时间里，将会非常可能在施工过程中出现时间冲突，需要将施工测量的时间进行科学合理安排，尽量防止产生时间冲突，而且施工测量时要关注现场交通情形、人口流动量等原因，施工现场极有可能处在比较繁华的街道，遇到人口流动量大、交通拥挤的地段，就要在不给人们正常生活带来影响、不干扰交通的情形下科学安排施工进度。施工过程中如果碰到恶劣天气，要采用灵活的手段，例如冬季进行测量要做好防护措施，尽量保护好控制点不受到破坏。

3市政道路施工测量控制的措施

3.1要提高施工测量人员的素质

在市政道路建设调查问题方面，我们谈到了施工测量质量的水平不均衡。随着施工检验工作力度的增加，项目的时间限制较短。另外，施工测量在实际操作中的测量，往往造成的经验不足，不能测量一些重要数据，不仅会降低项目质量，也在一定程度上增加了项目成本和一些不必要的浪费。因此，必须加强施工测量人员的素质培训，并采取有效的激励措施来吸引，挖掘和留住人才的施工检验。

3.2为保证施工测量控制的精准度，要注意对测量仪器的使用

作为市政道路施工测量控制精准度的影响因素之一，测量仪器本身的质量和功能等都对整个施工测量工作具有重大的影响。因此，为有效减少整个工程测量数据误差，要采取合适的方式来保养并矫正精密仪器。当然，在具体的测量过程中，要更加注意对测量仪器的使用。在对道路轴线及高程工程进行测量时，其测量的精准度能否达到设计的要求对于道路施工的整体质量具有直接的影响。而一方面能够有效减少测量人员的工作量，另一方面还能够极大地提高测量的精准度。因此，可将GPS合理的应用于市政道路工程建设中。但是，在使用进行动态测量时还应注意以下几个方面：（1）在市政道路测量工程中，由于各种信号干扰较大，测量人员在使用GPS仪器进行设站时，要避免受其他GPS信号的干扰；（2）由于GPS仪器一旦架设就不能随意移动或关闭，测量人员在架设基站时要尽量选择地势空旷和离高压线较远等的地方；（3）为有效控制整个区域，GPS仪器的已知点要尽量分布在整个作业区域的边缘；（4）在对小范围或大范围进行测量时，测量人员要注意对测量仪器的校正，尽可能的缩小整体误差，提高测量的精准度；（5）在遇到不可移动的物体遮挡信号时，测量人员要有足够的耐心，要在固定解的情况下使用GPS仪器进行测量。

3.3不定时对施工测量进行复测

市政道路工程拥有线型的特征，正因为城市道路紧挨建筑物，地下管道和桥梁工程非常复杂，对测量精度有非常高的要求，施工地段地貌非常可能会受到人为、天气等因素的影响造成测量结果产生误差，所以工作者要不定期对施工测量地点进行复测，工作人员要时刻记住细节决定成败，严格按照施工地点的周围环境进行复测，完善有关方案。比如施工之前要对中线控制桩实行复测，防止由于损坏中线控制桩造成施工线路出现偏差，对市政道路的整体施工进程产生影响，例如，参考实际与平面图对水准点高程复测，一旦发现建筑结构与测量结果出现差别，要立即进行上报审核，找到问题后利用有效措施进行解决。市政道路施工顺利进展的前提就是精准的施工测量，所以一定要及时进行复测，找到问题所在，保证市政道路施工顺利展开。

结语

由此可见，道路的施工测量在市政道路的建设中占据着举足轻重的地位，相关的企业单位一定要正确的处理好道路施工的测量工作，针对测量人员进行整体的技术考察，并进行严格的监督，在测量的过程中，负责测量的人员一定要将测量的地点和周围的环境因素充分的考虑其中，确保每项测量的程序和数据的准确性，正确规范的使用测量仪器，给与测量仪器进行定期的维护处理，确保测量仪器测量的精准性，提高测量的准确性，为市政道路后续的建设做好铺垫。

参考文献

[1]黄威威，程礼鹏.市政道路改造施工中控制测量工作中存在问题探析[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2018（11）：63-64.

[2]赵威杰.市政道路施工测量控制的重点及难点[J].科技创新与应用，2018（22）：238.

[3]杨彦玲.市政道路施工测量控制的重点与难点[J].城市建设理论研究（电子版），2018（21）：26-27.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a89ed3983620235d369d2097.html